Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2015 г. N 189-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 12.04.2017 N 178-пП, от 22.05.2018 N 284-пП)

В соответствии со статьей 29.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 13, 14 Закона Пензенской области от 14.11.2006 N 1164-ЗПО "Градостроительный устав Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Правительства Пензенской области от 08.08.2011 N 525-пП "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области".

2.2. Постановление Правительства Пензенской области от 14.02.2014 N 87-пП "О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 08.08.2011 N 525-пП "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области".

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области строительства.

Исполняющий обязанности

Губернатора Пензенской области

М.Г.КОСОЙ

# Утверждены

постановлением

Правительства Пензенской области

от 13 апреля 2015 г. N 189-пП

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 12.04.2017 N 178-пП, от 22.05.2018 N 284-пП)

## 1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области.

### 1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами регионального значения в области

транспорта и показатели максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения

Пензенской области

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Областной центр |
| 1 | Аэродромы | объект (шт.) | 1 | -/- | не нормируется |
| 2 | Автовокзалы и автостанции |  |  | -/- | -/- |
| 2.1 | Автостанции | вместимость автостанции (пассажиров) при расчетном суточном отправлении: |  | -/- | -/- |
|  |  | от 100 до 200 | 10 | -/- | -/- |
|  |  | от 200 до 400 | 25 | -/- | -/- |
|  |  | от 400 до 600 | 50 | -/- | -/- |
|  |  | от 600 до 1000 | 75 | -/- | -/- |
| 2.2 | Малые автовокзалы | вместимость малых автовокзалов (пассажиров) при расчетном суточном отправлении: |  | -/- | -/- |
|  |  | от 1000 до 2000 | 100 | -/- | -/- |
|  |  | от 2000 до 3000 | 150 | -/- | -/- |
|  |  | от 3000 до 4000 | 200 | -/- | -/- |
| 2.3 | Средние автовокзалы | вместимость средних автовокзалов (пассажиров) при расчетном суточном отправлении: |  | -/- | -/- |
|  |  | от 4000 до 6000 | 250 | -/- | -/- |
|  |  | от 6000 до 8000 | 300 | -/- | -/- |
|  |  | от 8000 до 10000 | 400 | -/- | -/- |
| 2.4 | Большие автовокзалы | вместимость больших автовокзалов (пассажиров) при расчетном суточном отправлении: |  | -/- | -/- |
|  |  | от 10000 до 15000 | 500 | -/- | -/- |
|  |  | от 15000 до 20000 | 600 | -/- | -/- |
|  |  | от 20000 до 25000 | 700 | -/- | -/- |
|  |  | от 25000 до 30000 | 800 | -/- | -/- |
|  |  | от 30000 до 40000 | 900 | -/- | -/- |
|  |  | свыше 40000 | 1000 | -/- | -/- |
| 2.5 | Посты посадки/высадки пассажиров автовокзалов и автостанций | Количество при суточном отправлении: |  | -/- | -/- |
|  |  | от 100 до 200 | 2(1/1) | -/- | -/- |
|  |  | от 200 до 400 | 3(2/1) | -/- | -/- |
|  |  | от 400 до 600 | 3(2/1) | -/- | -/- |
|  |  | от 600 до 1000 | 5(3/2) | -/- | -/- |
|  |  | от 1000 до 2000 | 8(5/3) | -/- | -/- |
|  |  | от 2000 до 3000 | 9(6/3) | -/- | -/- |
|  |  | от 3000 до 4000 | 11(7/4) | -/- | -/- |
|  |  | от 4000 до 6000 | 12(8/4) | -/- | -/- |
|  |  | от 6000 до 8000 | 14(9/5) | -/- | -/- |
|  |  | от 8000 до 10000 | 15(10/5) | -/- | -/- |
|  |  | свыше 10000 | добавляется 1 пост (место) на каждые 2000 мест посадки или 4000 мест высадки пассажиров | -/- | -/- |
| 3 | Железнодорожные вокзалы | Норма расчетной вместимости вокзала в % от среднесуточного потока пассажиров отправления дальнего и местного сообщения: <*> |  |  | не нормируется |
|  |  | до 500 | 35 - 40 |  |  |
|  |  | св. 500 до 1500 | 31 - 35 |  |  |
|  |  | св. 1500 до 3000 | 28 - 31 |  |  |
|  |  | св. 3000 до 5000 | 25 - 28 |  |  |
|  |  | св. 5000 до 8000 | 22 - 25 |  |  |
|  |  | св. 8000 | 20 - 22 |  |  |

--------------------------------

Примечание:

а) <*> Норма расчетной вместимости вокзала в % от среднесуточного потока пассажиров отправления дальнего и местного сообщения и величина среднесуточного потока используется для определения расчетной вместимости вокзала по формуле:

,

где: С - среднесуточный поток отправления пассажиров дальнего и местного сообщения за год;

К1 - коэффициент неравномерности, учитывающий отношение среднесуточного потока отправления пассажиров за пиковый период к среднесуточному потоку отправления за год (на расчетный год эксплуатации). Понятие пикового периода следует дифференцировать применительно к условиям работы различных видов транспорта. К1 принимают: для малых вокзалов - 1,1 - 1,25; для средних вокзалов - 1,2 - 1,3; для больших вокзалов - 1,2 - 1,35; для крупных вокзалов - 1,2 - 1,4. Максимальное значение коэффициента К1 принимают при неравномерном потоке пассажиров и малой частоте движения поездов; при регулярном (в течение суток) движении поездов и равномерном потоке пассажиров принимаются минимальные значения;

К2 - коэффициент, учитывающий наличие прибывших пассажиров и посетителей. К2 для пассажиров дальнего и местного сообщения следует принимать от 1,1 до 1,3; для пригородных пассажиров - 1;

Н - норма расчетной вместимости вокзала, % среднесуточного потока пассажиров отправления.

| 3.1 | Привокзальные площади | величины привокзальных площадей для вокзалов разных видов транспорта, размещаемых на свободных территориях (га) для вокзалов: |  |  | не нормируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | малой вместимости | 0,25 |  |  |
|  |  | средней вместимости | 0,50 |  |  |
|  |  | больших | 0,75 |  |  |
|  |  | крупных | 1.25 |  |  |

Примечание: Для больших и крупных вокзалов целесообразно выполнять специальный расчет с определением объемов конечного и транзитного движения (в сутки и часы пик) и размеров всех элементов привокзальной площади.

| 3.2. | Стоянка туристических автобусов для вокзалов всех видов транспорта кв. м <**> | кв. м при количестве прибывающих туристов в час пик: |  | м | 100 м от входа в вокзал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 47 туристов | 54 |  |  |
|  |  | от 48 до 94 туристов | 108 |  |  |
|  |  | от 95 до 141 туриста и т.д | 162 |  |  |

(п. 3.2 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.04.2017 N 178-пП)

--------------------------------

Примечание:

<**> Площадь автостоянки туристических автобусов рассчитывается исходя из количества туристов, прибывающих на вокзал в час пик туристического сезона. Размер автостоянки для одного автобуса (стандартные размеры туристического автобуса класса люкс составляют 12 метров x 2,5 метра, пассажировместимость - 47 человек) с учетом обеспечения прохода туристов к багажному отсеку и посадки в автобус составляет 12 метров x 4,5 метра = 54 кв. метра. Максимальное расстояние от стоянки туристических автобусов до входа в вокзалы всех видов транспорта составляет 100 метров.

(примечание введено Постановлением Правительства Пензенской обл. от 12.04.2017 N 178-пП)

| 4 | Объекты обслуживания на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения для населения Пензенской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Площадки отдыха | вместимость (количество автомобилей) | 20 - 50 автомобилей на дорогах категории I при интенсивности движения до 30000 трансп. ед. в сутки <*>; 10 - 15 автомобилей на дорогах категорий II и III; 10 - на дорогах категории IV | расстояние между площадками на дорогах | через 15 - 20 км на дорогах категорий I - II, 25 - 35 км - на дорогах категории III и 45 - 55 км - на дорогах категории IV |
| 4.2 | Автозаправочные станции <**> | заправок в сутки при интенсивности движения (ед. в сутки): | мощность АЗС, заправок в сутки | расстояние между АЗС (км) |  |
|  |  |  | при одностороннем размещении |  |  |
|  |  | 1000 - 2000 | 250 | - | 30 - 40 |
|  |  | 2000 - 3000 | 500 | - | 40 - 50 |
|  |  | 3000 - 5000 | 750 | - | 40 - 50 |
|  |  |  | при двустороннем размещении |  |  |
|  |  | 5000 - 7000 | 750 | - | 50 - 60 |
|  |  | 7000 - 20000 | 1000 | - | 40 - 50 |
|  |  | 20000 | 1000 | - | 20 - 25 |
| 4.3 | Автобусные остановки | остановка на отрезок дороги | на дорогах категорий I - III - через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности - 1,5 км |  | не нормируется |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация строк таблицы дана в соответствии с официальным текстом документа. |
| 4.5 | Станции технического обслуживания | число постов при интенсивности движения (ед. в сутки) и расстоянии между СТО (км): | величина |  | не нормируется |
|  |  |  | при одностороннем размещении |  |  |
|  |  | 1000 80 - 150 | 1 | - |  |
|  |  | 1000 200 - 250 | 2 | - |  |
|  |  | 2000 80 | 1 | - |  |
|  |  | 2000 100 - 150 | 2 | - |  |
|  |  | 2000 200 - 250 | 3 | - |  |
|  |  | 3000 80 - 100 | 2 | - |  |
|  |  | 3000 150 - 200 | 3 | - |  |
|  |  | 3000 250 | 5 | - |  |
|  |  | 4000 80 - 150 | 3 | - |  |
|  |  |  | при двустороннем размещении |  |  |
|  |  | 5000 80 - 200 | 2 | - |  |
|  |  | 5000 250 | 3 | - |  |
|  |  | 6000 80 - 100 | 2 | - |  |
|  |  | 6000 150 - 250 | 3 | - |  |
|  |  | 8000 80 | 2 | - |  |
|  |  | 8000 100 - 200 | 3 | - |  |
|  |  | 8000 250 | 5 | - |  |
|  |  | 10000 80 - 150 | 3 | - |  |
|  |  | 10000 200 - 250 | 5 | - |  |
|  |  | 15000 80 - 150 | 5 | - |  |
|  |  | 15000 200 - 250 | 8 | - |  |
|  |  | 20000 80 - 100 | 5 | - |  |
|  |  | 20000 150 | 8 | - |  |
| 4.6 | Мотели и кемпинги | число спальных мест | принимать по расчету с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородных и международных перевозок | расстояние между мотелями | не более 500 км |

--------------------------------

Примечание:

а) <*> При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше;

б) <**> При расположении АЗС в зоне пересечения ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках;

в) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.

В составе мотелей целесообразно предусматривать дорожные станции технического обслуживания, АЗС, пункты питания и торговли.

При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей предусматривают у пунктов питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками автомобилей. На дорогах категорий I - III их следует размещать за пределами земляного полотна.

### 1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами физической культуры и спорта

регионального значения и показатели максимально допустимого

уровня территориальной доступности таких объектов

для населения Пензенской области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.

от 22.05.2018 N 284-пП)

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв. м общей площади на 1000 человек | 70 - 80 | расстояние пешеходной доступности (м) | 1500 <*> |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола на 1000 человек | 60 - 80 | расстояние пешеходной доступности (м) | 1500 <*> |
| 3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды на 1000 человек | 20 - 25 | расстояние пешеходной доступности (м) | 1500 <*> |

--------------------------------

Примечание:

а) <*> устанавливается только для объектов, предназначенных для обслуживания населения жилых районов городских округов. Для городских и сельских поселений устанавливается время транспортной доступности - 30 мин. Для объектов, предназначенных для проведения областных мероприятий, максимально допустимый уровень территориальной доступности не устанавливается;

б) физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных организаций, организаций (учреждений) досуга и культуры с возможным сокращением территории.

### 1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами образования регионального значения

и показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности таких объектов для населения Пензенской области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.

от 22.05.2018 N 284-пП)

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Областной центр, межрайонные и районные центры обслуживания |
| 1 | Профессиональные образовательные организации | количество учащихся | по заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния | - | не нормируется и определяется заданием на проектирование |
| 2 | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | количество учащихся | по заданию на проектирование | - | не нормируется и определяется заданием на проектирование |

### 1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами здравоохранения регионального

значения и показатели максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения

Пензенской области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.

от 22.05.2018 N 284-пП)

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | - | - | не нормируется и определяется заданием на проектирование |
| 2 | Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | - | - | не нормируется и определяется заданием на проектирование |
| 3 | Станция (подстанция) скорой помощи | автомобилей на 10000 человек | 1 | время транспортной доступности (мин.) | в пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| 4 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | автомобилей на 5000 человек | 1 (для сельских поселений) | время транспортной доступности (мин.) | в пределах 30-минутной доступности автомобиля до пациента |
| 5 | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | - | - | по заданию на проектирование |

### 1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами досуга регионального значения

и показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности таких объектов для населения Пензенской области

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Зона отдыха | объект (шт.) | по заданию на проектирование <*> | время транспортной доступности (час) | 1,5 |
|  | Объекты по обслуживанию зон отдыха: |
| 1.1 | Предприятия общественного питания: - кафе, закусочные; | посадочное место на 1000 отдыхающих | 28 | расстояние пешеходной доступности (м) | 800 <**> |
|  | - столовые; |  | 40 |  |  |
|  | - рестораны |  | 12 |  |  |
| 1.2 | Очаги самостоятельного приготовления пищи | шт. на 1000 отдыхающих | 5 | - | не нормируется |
| 1.3 | Пункты проката | рабочее место на 1000 отдыхающих | 0,2 | - | не нормируется |
| 1.4 | Киноплощадки | зрительное место на 1000 отдыхающих | 20 | - | не нормируется |
| 1.5 | Танцевальные площадки | кв. м на 1000 отдыхающих | 20 - 35 | - | не нормируется |
| 1.6 | Спортгородки | кв. м на 1000 отдыхающих | 3800 - 4 000 | - | не нормируется |
| 1.7 | Лодочные станции | лодки, шт. на 1000 отдыхающих | 15 | - | не нормируется |
| 1.8 | Бассейн | кв. м водного зеркала на 1000 отдыхающих | 250 | - | не нормируется |
| 1.9 | Велолыжные станции | место на 1000 отдыхающих | 200 | - | не нормируется |
| 1.10 | Автостоянки | место на 1000 отдыхающих | 15 | - | не нормируется |
| 1.11 | Пляжи общего пользования: - пляж; - акватория | га на 1000 отдыхающих | 0,8 - 1 1 - 2 | - | не нормируется |

--------------------------------

Примечание:

а) <*> 1. Зоны отдыха городских округов и городских поселений формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек.

2. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч.

3. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

4. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

5. Допускается строительство в зоне отдыха объектов, связанных непосредственно с рекреационной деятельностью (в том числе пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки) и с обслуживанием зоны отдыха (в том числе загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката).

б) <**> Расстояние от объекта по обслуживанию зон до остановки общественного транспорта и автостоянки для автомобилей отдыхающих.

### 1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами социального обслуживания

регионального значения и показатели максимально допустимого

уровня территориальной доступности таких объектов

для населения Пензенской области

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание |
| 1 | Дом-интернат (пансионат), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | 30 <1> | Не нормируется | Не нормируется |
| 2 | Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых | организация | <*> <2> | -/- | -/- |
| 3 | Дом-интернат (пансионат) для детей | мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 30 <3> | -/- | -/- |
| 4 | Психоневрологический интернат для взрослых | мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | 30 <4> | -/- | -/- |
| 5 | Детский психоневрологический интернат | мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 20 <5> | -/- | -/- |
| 6 | Дом-интернат для детей-инвалидов | мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 20 <6> | -/- | -/- |
| 7 | Специальный дом для одиноких престарелых | организация | <*> <7> | -/- | -/- |
| 8 | Социально-оздоровительный центр | организация | <*> <8> | -/- | -/- |
| 9 | Геронтологический центр | организация на 10 тысяч граждан в возрасте старше 75 лет | 1 <9> | -/- | -/- |
| 10 | Геронтопсихиатрический центр | организация на 10 тысяч граждан в возрасте старше 75 лет | 1 <10> | -/- | -/- |
| Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание |
| 11 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | организация на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 1 <11> | -/- | -/- |
| 12 | Социально-реабилитационный центр (за исключением социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних) | организация | <*> <12> | -/- | -/- |
| 13 | Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | организация на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 1 <13> | -/- | -/- |
| 14 | Реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями | организация | <*> <14> | -/- | -/- |
| 15 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | организация на тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет) | 1 <15> | -/- | -/- |
| 16 | Кризисный центр помощи женщинам | организация | <*> <16> | -/- | -/- |
| 17 | Центр психолого-педагогической помощи населению | организация на 50 тысяч населения | 1 <17> | -/- | -/- |
| 18 | Центр социального обслуживания населения | организация на 50 тысяч населения | 1 <18> | -/- | -/- |
| 19 | Центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий | организация | <*> <19> | -/- | -/- |
| 20 | Дом ночного пребывания | организация | <*> <20> | -/- | -/- |
| 21 | Социальный приют (для детей) | организация на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 1 <21> | -/- | -/- |
| 22 | Социальный приют (за исключением социальных приютов для детей) | организация | <*> <22> | -/- | -/- |
| 23 | Социальная гостиница | организация | <*> <23> | -/- | -/- |
| Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому |
| 24 | Центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и инвалидов | организация на 50 тысяч населения | 1 <24> | -/- | -/- |
| 25 | Специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов | служба | <*> <25> | -/- | -/- |
| 26 | Центр социальной помощи | организация | <*> <26> | -/- | -/- |
| Организации, предоставляющие срочные социальные услуги |
| 27 | Служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи | служба | <*> <27> | -/- | -/- |
| 28 | Консультативный центр | организация | <*> <28> | -/- | -/- |

--------------------------------

Примечание:

1) <1> Количество мест рекомендуется определять исходя из численности взрослого населения в муниципальном образовании (Пензенской области);

2) <2> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации;

3) <3> Количество мест рекомендуется определять в муниципальном образовании (Пензенской области);

4) <4> Количество мест рекомендуется определять в муниципальном образовании (Пензенской области);

5) <5> Количество мест рекомендуется определять в муниципальном образовании (Пензенской области);

6) <6> Количество мест рекомендуется определять в муниципальном образовании (Пензенской области);

7) <7> Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности одиноких престарелых в муниципальном образовании (Пензенской области);

8) <8> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей;

9) <9> Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности в муниципальном образовании (Пензенской области) граждан в возрасте старше 75 лет;

10) <10> Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности в муниципальном образовании (Пензенской области) граждан в возрасте старше 75 лет;

11) <11> При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать одну организацию;

12) <12> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации;

13) <13> При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать один центр или филиал, иное структурное подразделение;

14) <14> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации;

15) <15> При наличии в муниципальном образовании менее 1 тысячи детей и подростков с ограниченными возможностями рекомендуется создавать одну организацию;

16) <16> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации;

17) <17> Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности населения в муниципальном образовании (Пензенской области);

18) <18> Рекомендуется на муниципальное образование создавать не менее одной организации либо филиала, иного структурного подразделения;

19) <19> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, но не менее одной на Пензенскую область;

20) <20> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации;

21) <21> При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать одну организацию;

22) <22> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации;

23) <23> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации;

24) <24> Рекомендуется на муниципальное образование создавать не менее одной организации;

25) <25> Количество служб на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых службами;

26) <26> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации;

27) <27> Количество служб на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых службами;

28) <28> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.

<*> При разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории предусматривать направление запроса в органы исполнительной власти Пензенской области в сфере социальной защиты населения для получения задания и исходных данных, необходимых для определения количества, вместимости и мест размещения объектов, указанных в пунктах 1) - 28) примечания.

### 1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами культуры регионального значения

и показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности таких объектов для населения Пензенской области

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.

от 22.05.2018 N 284-пП)

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения (наименование вида, подвида сетевой единицы) | Величина (количество сетевых единиц или количество жителей) | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Библиотеки в Пензенской области (административный центр) |
| 1 | Универсальные библиотеки | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 2 | Детские библиотеки | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 3 | Библиотеки для инвалидов по зрению | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 4 | Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект (шт.) | 2 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| Библиотеки в городских округах |
| 5 | Общедоступные библиотеки | объект (шт.) | 1 на 20 тыс. человек | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| 6 | Детские библиотеки | объект (шт.) | 1 на 10 тыс. детей | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| 7 | Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект (шт.) | 2 (независимо от количества населения) | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| Библиотеки в муниципальных районах |
| 8 | Межпоселенческие библиотеки | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 минут - 1 час |
| 9 | Детские библиотеки | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 минут - 1 час |
| 10 | Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 минут - 1 час |
| Библиотеки в городских поселениях |
| 11 | Общедоступные библиотеки с детским отделением | объект (шт.) | 1 на 10 тыс. человек | - | шаговая доступность 15 - 30 минут/транспортная доступность 15 - 30 минут |
| 12 | Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект (шт.) | 1 (независимо от количества населения) | - | шаговая доступность 15-30 минут/транспортная доступность 15 - 30 минут |
| Библиотеки в сельских поселениях |
| 13 | Общедоступные библиотеки с детским отделением в административном центре | объект (шт.) | 1 (независимо от количества населения) | - | шаговая доступность 15 - 30 минут/транспортная доступность 15 - 30 минут |
| 14 | Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект (шт.) | 1 | - | шаговая доступность 15 - 30 минут/транспортная доступность 15 - 30 минут |
| 15 | Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением | объект (шт.) | 1 на 1 тыс. человек | - | шаговая доступность 15 - 30 минут/транспортная доступность 15 - 30 минут |
| Учреждения культуры клубного типа в Пензенской области (административный центр) |
| 16 | Дома (центры) народного творчества | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 17 | Дворцы культуры | объект (шт.) | 1 | - | не нормируется |
| Учреждения культуры клубного типа в городских округах с числом жителей от 100 до 500 тыс. человек |
| 18 | Дома культуры | объект (шт.) | 1 на 100 тыс. человек | - | не нормируется |
| Учреждения культуры клубного типа в городских округах с числом жителей до 100 тыс. человек |
| 19 | Дома культуры | объект (шт.) | 1 на 20 тыс. человек | - | не нормируется |
| Учреждения культуры клубного типа в муниципальных районах |
| 20 | Центры культурного развития | объект (шт.) | 1 (независимо от количества населения) | - | не нормируется |
| 21 | Передвижной многофункциональный центр | транспортная единица | 1 | - | не нормируется |
| Учреждения культуры клубного типа в городских поселениях с количеством населения от 25 тыс. чел. до 100 тыс. чел. |
| 22 | Дома культуры | объект (шт.) | 1 на 25 тыс. человек | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 15 - 30 минут |
| Учреждения культуры клубного типа в городских поселениях с количеством населения до 25 тыс. чел. |
| 23 | Дома культуры | объект (шт.) | 1 на 10 тыс. человек | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 15 - 30 минут |
| Учреждения культуры клубного типа в сельских поселениях |
| 24 | Дома культуры в административном центре | объект (шт.) | 1 (независимо от количества жителей) | время транспортной доступности (мин.) | шаговая доступность 15 - 30 минут/транспортная доступность 15 - 30 минут |
| 25 | Филиал сельского дома культуры | объект (шт.) | 1 на 1 тыс. жителей | - | не нормируется |
| Парки культуры и отдыха |
| В городских округах |
| 26 | Парк культуры и отдыха | объект (шт.) | 1 на 30 тыс. человек | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| В городских поселениях |
| 27 | Парк культуры и отдыха | объект (шт.) | 1 на более 30 тыс. человек | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 15 - 30 минут |
| Музеи в Пензенской области (административный центр) |
| 28 | Краеведческие музеи | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 29 | Художественные музеи | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 30 | Тематические музеи | объект (шт.) | 3 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| Музеи в городских округах |
| 31 | Краеведческие музеи | объект (шт.) | 1 (независимо от количества населения) | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| 32 | Тематические музеи | объект (шт.) | 1 (независимо от количества населения) | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| Музеи в муниципальных районах и городских поселениях |
| 33 | Краеведческие музеи | объект (шт.) | 1 (независимо от количества населения) | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 15 - 30 минут |
| Театры в Пензенской области (административный центр) |
| 34 | Театры драматические | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 35 | Театры музыкальные | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 36 | Театры юного зрителя | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 37 | Театры кукол | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 38 | Прочие театры по видам искусств | объект (шт.) | 2 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| Театры в городских округах с населением от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек |
| 39 | Театры по видам искусств | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| Театры в городских поселениях с населением от 100 тыс. человек |
| 40 | Театры по видам искусств | объект (шт.) | 1 <*> | время транспортной доступности | транспортная доступность - 3 часа |
| <*> Театр может быть создан в населенном пункте с населением менее 100 тыс. человек при условии, если до ближайшего театра транспортная доступность составляет более 3 часов |
| Концертные организации в Пензенской области (административный центр) |
| 41 | Концертные залы | объект (шт.) | 2 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 42 | Филармонии | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| 43 | Концертные творческие коллективы | объект (шт.) | 2 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| Концертные организации в городских округах |
| 44 | Концертные залы | объект (шт.) | 1 (независимо от количества населения) | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| 45 | Концертные творческие коллективы | объект (шт.) | 1 (независимо от количества населения) | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| Концертные организации в муниципальных районах |
| 46 | Концертные залы | объект (шт.) | 1 (независимо от количества населения) | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| Концертные организации в городских поселениях |
| 47 | Концертные творческие коллективы | объект (шт.) | 1 (независимо от количества жителей) | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 15 - 30 минут |
| Цирки в Пензенской области (административный центр) |
| 48 | Цирковая площадка | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| Цирки в городских округах с населением от 100 до 500 тыс. человек |
| 49 | Цирковая площадка (цирковой коллектив) | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| Зоопарки (ботанические сады) в Пензенской области (административный центр) |
| 50 | Зоопарки (ботанические сады) | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности | в течение 1 часа |
| Зоопарки (ботанические сады) в городских округах с населением более 250 тыс. человек |
| 51 | Зоопарки (ботанические сады) | объект (шт.) | 1 | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 30 - 40 минут |
| Кинозалы <*> |
| Кинозалы в городских округах |
| 52 | Кинозалы | объект (шт.) | 1 на 20 тыс. человек | - | не нормируется |
| Кинозалы в городских поселениях |
| 53 | Кинозалы | объект (шт.) | 1 (независимо от количества жителей) | время транспортной доступности (мин.) | транспортная доступность 15 - 30 минут |
| Кинозалы в сельских поселениях |
| 54 | Кинозалы | объект (шт.) | 1 (при населении от 3 тыс. человек) | время транспортной доступности (мин.) | шаговая доступность 15 - 30 минут/транспортная доступность 15 - 30 минут |

### 1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами пожарной охраны регионального

значения и показатели максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения

Пензенской области

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  |  | пожарное депо (шт.), автомобиль (шт.) на населенный пункт при следующей численности его населения и площади: | количество пожарных депо и пожарных автомобилей | время прибытия первого подразделения пожарной охраны (минут) |  |
|  |  | численность населения, тысяч человек | площадь населенного пункта, тысяч гектаров |  |  |  |
| 1.1 |  | до 5 | до 2 | 1 депо на 2 автомобиля |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.2 |  | свыше 5 до 20 | до 2 | 1 депо на 6 автомобилей |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.3 |  | свыше 20 до 50 | до 2 | 2 депо (на 6 автомобилей каждое) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.4 |  | свыше 50 до 100 | до 2 | 2 депо (1 x 8 автомобилей + 1 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.5 |  | свыше 50 до 100 | свыше 2 до 4 | 3 депо (1 x 8 автомобилей + 2 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.6 |  | свыше 100 до 250 | свыше 2 до 4 | 4 депо (2 x 8 автомобилей + 2 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.7 |  |  | свыше 4 до 6 | 5 депо (2 x 8 автомобилей + 3 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.8 |  |  | свыше 6 до 8 | 6 депо (2 x 8 автомобилей + 3 x 6 автомобилей + 1 x 4 автомобиля) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.9 |  | свыше 250 до 500 | свыше 4 до 6 | 6 депо (2 x 8 автомобилей + 4 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.10 |  |  | свыше 6 до 8 | 8 депо (3 x 8 автомобилей + 5 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.11 |  |  | свыше 8 до 10 | 9 депо (3 x 8 автомобилей + 6 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.12 |  |  | свыше 10 до 12 | 11 депо (3 x 8 автомобилей + 8 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.13 |  | свыше 500 до 800 | свыше 6 до 8 | 9 депо (3 x 8 автомобилей + 6 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.14 |  |  | свыше 8 до 10 | 10 депо (1 x 12 автомобилей + 3 x 8 автомобилей + 6 x 8 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.15 |  |  | свыше 10 до 12 | 12 депо (1 x 12 автомобилей + 4 x 8 автомобилей + 7 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.16 |  |  | свыше 12 до 14 | 13 депо (1 x 12 автомобилей + 5 x 8 автомобилей + 7 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.17 |  |  | свыше 14 до 16 | 15 депо (2 x 12 автомобилей + 5 x 8 автомобилей + 8 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.18 |  |  | свыше 16 до 18 | 17 депо (2 x 12 автомобилей + 6 x 8 автомобилей + 9 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.19 |  |  | свыше 18 до 20 | 20 депо (4 x 12 автомобилей + 6 x 8 автомобилей + 10 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.20 |  |  | свыше 20 до 25 | 21 депо (4 x 12 автомобилей + 7 x 8 автомобилей + 10 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.21 |  |  | свыше 25 до 30 | 23 депо (4 x 12 автомобилей + 7 x 8 автомобилей + 12 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.22 |  | свыше 800 до 1000 | свыше 10 до 12 | 13 депо (1 x 12 автомобилей + 6 x 8 автомобилей + 6 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.23 |  |  | свыше 12 до 14 | 14 депо (2 x 12 автомобилей + 4 x 8 автомобилей + 8 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.24 |  |  | свыше 14 до 16 | 16 депо (2 x 12 автомобилей + 6 x 8 автомобилей + 8 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.25 |  |  | свыше 16 до 18 | 18 депо (2 x 12 автомобилей + 6 x 8 автомобилей + 10 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.26 |  |  | свыше 18 до 20 | 21 депо (4 x 12 автомобилей + 7 x 8 автомобилей + 10 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.27 |  |  | свыше 20 до 25 | 23 депо (4 x 12 автомобилей + 7 x 8 автомобилей + 12 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.28 |  |  | свыше 25 до 30 | 27 депо (4 x 12 автомобилей + 7 x 8 автомобилей + 16 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |
| 1.29 |  |  | свыше 30 до 35 | 30 депо (6 x 12 автомобилей + 10 x 8 автомобилей + 14 x 6 автомобилей) |  | 10 <*> 20 <**> |

--------------------------------

Примечание:

1) <*> Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

2) <**> Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

3) Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Показатели 1.1 - 1.29 используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения".

## 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части региональных нормативов

градостроительного проектирования Пензенской области

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.1 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Расчетный показатель N 1 принят исходя из необходимости обеспечения населения возможностью воздушного сообщения внутри Пензенской области и с другими субъектами Российской Федерации. В случае придания аэропорту международного статуса расширяется возможность воздушного сообщения со странами мира.

Расчетные показатели:

N 2.1, N 2.2, N 2.3, N 2.4, N 2.5 приняты на основе ведомственных строительных норм "ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции" (утв. протоколом Минтранса России от 17.05.1994 N 2).

Расчетные показатели:

N 3, N 3.1 приняты в соответствии с рекомендациями по проектированию вокзалов (согласно общероссийскому строительному каталогу рекомендациям присвоен номер МДС 32-1.2000).

Расчетные показатели:

N 4.1 - N 4.6 приняты на уровне расчетных показателей, установленных частью 11 свода правил СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 266 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги".

2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.2 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Расчетные показатели:

N 1, N 2, N 3, N 4 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе свода правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*" "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (с последующими изменениями).

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.05.2018 N 284-пП)

2.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования регионального значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.3 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Расчетные показатели:

N 1, N 2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе свода правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*" "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (с последующими изменениями).

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.05.2018 N 284-пП)

Абзац исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.05.2018 N 284-пП.

2.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения регионального значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.4 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Расчетные показатели:

N 1, N 2, N 3, N 4 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе свода правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*" "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (с последующими изменениями).

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.05.2018 N 284-пП)

Абзац исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.05.2018 N 284-пП.

2.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами досуга регионального значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.5 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Расчетные показатели:

N 1, N 1.1 - N 1.12 приняты на уровне расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 8 августа 2011 г. N 525-пП "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области" (с последующими изменениями), разработанных институтом Гипрогор г. Москва.

2.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.6 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Расчетные показатели:

N 1 - N 28 приняты в соответствии с методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 934н, вступившим в силу с 1 января 2015 года.

2.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры регионального значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.7 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Расчетные показатели:

N 1 - N 54 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.05.2018 N 284-пП)

2.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны регионального значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области.

Показатели 1.1 - 1.29 минимально допустимого уровня обеспеченности пожарными депо приняты на основании приложения 7 НПБ 101-95 "Нормы пожарной безопасности. Нормы проектирования объектов пожарной охраны", введенные в действие Приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 г. N 36.

Показатели используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения".

Показатели 1.1 - 1.29 максимально допустимого уровня территориальной доступности пожарных депо для населения Пензенской области приняты в соответствии с частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с последующими изменениями).

## 3. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части региональных нормативов

градостроительного проектирования Пензенской области

Абзац исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.05.2018 N 284-пП.

3.1. Область применения расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Действие расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области распространяется на всю территорию Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам регионального значения. Региональные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 22.05.2018 N 284-пП)

- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих региональных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Пензенской области при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

3.2. Правила применения расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в региональных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов регионального значения Пензенской области в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов регионального значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов регионального значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального значения следует учитывать параметры объекта регионального значения и нормы отвода земель для такого объекта.