ГОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКий ГОСУДАРСТВЕННый университет 
архитектуры и строительства»

Генеральный план закрытого административно-территориального образования  города Заречного Пензенской области

УТВЕРЖДАЕМЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 4

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПЕНЗА 2008

ГОУ ВПО «ПЕНЗЕНСКий ГОСУДАРСТВЕННый университет 
архитектуры и строительства»

| Арх № | Шифр ГП-2069059-27.226-2007 |
| --- | --- |

Генеральный план закрытого административно-территориального образования  города Заречного Пензенской области

УТВЕРЖДАЕМЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 4

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Ректор                                                  _____________  А.И. Еремкин

ПЕНЗА 2008

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	КОМПЛЕКСНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	7

2.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА города	11

2.1.	Промышленно-производственная сфера	11

2.2.	Демографический прогноз	16

2.3.	Современное состояние жилищного фонда, жилищная обеспеченность населения	24

2.4.	Состояние и перспективы развития социальной сферы	29

3.	Градостроительные мероприятия генерального плана	33

3.1.	Развитие жилых территорий	33

3.2.	Развитие общественных территорий	39

3.3.	Развитие промышленных и коммунально-промышленных территорий	41

3.4.	Озелененные территории	43

3.5.	Функциональное зонирование и планировочная организация	46

3.6.	Развитие улично-дорожной сети и транспорта	51

4.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	61

4.1.	Водоснабжение и водоотведение. Проектные решения	61

4.2.	Электроснабжение	64

4.3.	Теплоснабжение	67

4.4.	Газоснабжение	69

4.5.	Связь и телекоммуникация	71

5.	Мероприятия по улучшению экологической ситуации и охране окружающей среды	73

6.	Инженерная подготовка территории	92

7.	Основные технико-экономические показатели генерального плана	94

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Закрытое административно территориальное образование (ЗАТО) - город Заречный является городом областного значения. Город Заречный находится в 12 километрах от областного центра - города Пензы.

Территория г. Заречного составляет 2761 га. Численность населения г. Заречного по состоянию на 01.01.2008 составляет 62,0 тыс. человек.

Заречный - один из десяти городов системы ЗАТО Федерального агентства по атомной энергии. На его территории установлен особый режим жизнедеятельности, включающий специальные условия проживания граждан, которые регулируются Законом РФ «О закрытом территориально-административном образовании».

Основные даты создания города

Постановление СМ СССР от 20.07.1954  «О строительстве завода». Выбор строительной площадки для завода и города определялся удобным географическим положением, наличием железнодорожных путей всесоюзного значения, экологической чистотой территории и наличием высококвалифицированных кадров на промышленных предприятиях Пензы.

14 апреля 1955 г.  был подписан акт о принятии земельного участка под застройку города.

Май 1955 г.  были сданы первые 10 корпусно-щитовых одноквартирных домов.

Май 1956 г.  был заложен фундамент кирпичного многоквартирного дома.

1958 г.  выделение из структуры г. Пензы района Заречный и преобразование его в город областного подчинения с присвоением ему названия город Заречный.

3 марта 1962 г.  постановление Совета Министров СССР № 223-107 о создании закрытой зоны Пензы-19 на территории Пензенской области.

29.12.1991  решение Малого Совета №-31, о том, что город Пенза-19 вновь называется городом Заречным.

Строительство города осуществлялось в соответствии со следующими документами:

схемой генерального плана и проектом детальной планировки, разработанными в 1961-1963 гг. и предусматривающими развитие города до 1972 года с численностью населения ориентировочно 35-37 тыс. человек;

генеральным планом 1977 года, предусматривающим следующие этапы развития: рост численности населения на первую очередь (1980 г.) – 47 тыс. чел., на расчетный срок (2000-2005 г.г.) – 65 тыс. чел. Срок этого Генерального плана истек в 2005 г.

Высокий архитектурно-планировочный потенциал развития, заложенный генеральным планом 1976 года, определил основные планировочные задачи и был заложен в основу нового генерального плана.

Новый генеральный план закрытого административно-территориального образования г. Заречного рассчитан на срок до 2025 г. со следующими проектными периодами:

I этап (первая очередь строительства) - 2015 г.;

II этап (расчетный срок Генерального плана) - 2025 г.;

III этап - прогноз до 2040г. (перспективное градостроительное развитие города за пределами расчетного срока). Отражается графически в предложениях по территориям, резервируемым для перспективного развития.

Основным принципом территориального планирования поставлен принцип обеспечения устойчивого пространственного развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного  влияния различных факторов воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Цели генерального плана:

- Устойчивое социально-экономическое развитие города посредством совершенствования пространственной организации, социальной, производственной, транспортной, инженерно-технической инфраструктур.

- Повышение эффективности использования территории в целом, ее различных компонентов и составляющих.

- Повышение качества жизни населения посредством принятия эффективных решений по пространственной организации  и обустройству территории. Сохранение преемственности структурной организации города.

- Защита прав граждан, связанных с градостроительной деятельностью посредством зонирования и регламентирования.

- Повышение инвестиционной привлекательности города.

Обеспечение перечисленных целей достигается путем решения основных задач территориального планирования:

- обеспечение выполнения на территории города федеральных функций оборонного комплекса;

- выделение территорий под объекты науки и образования федерального значения;

- улучшение жилищных условий и социально-культурного обеспечения населения, в т.ч. строительство жилья, развитие системы ипотечного кредитования, улучшение содержания жилищного фонда, строительство, расширение и содержание объектов культуры и искусства;

- развитие системы здравоохранения, в т.ч. строительство, расширение и содержание объектов здравоохранения;

- развитие системы образования, в т.ч. переоборудование учреждений образования, строительство, расширение санаториев, детских оздоровительных лагерей, туристических баз и т.д.;

- развитие спорта и отдыха, в т.ч. строительство, расширение учреждений физкультуры и спорта, содержание учреждений спорта и отдыха;

- развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг, расширение производства продуктов питания, в т.ч. строительство и расширение предприятий  по производству пищевой продукции, детского питания, переработке сельскохозяйственной продукции, улучшение содержания предприятий торговли, быта и производства продуктов питания;

- развитие промышленности, предпринимательства, использование финансово-кредитного и рыночного механизмов, развитие всех форм собственности, расширение сферы услуг;

- создание базы для переквалификации высвобождаемых работников реструктурируемых предприятий города;

- развитие функционально-планировочной структуры;

- развитие территорий массовой жилищной застройки;

- развитие системы общественных центров: деловых, торговых, культурных;

- определение резервов развития бизнеса, производства и торговли;

- создание системы городских озелененных территорий, включение в структуру этих территорий лесных массивов;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур;

- определение резервов развития промышленности и реорганизация коммунальных территорий;

- сохранение индивидуальности городской среды;

- максимальное использование имеющихся территориальных ресурсов существующей застройки;

- развитие улично-дорожной сети города;

- повышение пропускной способности и безопасности уличного движения;

- формирование системы хранения личных легковых автомобилей (стоянки, гаражи – стоянки, гаражи);

- формирование системы общественных стоянок на жилых и общественных территориях в соответствии с уровнем автомобилизации населения на перспективу,

- развитие городского пассажирского транспорта;

- развитие видов транспортных связей с областным центром;

- обеспечение развития автомобильных связей города с автодорогами районного и федерального значения;

- развитие систем инженерной инфраструктуры, с учетом новейших достижений и разработок;

- реконструкция и модернизация существующих инженерных систем;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- обеспечение выявление, сохранение природной средовой основы города и акцентирование ее градостроительными и архитектурными средствами;

- формирование условий  охраны объектов природного комплекса и археологического наследия;

- увеличение площади городских зеленых насаждений за счет преобразования естественных массивов;

- формирование на базе озелененных территорий рекреационной системы и системы физкультурно-оздоровительных территорий;

- обеспечение благоприятных санитарно-гигиенических условий в местах проживания населения;

- внедрение экологически чистых технологий на промышленных предприятиях и в других сферах;

- обеспечение соблюдения стандартов качества питьевой воды;

- обеспечение полной переработки и обезвреживание производственных и твердых бытовых отходов;

- формирование транспортной системы с учетом сокращения вредных выбросов и организацией защитного озеленения.

Эти задачи могут быть решены при условии стабилизации экономики города и финансово-экономического состояния предприятий, увеличения собственных доходов бюджета.

- КОМПЛЕКСНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Город Заречный имеет высокий потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения городской среды. К положительным факторам, определяющим перспективы развития города, относятся:

устойчивые традиции высокотехнологичного современного промышленного комплекса, поддерживаемые высококвалифицированными кадрами, активное развитие предприятий малого и среднего бизнеса;

высокий образовательный уровень населения, развитая сеть дополнительного образования молодежи, современные спортивные сооружения и хорошо поставленная физкультурно-оздоровительная работа; развитый проектно-строительный комплекс;

хорошо развитая транспортная инфраструктура города;

высокий архитектурно-планировочный потенциал развития; наличие естественного природного ландшафта высокой ценности и сложившиеся средовые качества города, высокий уровень благоустройства.

Современная ситуация Заречного характеризуется рядом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды, качество жизни и повысить инвестиционную привлекательность города.

В процессе комплексного градостроительного анализа территории  г. Заречного были проанализированы следующие факторы:

природные условия и ресурсы;

эколого-гигиеническая ситуация;

экономическая база развития города, демографическая ситуация, занятость населения;

современное использование территорий города;

планировочные ограничения и территориальные ресурсы;

состояние жилищного фонда и объектов обслуживания;

состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Комплексный градостроительный анализ территории города позволил выявить следующие основные проблемные ситуации.

В социальной сфере:

отрицательный естественный прирост населения, низкая продолжительность жизни, высокий уровень детской заболеваемости;

спад объемов промышленного производства;

проблемы обеспеченности населения рабочими местами;

отсутствие возможности иностранных инвестиций;

отсутствие реального выбора профессии у молодежи, недостаточный выбор мест приложения труда.

В экологии:

актуальность проблемы обеспечения радиационной безопасности;

отсутствие утвержденных проектов санитарно-защитных зон у большинства предприятий города;

отсутствие очистных сооружений дождевой канализации;

загрязнение почв по причине несовершенства системы сбора, временного хранения, транспортировки и утилизации бытовых и промышленных отходов; отсутствие упорядоченного складирования ТБО;

размещение участков городских селитебных территорий в санитарно-защитных зонах производственных объектов;

захламленность овражных русел и ручьев.

В планировочной структуре:

функциональная чересполосица части территорий города;

незавершенность архитектурно-планировочных, композиционных и пространственных характеристик городской среды;

незавершенность структуры рекреационных территорий;

занятие ценных городских земель под боксовые гаражи.

В сфере инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры:

необходимость модернизации и развития инженерного комплекса города;

несовершенство системы водоотведения;

отсутствие современных транспортных развязок, путепроводов и др.;

высокий процент междугородних трудовых и культурно-бытовых передвижений, увеличивающий работу пассажирского транспорта, ведущий к снижению уровня транспортного обслуживания;

высокие темпы роста автомобилизации населения и растущие проблемы парковки транспортных средств.

Рисунок  1. Схема планировочных секторов города

Дислокация проблемных сфер по планировочным секторам города

Таблица 1.

| №/№ | Планировочный сектор города (см. рис.1) | ПРОБЛЕМЫ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Экологические | Планировочные | Инженерные | Социальные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Западный сектор (территория на северо-западе, не включенная в охраняемую территорию города) | неоптимальная структура предприятий промзоны; развитие процессов оврагообразования. | неоптимальная транспортно-коммуникационная система; ограниченный срок функционирования кладбища | отсутствие единых коридоров транспортной и инженерной инфраструктур; | неэффективное использование ценной в градостроительном отношении территории |
| 2. | Северный сектор (ограничена полосой отвода ж/д с севера, \Пр. Мира с юга, основа внутренней структуры – ул. Литке) | фрагментарное вкрапление мелких по размеру производственных и коммунальных площадок в жилую застройку; часть территории находится в зоне действия котельной | несоответствие назначения существующей застройки градостроительной ценности территории; несформированная архитектурно-планировочная структура; функциональная чересполосица; неоптимальная транспортно-коммуникационная система; предельные параметры УДС по пропускной способности; усадебная застройка старая с большим процентом физического износа | необходимость выноса ВЛЭП 110, 35 | отсутствие единой концепции раз вития; социально-градостроительные проблемы выноса гаражных кооперативов; отсутствие социально значимых общественных центров |
| 3. | Центральный сектор (ограничена Пр.Мира и ул. Озерской, морфологически делится на «старую» и «новую» части) | растущие нагрузки автомобильного транспорта, шум, загазованность; использование дворовых пространств для постоянного хранения личного автотранспорта | несформированный в композиционном отношении городской центр; не выраженная средовыми качествами структура пешеходных связей и общественно значимых пространств | ограниченные возможности инженерной инфраструктуры; ветшание инженерных сетей; несформированное инженерное благоустройство | морально устаревающая застройка первых кварталов; отсутствие современной социальной среды для досуга населения и молодежи, в частности |
| 4. | Южный сектор (от улицы Заречной до границы города на юге, до автодороги №8 на востоке) | пересеченная местность, сложный рельеф | неразвитая транспортная сеть, | полное отсутствие инженерной инфраструктуры |  |

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА города

  - Промышленно-производственная сфера

Фундаментальные основы для развития города были заложены изначально. Крупнейшее промышленное предприятие - ФГУП ПО «Старт» является градообразующим, вокруг него вырос город. Предприятие специализируется на выпуске сложных наукоемких, электромеханических, электронных, радиотехнических и других приборов и систем высокого класса точности и надежности.

В настоящее время экономика города, основой которой является промышленность, представлена следующими отраслями: промышленность и наука, производство коммунальных ресурсов и оказание коммунальных услуг, строительство, транспорт и связь, общественное питание и сфера услуг, операции с недвижимым имуществом, оптовая и розничная торговля и другие.

Органы местного самоуправления большое внимание уделяют развитию малого и среднего предпринимательства, что положительно сказывается на жизнедеятельности города в целом. Активно развивается сфера строительства. По состоянию на 01.01.2008 в г. Заречном зарегистрировано 2146 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и 673 организации. Из них: 116 организаций государственной и муниципальной формы собственности, 518 организаций частной формы собственности и 39 организаций прочих форм собственности.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам деятельности по крупным и средним предприятиям ЗАТО г. Заречного за январь-май 2008 г. составил 2193754 тыс. руб., что составило 5% от объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по Пензенской области в целом.

Рисунок  2. Структура крупных и средних предприятий города по объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг за январь-май 2008 г.

Рисунок  3. Структура крупных и средних предприятий города

по численности работающих (январь 2008 г.)

Важнейшие факторы, определяющие возможности дальнейшего развития города

К факторам, создающим преимущества отнесены:

выгодное географическое положение по отношению к большинству регионов России;

- обеспеченность города энергоресурсами, развитая инженерная инфраструктура;

высокий потенциал развития экономической базы, широкие возможности создания наукоемких производств, технологических парков;

развитие информационной среды города;

комфортность города, хорошие экологические и природные условия.

В силу специфики г. Заречного его экономико-географический потенциал долгое время не являлся определяющим. Более открытый режим для экономики города Заречного побуждает город активнее участвовать в освоении региональных и межрегиональных рынков.

Значительный потенциал развития экономической базы с высокой инновационной и технологичной составляющей

Город обладает  уникальным производственным комплексом и достаточно диверсифицированной экономической базой. В городе базируются стратегически важные крупные предприятия оборонного комплекса, крупные предприятия обрабатывающих производств, развитый сектор среднего и малого предпринимательства.

Активно развивается производственная составляющая в деятельности малого предпринимательства.

Город имеет высокую обеспеченность энергетическими ресурсами, транспортной инфраструктурой, географически хорошо расположен и связан с регионами РФ.

Развитие информационных технологий. Активная информационная политика администрации

В городе  придается большое значение развитию информационной среды. В городе действуют организации, работающие с информационно-коммуникационными технологиями (ОАО «Телерадиокомпания г.Заречного», МУП «Центр информационных технологий»).

Функционирует «информационный центр», обеспечивающий тесный информационный обмен между различными слоями городского сообщества (органы власти, предпринимательство, население).

Высокое качество городской среды, природного комплекса

Заречный  существенно выделяется на фоне Пензы и городов Пензенской  области высоким качеством благоустройства, уникальной природной средой.

На территории города имеется уникальный памятник археологии федерального значения –  «Ахунское городище», поселение 2-ой половины I тыс. до н.э. Памятник не  используется в настоящее время в качестве объекта познавательного туризма из-за закрытого режима города. При определенных мероприятиях возможно использование в целях  туризма.

Влияние соседства Пензы.

Из  внешних факторов, определяющих развитие города,  в первую очередь необходимо  отметить влияние  Пензы. Основные положительные и отрицательные проявления такого влияния:

  - зареченцы имеют легкий доступ к ресурсам областного центра (15 мин. на общественном транспорте до центра Пензы): внешнего  транспорта, образовательным, бытовым, культурным, информационным, деловым, финансовым;

  - местные предприятия имеют  преимущества в использовании потребительских и сбытовых рынков.

При эффективном развитии транспортных связей и правильной градостроительной политике Заречного, в городе может произойти существенный рост деловой активности.

Основным отрицательным моментом близости областного центра является отток кадров, которые находят соответствующие уровню  и специализации  образования работу, в том числе, потеря квалифицированных кадров. Наблюдается также рост «спальных» функций за счет населения города, работающего в обслуживающей сфере Пензы, что ведет к сокращению экономической базы.

Усиление экономических связей между городами, объединенными территориально (Пенза – Заречный), в перспективе неизбежно. Социально-экономическая политика города  должна быть направлена на минимизацию негативного влияния областного центра. Для этого необходимо найти  специализацию в отраслях двух крупных промышленных центров, которая в максимальной степени будет способствовать их стратегическому развитию. В частности, город Заречный имеет хорошие возможности специализироваться на нескольких высокотехнологичных и наукоемких отраслях.

Проектные предложения

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития города принимаются следующие направления:

создание условий для дальнейшего развития города как научно-промышленного центра;

сохранение и создание режима наибольшего благоприятствования для развития высокотехнологичных производств, выполняющих градообразующую функцию;

стимулирование развития в Заречном, прежде всего, инновационных видов деятельности, конкурентоспособных в условиях постиндустриальной экономики;

реформирование производства, выпуск конкурентоспособной продукции, развитие стратегически важных наукоемких отраслей;

создание и развитие технопарковых  структур и их разновидностей как зарекомендовавшего себя в мировой практике способа коммерциализации результатов научной деятельности;

создание условий для активного формирования рыночной инфраструктуры;

стимулирование   развития   отраслей   непроизводственной   сферы,   обладающих высоким экономическим потенциалом, в том числе на базе развития свободных от режима территорий, что обеспечит изменение структуры экономики в сторону повышения значения сферы услуг и образования;

всемерное содействие развитию любых видов малого бизнеса.

Одна из важнейших задач экономики  города – создание высокооплачиваемых рабочих мест.  Сокращение рабочих мест на градообразующем предприятии города – ФГУП «ПО «Старт», старение высоко квалифицированных кадров, отток жителей города на работу в Пензу, является  серьезной  проблемой для дальнейшего эффективного  развития города.

На расчетный срок прогнозируется увеличение занятости во всех сферах экономики города  – общая численность занятых составит 24,8 тыс. человек.

В научно-производственной сфере произойдет  небольшое увеличение занятых –  на 1,4 тыс. рабочих мест, за счет развития технопарковых структур, размещения новых производств, при этом будет происходить модернизация производства с постепенным уменьшением  рабочих мест.

В сфере образования  и здравоохранения численность занятых возрастет в 1,34 раза, и ее доля в общей структуре занятости составит на расчетный срок 22,3%, вместо 20,4 существующих.

Планируемые объемы городского строительства потребуют увеличения мощности строительных организаций города. Численность занятых в отрасли строительства составит на перспективу 2 тыс. человек.

Развитие города Заречного связано с развитием различных отраслей сферы услуг, которые могут служить стабилизирующим фактором экономики, снижающим ее зависимость от состояния дел в научно-промышленной сфере. В коммерческо-деловой сфере увеличение занятых будет происходить, в основном, за счет развития потребительского рынка, финансовой, кредитной, страховой деятельности, способствовать увеличению занятости будет развитие территорий за пределами режимной зоны. Доля занятых в коммерческо-деловой сфере на расчетный срок составит 11,7% вместо 7,3%.

Отраслевая структура занятости населения, тыс. чел.

Таблица 3.2.2-5

| № п/п | Отрасли экономики | На 2008 год | На 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | %от трудоспособного | Тыс.чел | %от трудоспособного |
|  | Численность населения | 62,0 |  | 65,3 |  |
|  | Трудоспособное население | 40000 | 64,5 | 31000 | 47,0 |
|  | Занято в экономике города - всего | 20103 | 100 | 24660 | 100 |
|  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 106 | 0,5 | 110 | 0,4 |
| . | Обрабатывающие производства | 9119 | 45,4 | 10 500 | 42,6 |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 263 | 1,3 | 270 | 1,1 |
|  | Строительство | 1394 | 6,9 | 2000 | 8,1 |
|  | Транспорт и связь | 1283 | 6,4 | 1100 | 4,5 |
|  | ИТОГО в сфере материального производства | 12165 | 60,5 | 13980 | 56,7 |
|  | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 291 | 1,4 | 1500 | 6,1 |
|  | Гостиницы и рестораны | 108 | 0.5 | 150 | 0,6 |
|  | Финансовая деятельность | 14 | 0.1 | 30 | 0,1 |
|  | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление | 1075 | 5,3 | 1200 | 4,9 |
|  | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1417 | 7 | 1400 | 5,7 |
|  | образование | 2636 | 13,2 | 3000 | 12,2 |
|  | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1454 | 7,2 | 2500 | 10,1 |
|  | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 942 | 4,8 | 900 | 3,6 |
|  | ИТОГО в непроизводственной сфере | 7938 | 39,5 | 10680 | 43,3 |

Возможные мероприятия по решению проблемы обеспечения занятости населения и качественному росту кадров на перспективу следующие:

модернизация реального сектора экономики –

уникальность и современные возможности основного производства, востребованность продукции, необходимость поддержки предприятий ВПК не предполагает сокращения рабочих мест. В других сферах промышленного производства предполагается модернизация производства и  улучшение качественной структуры рабочих мест; представляется, что занятость в сфере промышленного производства в целом возрастет 17% - 20% за счет развития диверсификационного производства, мебельной, пищевой промышленности, сферы строительства;

подготовка и переподготовка кадров, качественное улучшение структуры работающего персонала, в том числе уменьшение среднего возраста работников –

предполагается, что за счет вовлечения в реальный сектор экономики города молодежи можно решить проблему качественного кадрового состава. Профессиональное обучение и переобучение кадров с учетом востребованности и наличия производственной базы может стать одной из ведущих сфер будущего экономического развития города, в том числе обеспечить рост количества рабочих мест в сфере среднего и высшего профессионального образования. В целом, планируемый показатель роста рабочих мест в сфере образования составляет 30%;

развитие высокодоходной сферы услуг и торговли на территориях, находящихся вне режимной зоны –

активное развитие инвестиционно- привлекательных территорий позволит не только увеличить доходную часть бюджета города, но и обеспечить дополнительными рабочими местами население. Предполагается увеличение рабочих мест в сфере услуг и торговли в 1,5 – 2,0  раза;

увеличение положительной миграции населения трудоспособного возраста –

наиболее реальным способом сократить в перспективе дефицит квалифицированных кадров и сохранить уникальное производство с учетом диверсификации экономики может стать ориентир на региональную миграцию; предполагается, что миграционный прирост в среднем  до 100 человек в год обеспечит восполнение квалифицированных кадров в первую очередь в сферах высокотехнологичного материального производства, образования и здравоохранения.

  - Демографический прогноз

Расчет выполнен на первую очередь (2015 год), расчетный 2025 год и прогнозный 2040 год. Прогноз перспективной численности населения разработан в трех альтернативных вариантах (минимальный, максимальный и средний) на основе оценки тенденций роста населения по выбранным периодам.

Для прогнозов были использованы показатели: общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения города за последние семь лет; темпы изменения коэффициента естественного прироста; данные половозрастной структуры населения города (по состоянию на 01.01.2003).

В прогнозе рассмотрены возможные изменения демографической ситуации в зависимости от сценариев социально-экономического развития.

Первый вариант (минимальный, пессимистический) – выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации в городе и Пензенской области и гипотезе, что сложившиеся тенденции будет продолжаться в прогнозируемый период. Согласно демографическому прогнозу в области на срок до 2025 г., сохранится демографическая ситуация с уровнем смертности населения, преобладающим по величине показатели рождаемости и незначительным увеличением механического притока населения в область и город.

Рисунок  4. Прогноз численности населения г. Заречного.

Пессимистический вариант

Второй вариант (средний, на основе экстраполяции данных последних лет) – выполнен с учетом  тенденций динамики численности населения, наметившейся в последние 2-3 года. Прогнозировался небольшой прирост численности населения при сохранении отрицательных тенденций коэффициента смертности  и практически нулевым  коэффициентом естественного прироста

Рисунок  5. Прогноз численности населения г. Заречного.

Реалистический вариант

Третий вариант (максимальный, оптимистический) – выполнен с учетом намечающихся позитивных тенденций в области социально-экономического развития и значительных изменений показателей рождаемости и продолжительности жизни в ходе реализации Национальных и Федеральных программ социального развития.

Рисунок  6. Прогноз численности населения г. Заречного. 
Оптимистический вариант

Показатели роста численности населения по вариантам

Таблица 3.1.2.-3

| Год прогнозирования | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 008 | 62000 | 62000 | 62000 |
| 2009 | 61827 | 61827 | 62047 |
| 2010 | 61654 | 61685 | 62094 |
| 2011 | 61481 | 61575 | 62165 |
| 2012 | 61308 | 61496 | 62235 |
| 2013 | 61135 | 61448 | 62282 |
| 2014 | 60962 | 61431 | 62329 |
| 2015 | 60789 | 61783 | 62375 |
| 2016 | 60616 | 62135 | 62487 |
| 2017 | 60443 | 62487 | 62599 |
| 2018 | 60270 | 62839 | 62711 |
| 2019 | 60097 | 62823 | 63191 |
| 2020 | 59924 | 62935 | 63543 |
| 2021 | 59751 | 63047 | 63895 |
| 2022 | 59578 | 63159 | 64247 |
| 2023 | 59405 | 63271 | 64599 |
| 2024 | 59232 | 63385 | 64951 |
| 2025 | 59059 | 63500 | 65300 |
| 2026 | 58886 | 63620 | 65615 |
| 2027 | 58540 | 63740 | 65930 |
| 2028 | 58367 | 63860 | 66245 |
| 2029 | 58194 | 63980 | 66560 |
| 2030 | 58021 | 64100 | 66875 |
| 2031 | 57848 | 64040 | 67190 |
| 2032 | 57675 | 63980 | 67505 |
| 2033 | 57502 | 63920 | 67820 |
| 2034 | 57329 | 63860 | 68135 |
| 2035 | 57156 | 63800 | 68450 |
| 2036 | 56983 | 63840 | 68765 |
| 2037 | 56810 | 63680 | 69080 |
| 2038 | 56637 | 63620 | 69395 |
| 2039 | 56464 | 63560 | 69710 |
| 2040 | 56291 | 63500 | 70025 |

Учитывая высокий потенциал развития города как многопрофильного экономического центра с наукоемким производством, решения Генерального плана ориентированы на «оптимистический» вариант с учетом возможного увеличения населения города на расчетный период 65,3 тыс. человек и прогнозный период – до 70,0 тыс. человек.

В рамках планируемых объемов по диверсифицированным направлениям деятельности предприятия ФГУП «ПО «Старт», планируется создание рабочих мест на вновь создаваемых высокотехнологичных производствах:

2008-2010 гг. – 789 чел.;

2011-2015 гг. – 485 чел.;

2016-2023 гг. – 100 чел.

Однако, с учетом сложившейся в последние годы в городе демографической ситуации, а именно, снижения удельного веса трудоспособного населения, отсутствует возможность привлечения необходимого количества рабочих и специалистов на предприятие за счет городского населения. Оттоку высококвалифицированных кадров также способствует близость областного центра (г. Пенза) и таких мегаполисов, как  Москва,  Санкт-Петербург, г. Самара, с более широким спектром рынка труда и высокой заработной платой.

Таким образом, в течение ближайших 15 лет можно ожидать миграционного притока трудоспособного населения более 1500 человек.

Рисунок  7. Миграционный прирост населения г. Заречного (прогноз).

Оптимистический вариант

Для планомерной реализации проектных решений Генерального плана было выделено три временных отрезка, характеризующиеся как расчетные периоды генплана: для реализации первоочередных задач 2009-2015 гг., расчетный срок 2015-2025 гг. и перспектива 2025-2040 гг.

Для достижения прогнозируемой численности населения на первом этапе (2009-2015 гг.) необходимо создать условия, позволяющие уменьшить остроту демографического кризиса, сформировать правовую, организационную и финансовую базу для наращивания дальнейших усилий по поддержке и закреплению позитивных тенденций. К 2015 году генпланом предусматривается создание условий для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих детей, что должно явиться дополнительным стимулом для повышения рождаемости.

В результате реализации мероприятий первого этапа предполагается:

снизить темпы естественной убыли населения и обеспечить миграционный прирост;

стабилизировать численность населения на уровне 62,4 тыс. человек;

увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни не менее среднего по России (до 70 лет);

увеличить в 1,2 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, в 1,2 раза снизить уровень смертности населения;

уменьшить отток квалифицированных специалистов, увеличить объемы привлечения на постоянное место жительства в г. Заречный квалифицированных специалистов и молодежи, обеспечить на этой основе миграционный прирост на уровне не менее 150 человек ежегодно.

На втором этапе (2016-2025 гг.) необходимо на основе оценки влияния реализуемых проектов и программ на демографическую ситуацию проводить мероприятия по упреждающему реагированию на возможное ухудшение демографической ситуации в городе.

В связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа численности женщин репродуктивного возраста потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и третьего ребенка.

В целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства иммигрантов трудоспособного возраста.

К 2025 году предполагается:

обеспечить постепенный выход из демографического кризиса;

увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;

увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза;

обеспечить миграционный прирост на уровне более 60 человек ежегодно.

Таким образом, прогнозная численность населения по основным периодам  должна составить: на 2015 год – 62,375 тыс. чел., на 2025 год – 65, 300 тыс. чел., на 2040 год – 70,025 тыс. чел.

Рисунок  8. Прогноз коэффициентов естественного прироста (убыли)

населения по оптимистическому варианту

Для расчетов показателей развития генерального плана администрацией города согласована следующая численность населения по  расчетным периодам.

Прогноз численности населения

Таблица 3.1.2.-4

| Расчетные периоды генплана | Ед.изм. | Прогнозная численность населения | Расчетная численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Современное состояние | тыс.чел. | 62,000 | 62,0 |
| I очередь строительства 2015 г. | тыс.чел. | 62,375 | 62,4 |
| Расчётный срок 2025 г. | тыс. чел. | 65,300 | 65,3 |
| Перспектива 2040 г. | тыс. чел. | 70,025 | 70,0 |

Возрастная структура населения

Период 2002-2006 гг. характеризуется достаточно высоким удельным весом детской группы (16,4%), населения в трудоспособном возрасте (64%) и допустимым удельным весом населения в пенсионном возрасте (19,6%).

В дальнейшем, в результате уменьшения рождаемости, происходит снижение удельного веса детской группы до 13,6% (2006 г.). В результате перехода детской группы в группу трудоспособного возраста, удельный вес данной группы увеличился до 65,0%, одновременно увеличилась и группа населения старше трудоспособного возраста до 21,4%.

При условии улучшения социально-экономической ситуации в городе ожидается, что тенденция сокращения удельного веса детской группы может измениться из-за повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Рисунок  9. Возрастная структура населения г. Заречного в динамике

Прогнозная ситуация характеризуется  незначительным повышением доли детей на 2,4%, повышением доли пенсионеров на 15,6%, стабильным уменьшением количества лиц трудоспособного возраста.

Рисунок  10. Динамика населения г. Заречного по возрастным группам

Прогнозная динамика возрастной структуры населения на расчетные сроки генерального плана

Таблица 3.1.2.- 6

|  | 2006 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| дети (0-15 лет) | 13,6% | 12% | 16% |
| лица трудоспособного возраста | 65% | 63% | 57% |
| лица пенсионного возраста | 21,4% | 25% | 27% |

Трудовые ресурсы

В настоящее время численность населения в трудоспособном возрасте составляет 65,0% населения или 40,0 тыс. человек, а занятых в экономике города – примерно 50,5% от их числа, или 20 190 человек. По прогнозу, численность населения в трудоспособном возрасте к 2015 году составит 63% или 38,9 тыс. чел., к 2025 году – 57 % от численности населения или 37,2 тыс. человек, т.е. уменьшится на 3,1 тыс. человек, несмотря на прогнозируемый рост населения.

В перспективе можно ожидать роста числа занятых в отраслях обрабатывающих производств. В целом же численность работников малых организаций, уменьшающаяся с начала 2000-х годов, стабилизируется или незначительно возрастет.

Основной вывод заключается в том, что потребность крупных, средних и малых организаций в работниках в перспективе сохранится или незначительно увеличится. Как уже отмечалось, то же самое должно произойти и в секторе индивидуального предпринимательства. Тем не менее, в городе не будет ограничений по трудовым ресурсам не только на развитие действующих, но и размещение новых промышленных предприятий.

Выводы

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации на период до 2025 года позволяют сделать следующие выводы:

численность населения города не опустится ниже 59 тыс. человек по наихудшему из вариантов;

численность населения Заречного в 2025 году по оптимистическим вариантам увеличится по отношению к исходному на 1500 - 3300 человек, или на  2,4 - 5.3%;

на величину естественного прироста населения в рассматриваемый период мигранты повлияют незначительно;

увеличение коэффициентов рождаемости и снижение коэффициентов смертности по сравнению с зафиксированными данными за последние годы даст дополнительно прибавку численности населения к  2040 году  в  8,0  тыс. человек;

основную роль в сокращении естественной убыли населения должны сыграть меры по снижению смертности лиц трудоспособного возраста, главными причинами которой является невысокий уровень жизни значительной части населения;

основной потенциал роста рождаемости и, соответственно, естественного прироста населения сохраняется в возрастной группе женщин 17-30 лет и стимулировании рождения второго и третьего ребенка в семье;

почти в 1,2 раза увеличится демографическая нагрузка на 100 человек трудоспособного возраста, что существенно повлияет на структуру доходов и расходов населения, его общую платежеспособность;

прогноз потребности экономики города в персонале говорит о том, что в большинстве отраслей в перспективе не будет дефицита кадров;

в отраслях реального сектора экономики (промышленность, строительство, транспорт и связь) имеющийся в настоящее время дефицит высококвалифицированных кадров может усугубиться, причем требования к персоналу значительно возрастут;

не ожидается ограничений по трудовым ресурсам не только на развитие действующих, но и размещение новых промышленных предприятий.

Демографические показатели оптимистичного варианта ориентированы на рост уровня рождаемости, который определится повышением доли возрастной группы населения, вступающего в брак и повышения возрастного ценза рожающих женщин, а также  явится результатом реализации федеральных программ поддержки семьи и материнства. Прогнозируется  снижение смертности в целом и, прежде всего, младенческой смертности и смертности в трудоспособном возрасте, хотя, в связи с отмеченным процессом «старения» населения города, общее число умерших в прогнозный период может расти с увеличением доли старших возрастных групп населения. Вопрос о перспективах  развития трудовых ресурсов может быть решен путем подготовки и переподготовки кадров, качественного улучшения структуры работающего персонала. За счет вовлечения в реальный сектор экономики города молодежи можно решить проблему высококвалифицированного кадрового дефицита.

В связи со сложившейся неблагоприятной демографической ситуацией основной стратегической задачей на перспективу развития должны стать:

стабилизация, а в последствии,  и рост всех сфер экономики,

развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, расширения рынка труда,

создание условий для сохранения молодежи в городе, уменьшения ее миграционного оттока;

создание условий для миграционного притока населения трудоспособного возраста;

развитие социальной инфраструктуры города, улучшение социальных и бытовых условий горожан.

  - Современное состояние жилищного фонда, жилищная обеспеченность населения

Современное состояние жилищного фонда, жилищная обеспеченность населения – важнейшие показатели социально-экономического и территориального развития города.

Проблема увеличения объемов жилищного строительства является одной из важнейших социальных и экономических задач города, требующих решения в ближайшее время. Кроме того, возможность приобретения и улучшения жилищных условий – один из главных факторов, определяющих привлекательность города для мигрантов, в том числе и за счет которых предполагается рост численности населения. Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости увеличения жилищной обеспеченности, с учетом некоторого роста численности населения города, необходимостью предоставления жилья «очередникам» и трудящимся в социально значимых сферах, компенсации убыли жилищного фонда.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения города – одна из важнейших социальных задач. Цели жилищной политики, ставившиеся в советский период, были связанны, в основном, с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня на первый план выдвигается, наряду с ликвидацией очереди, проблема улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилища, нежели тот, которым она располагает. Постепенно встает задача удовлетворения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.
Динамичный характер изменения жилищных потребностей во времени предполагает необходимость адекватного изменения жилищной политики. Повышение уровня жилищной обеспеченности является безусловным фактором роста благосостояния населения. В свою очередь, объем строительства определяется уровнем жизни населения, степенью доступности жилья для всех слоев граждан.

Ориентация государственной экономической политики на «борьбу с бедностью», Государственная программа «Доступное Жилье», увеличение ВВП, формирование среднего класса, позволяет сделать прогноз структуры населения по уровню доходов в соответствии с современным положением

Жилищный фонд г. Заречного на 01.01.2007  составил 1199,8 тыс. м2 общей площади. Структура жилищного фонда по формам собственности представлена на диаграмме.

Рисунок 11. Распределение жилищного фонда по формам собственности

Численность населения г. Заречного на ту же дату – 62 035 человек, таким образом,  средняя жилищная обеспеченность составила 19,34 м² общей площади на 1 жителя. Основная доля (около 97% всего жилищного фонда города) – это капитальные многоэтажные дома, из которых более половины –  5 этажные здания, остальные – 9, 12, 14 этажные жилые здания. Показатель жилищной обеспеченности – один из основных социальных показателей, характеризующий качество жизни населения.

Все многоквартирные дома оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением, электроснабжением.

В городе имеется незначительное количество ветхого и аварийного жилищного фонда, кроме того, часть жилых домов, нуждается в капитальном ремонте и модернизации.

В структуре новой застройки последних лет преобладали 9,10-ти этажные дома и 5-ти этажные. Объемы строительства индивидуальных жилых домов незначительны.

На 01.01.2007  жилищный фонд социального использования составил 294,1 тыс. м2 общей площади (25%), индивидуальный жилищный фонд составил 884,.8 тыс. м2 общей площади (73%), специализированный – 20,9 тыс. м2 общей площади (2%), в том числе общежития – 11,2 тыс. м2 и служебные помещения – 7,3 тыс. м2.

Структура жилищного фонда по количеству комнат в квартире представлена на диаграмме: наибольшую долю составляют двухкомнатные квартиры – 47%; однокомнатные и трехкомнатные квартиры составляют примерно равные доли – 23% и 25% соответственно; доля больших квартир с количеством комнат 4 и более – 5%.

Рисунок 12. Структура жилого фонда по количеству комнат

(квартиры в многоквартирных жилых домах, %)

По данным переписи населения 2002 г. в г. Заречном сложилась следующая структура домохозяйств:

домохозяйства, состоящие из 1 человека – 16%;

домохозяйства, состоящие из 2 человек – 29%;

домохозяйства, состоящие из 3 человек – 31%;

домохозяйства, состоящие из 4 человек – 18%;

домохозяйства, состоящие из 5 и более человек – 6%.

Очевидно несоответствие сложившейся структуры жилищного фонда и структуры домохозяйств. Необходимо при новом строительстве увеличить долю многокомнатных квартир.

Возможность приобретения жилья и улучшения жилищных условий – один из главных факторов, определяющих привлекательность города.

Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости увеличения жилищной обеспеченности, с учетом роста численности населения города, необходимости предоставления жилья «очередникам» и трудящимся в социально значимых сферах.

В проекте рассмотрены варианты соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности, типу жилого дома и комфортности проживания.

За основу был принят анализ условий проживания населения Заречного на основе данных переписи населения 2002 года. В табличной форме было выделено количество населения, проживающего в условиях жилищной обеспеченности до 15 м² на человека, с 15 до 20 м² на чел., с 21 до 30 м² начел., с 31 до 45 м² на чел., 46 и выше м² на чел. Таблицы представлены ниже.

Процентное соотношение проживающих в различных жилищных условиях

Таблица 5

| Показатели | Население | % |
| --- | --- | --- |
| Общее количество по данным статистики | 59968 | 100 |
| Условия проживания населения: |  |  |
| до 15 м² | 14126 | 23,6 |
| 15-20 | 31472 | 52,5 |
| 21-30 | 10926 | 18,2 |
| 31-45 | 2739 | 4,6 |
| 46 и выше | 705 | 1,1 |

Основные технико-экономические показатели жилищного фонда города

| №№ п/п | Наименование | тыс.м2 общ. пл. | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд – всего | 1199,8 (1200) | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - в частной собственности | 875,8 | 73,0 |
|  | - в государственной собственности | 6,0 | 1,0 |
|  | - в муниципальной собственности | 309,0 | 26,0 |
| 2. | Средняя обеспеченность общей площадью (м2 на одного жителя) | 19,34 |
| 4. | Распределение жилищного фонда по этажности: |  |  |
|  | 1-3 этажные | 25,0 | 2 |
|  | 4-этажные | 173,9 | 15 |
|  | 5-этажные | 515.2 | 42 |
|  | 9-этажные | 437,6 | 37 |
|  | 12 – этажные | 28,4 | 2 |
|  | 14-этажные | 19,7 | 2 |
| 5. | Средняя этажность (эт.) | 5,9 |
| 6. | Средний показатель плотности жилой застройки, тыс.кв.м/га | 5000 |
| 7. | Распределение жилищного фонда по капитальности (материалу стен): |  |  |
|  | а) кирпичные, каменные, панельные, монолитные | 1157,6 | 96,5 |
|  | б) деревянные и прочие | 42,2 | 3,5 |

Повышение уровня жилищной обеспеченности свидетельствует о  росте благосостояния населения. Прогноз структуры населения по уровню доходов и соответственно перспектив жилищной обеспеченности выполнен на основе изучения современного положения в этой сфере с учетом действия Государственной программы «Доступное Жилье» и результатов политики, направленной на формирование среднего класса.

Прогноз жилищной обеспеченности по социальным группам населения и соотношения перспективных типов жилья

Таблица 6

| № | 2008 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| П/П | Условия проживания населения: | % населения | Предлагаемый тип жилища на перспективу | Жилищная обеспеченность, м²/чел. | % населения | Средняя обеспеченность, м²/чел. | Жилищная обеспеченность, м²/чел. | % населения | Средняя обеспеченность, м²/чел. |
| 1 | До 15 м2 | 23,6 | Квартирные дома (жилье по социальному найму) | 18 | 20 | 26,98 (27) | 22 | 10 | 34,05 (34) |
| 2 | 15-20 | 52,5 | Квартирные дома (эконом.класс, жилье в собственности) | 23 | 38 |  | 26 | 35 |  |
| 3 | 21-30 | 18,2 | Квартирные дома средней или повышенной этажности (бизнес-класс, улучшенная планировка), блокированные дома с участками до 400 м² | 32 | 36 |  | 35 | 45 |  |
| 4 | 31-45 | 4,6 | Квартирные дома малоэтажные или повышенной этажности высококомфортного типа (свободная планировка), блокированные дома с участками до 400 м² | 50 | 4,8 |  | 60 | 7 |  |
| 5 | 46 и выше | 1,1 | Коттеджи с участками от 1200 м² | 60 | 1,2 |  | 70 | 3 |  |

В соответствии с прогнозом и с учетом дефицита территориальных ресурсов жилищный фонд массового типа на 2015 год в многоэтажной многоквартирной жилой застройке от 5 этажей и выше может составить до 85%, в многоквартирной застройке бизнес-класса и блокированных домах в 3-4 этажа – 13%, в малоэтажных индивидуальных домах с участками - 2%.

На 2025 год жилищный фонд массового типа в многоэтажной многоквартирной жилой застройке от 5 этажей и выше составит 75%, в многоквартирных жилых домах повышенной комфортности и блокированных домах – 20%, малоэтажных индивидуальных домах с участками – 5% .

Выводы

- Выделяются три этапа строительства жилья:  1957-1970 гг., 1971-1995 гг., после 1995г. каждому этапу строительства соответствует своя демографическая структура.

- Основная часть жилой застройки была сформирована в период с 1971 по 1995 гг.  Наиболее активно жилищное строительство велось в 60-е  гг. (введено 299.9 тыс. м2  жилья) и 80-е гг. (339.8 тыс. м2) прошлого века.

- Анализ структуры домохозяйств по годам постройки показывает, что в домах периода постройки с 1957 по 1970 гг. преобладают семьи, состоящие из 2 человек (33%),    в домах периода постройки 1971-1995 гг. преобладают семьи из 3-х человек (32%) и значительна доля семей, состоящих из 4-х  и более человек (27%).  Структура домохозяйств в домах построенных после 1995 г. аналогична предыдущему периоду, однако доля семей, состоящих из 3-х человек и более выше в домах, построенных после 1995 г. (60%). Комфортность проживания (по количеству комнат на членов семьи) наименьшая в домах 1957-1970 гг. постройки и наибольшая в домах построенных после 1995 г.

- Структура жилищного фонда по количеству комнат в квартире: наибольшую долю составляют двухкомнатные квартиры – 47%; однокомнатные и трехкомнатные квартиры  составляют примерно равные доли – 23% и 25% соответственно; доля больших квартир с количеством комнат 4 и более – 5%.

- Очевидно несоответствие сложившейся структуры жилищного фонда и структуры домохозяйств. Необходимо при новом строительстве увеличить долю многокомнатных квартир.

- Жилые здания,  имеющие  физический износ до 20% и от 21% до 40% составляют 98% от всего жилищного фонда.

  - Состояние и перспективы развития социальной сферы

Город обладает развитой системой социального и культурно-бытового обслуживания.

Предусматривается выделение территории для размещения новых учреждений и комплексов, потребность в которых существует сейчас и может возникнуть в будущем.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания и территорий для их размещения произведен на расчетное население города в 65,3 тыс. человек.

При решении проблемы совершенствования культурно-бытового обслуживания были выделены социально-нормируемые отрасли, функционирование которых определяется социальными задачами.

Развитие других отраслей будет происходить путем сбалансированности спроса и предложения, что гарантирует удовлетворение потребностей всех слоёв общества.

Система медицинских учреждений в городе представлена: медсанчастью с 2-мя поликлиниками, диспансерами, аптеками. Целью комплекса мероприятий развития и совершенствования сети медицинских учреждений является обеспечение жителей города высококвалифицированной медицинской помощью.

Современное реформирование системы здравоохранения, оптимизация сети медицинских учреждений направлено на повышение профилактики заболеваемости, изменение структуры лечебно-профилактической помощи, повышение доступности учреждений здравоохранения для всех слоёв населения, т.е. на обеспечение качества медицинской помощи.

В настоящее время на основе расчета потребностей в учреждениях здравоохранения установлено, что имеется недостаток мест в стационарах, поликлиниках. Требуется строительство станций скорой помощи.

Основными направлениями развития здравоохранения являются:

смещение приоритетов в оказании медицинской помощи из стационарного сектора в амбулаторный; увеличение объема мероприятий медицинской профилактики, направленных на сохранение  и восстановление утраченного здоровья путем предоставления населению качественной и общедоступной медицинской помощи;

совершенствование первичной медико-санитарной помощи с развитием института врача общей (семейной) практики;

развитие при поликлиниках консультативно-диагностических служб со специализированными лабораториями и диагностическим оборудованием;

реорганизация и рационализация стационарной помощи;

формирование многоукладного здравоохранения; развитие наряду с государственными организациями частных, некоммерческих медицинских организаций и индивидуальных практик;

обеспечение возможности реального выбора гражданами лечебного учреждения и лечащего врача;

повышение социальной защищенности медицинских работников, страхование их профессиональной ответственности.

Генеральным планом предусматривается строительство медицинского комплекса со стационаром на 300-400 мест, поликлиникой на 500 посещений в смену, детским отделением.

Система образования. Расчет необходимого количества мест в дошкольных и школьных учреждениях проводился на основе  демографического прогноза, с учетом возрастной структуры населения города.

Данные демографического прогноза

| Возрастные группы | Существующее положение | По данным демографического прогноза |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь, 2015 г. | Расчетный срок, 2025 г. |
|  | % | число | % | число | % | число |
| Население моложе трудоспособного возраста | 13,6 | 8332 | 12,0 | 7500 | 16,0 | 10160 |
| Дети до 6 лет | 4,8 | 2940 | 5,3 | 3300 | 5,6 | 3560 |
| Дети от 6 до 17 лет | 8,8 | 5392 | 6,7 | 4200 | 9,4 | 6600 |

В настоящее время в городе существует 2869 мест в детских дошкольных учреждениях, из которых занято 2600 мест. Установлено, что в 2015 году потребность в детских дошкольных  учреждениях составит 430 дополнительных мест. К 2025 г. суммарная потребность составит 3560 мест.

Существующий потенциал образовательной сферы позволяет наметить основные направления и перспективы развития:

сохранение сети образовательных учреждений;

адаптация системы к новым социально-экономическим условиям через дифференциацию сети по организационно-правовым, имущественным и другим признакам. Как следствие этого - обеспечение возможности выбора образовательного учреждения потребителем и создание конкурентной среды;

расширение и модернизация сети дошкольных учреждений  за счет создания малокомплектных дошкольных образовательных учреждений;

создание оздоровительной среды детских дошкольных учреждений для охраны и укрепления здоровья детей;

расширение дополнительных услуг дошкольных образовательных учреждений (коррекция речевых нарушений, обучение иностранному языку, аэробика, художественно-эстетическое воспитание, обучение чтению и т.д.);

развитие системы дополнительного образования и сферы досуга детей с учетом современных тенденций в сфере культуры и спорта;

развитие системы дошкольного образования;

увеличение охвата дошкольным образованием детей г. Заречного за счет расширения сети ДОУ (в новых жилых районах города);

обеспечение вариативных форм дошкольного образования;

совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений.

В настоящее время в школах города существует свободных 4045 мест. К 2015 году потребуется добавить 160 мест, в основном для учащихся младших классов. Генеральным планом предусматривается строительство нескольких малокомплектных школ, совмещенных с детскими садами.

В городе имеется  развитая сеть спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений. На территории города действуют более 150 спортивных сооружений, в том числе: 1 стадион с трибунами; 36 плоскостных спортивных сооружений; 39 спортивных залов; плавательные бассейны, в том числе в общеобразовательных школах.

Состояние отрасли физической культуры и спорта в городе в настоящее время находится на хорошем уровне. Существующие и строящиеся спортивные сооружения, спортивные  школы и клубы, наличие спортивных залов в школах  и других детских учреждениях, наличие большого количества открытых спортивных площадок (плоскостных сооружений) организуют сеть спортивных учреждений, доступную для населения всех слоев и возрастов.

Сбалансированная политика в области социального строительства позволит и в будущем придерживаться сложившихся тенденций развития спорта и оздоровления населения в соответствии с его интересами и потребностями.

В генеральном плане решались следующие задачи:

организация оснащенных спортивных площадок  вблизи жилья;

формирование городской системы физкультурно-спортивных территорий в комплексе с высококачественным благоустройством;

формирование системы объектов современных оздоровительных технологий, в т.ч. строительство Центра современных оздоровительных технологий;

организация территорий для малоосвоенных популярных видов спорта, в т.ч. экстремальных;

организация городской  структуры велосипедных дорожек.

Анализ существующего состояния и сложившихся тенденций в сфере культуры и искусства города, структура потребностей населения в её услугах позволяет наметить следующие направления развития этой отрасли:

- строительство новых и реконструкция существующих учреждений культурно-досугового типа;

- пересмотр существующих нормативов в сфере обеспеченности объектами культуры и искусства в соответствии с современными условиями и требованиями;

- модернизация кинотеатров, дворцов культуры и преобразование их в многофункциональные культурно-досуговые комплексы;

- формирование новых культурно-досуговых зон и центров;

- развитие сферы досуга для детей, подростков;

- строительство новых сценических площадок, концертного зала для обеспечения деятельности творческих коллективов и организации и приёма гастрольных коллективов;

- формирование города как центра высокой культуры обитания.

Генеральный план предусматривает строительство центра эстетического воспитания детей, центра циркового искусства, концертного зал, молодежно-развлекательного центра. В условиях небольшого по территории города целесообразно строительство комплексов с кооперацией различных культурно-развлекательных функций.

Развитие, организация и размещение предприятий сферы услуг и торговли на перспективу предполагается осуществлять по следующим направлениям:

формирование сбалансированной сети предприятий потребительского рынка на всей территории города;

универсализация продовольственной торговли;

развитие специализированных и узкоспециализированных непродовольственных магазинов;

формирование крупных торговых сетей, крупных универсальных розничных предприятий, торговых центров;

преобразование вещевого рынка в торговый комплекс.

Развитие сети предприятий массового питания направлено на расширение многообразия типов общественного питания,  принципами развития являются:

приоритетное развитие общедоступной сети предприятий общественного питания;

развитие сети общественного питания в зонах торгового, развлекательного, гостиничного обслуживания;

формирование разветвленной сети общедоступных предприятий массового питания с большей унификацией их видового состава (кафе, бар, ресторан, закусочная, др.);

развитие сети предприятий общественного питания, опирающихся на доставку пищи на дом по заказам.

- Градостроительные мероприятия генерального плана

  - Развитие жилых территорий

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по районам города; структуру нового жилищного строительства; средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает новое жилищное строительство в основном на свободных территориях – в Южном планировочном секторе, а также реконструктивные мероприятия стареющего жилищного фонда.

Жилые зоны нового строительства и жилые территории существующей застройки намечено развивать в соответствии со следующими принципами:

использование разнообразных типов жилых домов для всех социальных групп населения;

эффективное использование сложившихся территорий города – выборочное уплотнение существующих кварталов в соответствии с нормативами плотности; надстройка зданий и устройство мансардных этажей;

размещение обслуживающих объектов в комплексе с существующими и новыми жилыми зданиями;

использование выразительных архитектурно-композиционных решений при проектировании и строительстве жилых комплексов, групп домов, кварталов;

сохранение и формирование комфортной жилой среды; дополнение планировки кварталов, групп домов пешеходными улицами, бульварами, скверами.

В соответствии с проведенным анализом территориальных резервов около 90% намеченного объема жилищного строительства разместится на свободных территориях, 10% – на реконструируемых территориях, занятых в настоящее время застройкой. Снос жилищного фонда составит около 10,61 тыс. кв. м.

В проекте рассматривается два уровня перспективной жилищной обеспеченности: 27 и 34 кв. м общей площади на 1 жителя, предполагающие различные объемы годового жилищного строительства и, соответственно, различные по площади территории жилых зон. Вариант 34 кв. м/чел. рассмотрен в качестве уровня, близкого к европейскому. Данный вариант потребует значительного увеличения годового объема строительства по сравнению с существующим в последние годы.

Расчет объемов жилищного строительства г. Заречного

Таблица 10.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сроки реализации генплана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2015 г.-1очередь | 2025 г.-расчетный срок |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 62,0 | 62,4 | 65,3 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 19,4 | 27 | 34 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс.кв. м общей площ. |  | 1 684 | 2 220 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.кв. м общей площ. | 1200 | 1200 | 1684 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс.кв. м общей площ. |  | 0,6 | 10,6 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. |  | 1200 | 1673 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. кв. м общей площ. |  | 484 | 547 |

Среднегодовой объем нового жилищного строительства при этом составит 57,3 тыс. м² общей площади.

Расчет территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2025 г.)

Таблица 11.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | Объем нового жилищного строительства - всего в том числе: | тыс. кв. м общей площади | 474 | 548 |
|  | Многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей (в основном 9 - 12эт.) – плотность около 7000 кв. м/га - усредненная | тыс. кв. м общей площади | 400,8 | 447,3 |
|  | Среднеэтажные квартирные жилые дома 2-4 эт. плотность 5200 кв.м /га | тыс. кв. м общей площади | 25,8 | 43,4 |
|  | Индивидуальные жилые дома блокированного типа с участками – плотность1300 кв.м/га (размер участка 400-600 кв.м) Индивидуальные жилые дома с участками – плотность1200 кв. м/га (размер участка1500 – 1800 кв.м) | тыс. кв. м общей площади | 13,8 10,0 | 23,0 10,6 |
| 2 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства - всего (округл.): в том числе: | га | 186,1 |
|  | Многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей (в основном 9 - 12эт.) | га | 128 |
|  | Среднеэтажные квартирные жилые дома 2-4 эт. | га | 14 |
|  | Индивидуальные жилые дома блокированного типа с участками | га | 18 |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 40 |

При выборе площадок под новое жилищное строительство была произведена комплексная оценка территориальных резервов города:

наличие свободных территорий, пригодных для застройки;

состояние имеющегося жилищного фонда для определения целесообразности сноса;

возможность уплотнения существующих кварталов и микрорайонов;

возможность выноса или перепрофилирования (с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны) ряда промышленных предприятий и коммунально-складских объектов, занимающих выгодные в градостроительном отношении территории и т. д.

Размещение нового жилищного строительства

| Тип застройки | Площадь застройки |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | 2 очередь | всего |
| Северный сектор |
| Многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей (в основном 9 - 12эт. и 14) - плотность 8000 кв. м /га | 8.3 | 19,2 | 27,5 |
| Среднеэтажные квартирные жилые дома 2-4 эт. плотность 5500 кв.м /га | 4,0 | 3,4 | 7,4 |
| итого | 12,3 | 22,6 | 34,9 |
| Центральный сектор |
| Многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей (в основном 9 - 12эт. И 14) - плотность 8000 кв. м /га | 6,8 | - | 6,8 |
| итого | 6,8 | - | 6,8 |
| Южный сектор |
| Многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей (в основном 9 - 12эт. и 14 ) - плотность 8000 кв. м /га | 43,5 | 34,4 | 77,9 |
| Среднеэтажные квартирные жилые дома 2-4 эт. плотность 5500 кв.м /га | 6,0 | - | 6,0 |
| Индивидуальные жилые дома блокированного типа с участками – плотность2800 кв. м /га ( размер участка 400-600 кв.м) | 6,0 | 11,8 | 17,8 |
| Индивидуальные жилые дома с участками – плотность1400 кв. м /га ( размер участка1200кв.м) | 12,0 | 24,0 | 34,0 |
| итого | 67,5 | 70,2 | 137,7 |
| Западный сектор |
| Многоэтажные жилые дома 5 и выше этажей (в основном 9 - 12эт. и 14) - плотность 8000 кв. м /га |  | 6,7 | 6,7 |
| итого |  | 6,7 | 6,7 |
| вСЕГО | 86,6 | 99,5 | 186,1 |

Расселение

Рисунок 13. Характеристика кварталов по плотности жилого фонда и

количеству проживающих

Характеристика кварталов существующей и предлагаемой к развитию жилой застройки

| Год | Номера кварталов | Площадь (проект.), га | Площадь, га | Характеристика кварталов по количеству проживающих и объему жилищного фонда | Плотность .жил.фонда, м²/га | Плотность, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Человек в 2008 г. | Человек в 2015 г. | Человек в 2025 г. | тыс.м² жилого фонда |  | 2008 г | 2015 г. | 2025 г. |
| 2008 г. | 1 |  | 27,5 | 10700 | 7700 | 5940 | 207,6 | 7550 | 390 | 280 | 216 |
|  | 2 |  | 11,5 | 2980 | 2137 | 1640 | 58,0 | 5000 | 260 | 185 | 140 |
|  | 3 |  | 22,5 | 6790 | 4880 | 3770 | 131,7 | 5850 | 300 | 220 | 170 |
|  | 4 |  | 18,0 | 3500 | 2335 | 1800 | 68,0 | 3800 | 190 | 130 | 100 |
|  | 5 |  | 14,4 | 3330 | 2390 | 1850 | 64,6 | 4480 | 230 | 170 | 130 |
|  | 6 |  | 11,2 | 3400 | 2390 | 1850 | 66,0 | 5900 | 300 | 220 | 170 |
|  | 7 |  | 10,2 | 2380 | 1720 | 1330 | 46,2 | 4530 | 230 | 170 | 130 |
|  | 9 | П а р к, а д м и н и с т р а т и в н ы е з д а н и я |
|  | 8 |  | 10,4 | 1730 | 1240 | 950 | 33,6 | 3230 | 170 | 120 | 90 |
|  | 10 |  | 11,5 | 3870 | 2780 | 2150 | 75,1 | 6530 | 330 | 240 | 190 |
|  | 11 |  | 5,1 | 780 | 550 | 430 | 15,1 | 3000 | 150 | 110 | 90 |
|  | 12.1 |  | 6,0 | 430 | 380 | 320 | 8,3 | 1380 | 40 | 60 | 50 |
|  | 12.2 | 5,7 | 3,6 | 230 | 285 | 230 | 4,5 | 1250 | 60 | 50 | 40 |
|  | 12.3 | 4,0 | 1,7 | 440 | 800 | 680 | 8,5-21,6 | 5000-5400 | 260 | 200 | 170 |
|  | 12.4 |  | 10 | 440 | 380 | 330 | 8,5 | 850 | 40 | 35 | 30 |
|  | 13 |  | 10,5 | 2800 | 2010 | 1530 | 54,3 | 5170 | 270 | 190 | 145 |
|  | 14 |  | 10,3 | 1720 | 1237 | 950 | 33,2 | 3220 | 170 | 120 | 95 |
|  | 15 |  | 29,2 | 7740 | 5570 | 4300 | 150,2 | 5140 | 270 | 190 | 150 |
|  | 16 |  | 23,3 | 4770 | 3430 | 2650 | 92,5 | 3970 | 200 | 150 | 110 |
|  | 17 |  | 8,8 | 1080 | 1000 | 720 | 21,0 | 2380 | 150 | 110 | 80 |
|  | 18 | 9,5 | 6,5 | 200 | 380 | 290 | 4,0-10,3 | 615-1080 | 30 | 40 | 30 |
|  | 19 | П р о м ы ш л е н н о - к о м м у н а л ь н а я з о н а |
|  | 20 | Б о л ь н и ц а |
|  | 21 |  | 9,2 | 3000 | 2100 | 1470 (( 35191) | 58,2 | 6330 | 320 | 230 | 160 |
|  | Итого |  |  | 62000 | 45700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1’ |  | 6,5 |  | 1800 | 1440 | 48,6 | 7500 |  | 280 | 220 |
|  | 2’ |  | 2,5 |  | 720 | 576 | 19,5 | 7800 |  | 290 | 230 |
|  | 3’ |  | 3,9 |  | 1000 | 800 | 27,0 | 6900 |  | 280 | 205 |
| 2015 г. 2025 г. | 4’ |  | 11,6 |  | 3520 | 2816 | 95,0 | 8200 |  | 300 | 240 |
|  | 5’ |  | 27,5 |  | 1140 | 912 | 30,8 | 1120 |  | 40 | 30 |
|  | 6’ |  | 6,4 |  | 1600 | 1280 | 43,2 | 6750 |  | 250 | 200 |
|  | 7’ |  | 8,1 |  | 2290 | 1830 | 61,8 | 7630 |  | 280 | 230 |
|  | 8’ |  | 6,4 |  | 2070 | 1660 | 55,9 | 8730 |  | 320 | 260 |
|  | 9’ |  | 4.4 |  | 980 | 780 | 26,5 | 6000 |  | 220 | 180 |
|  | 10’ |  | 9,3 |  | 1580 | 1260 | 42,7 | 4600 |  | 170 | 140 |
|  | Итого |  |  |  | 62400 | 48545 |  |  |  |  |  |
|  | 1” |  | 6,7 |  |  | 1340 | 45,6 | 6800 |  |  | 200 |
|  | 2” |  | 6,8 |  |  | 1430 | 48,6 | 7150 |  |  | 210 |
|  | 3” |  | 5,8 |  |  | 1220 | 41,5 | 6100 |  |  | 210 |
|  | 4” |  | 5,9 |  |  | 1090 | 37,1 | 6300 |  |  | 180 |
|  | 5” |  | 2,3 |  |  | 390 | 13.3 | 5780 |  |  | 170 |
|  | 6” |  | 9,9 |  |  | 2180 | 74,1 | 7480 |  |  | 220 |
|  | 7,1” |  | 12,0 |  |  | 2760 | 80,2 | 6700 |  |  | 230 |
|  | 7,2” |  | 8,0 |  |  | 1895 | 48,5 | 6060 |  |  | 240 |
|  | 8” |  | 16,6 |  |  | 660 | 22,4 | 1350 |  |  | 40 |
|  | 9” |  | 6 |  |  | 800 | 27,2 | 4500 |  |  | 130 |
|  | 10” |  | 13,0 |  |  | 1820 | 62,0 | 4800 |  |  | 140 |
|  | 11” |  | 6,5 |  |  | 1170 | 40,0 | 6150 |  |  | 180 |
|  | Итого |  |  |  |  | 65300 |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия по территориальному планированию жилых зон

- Завершение градостроительного формирования существующих кварталов жилищного строительства, включая частичное уплотнение по улицам Строителей, Ленина.

- Благоустройство кварталов жилищного фонда 60-х годов постройки - модернизация зданий, ремонт и реконструкция инженерных сетей и транспортных проездов; применение ресурсосберегающих технологий и повышение энергоэффективности зданий по Проспекту Мира, улиц Комсомольская, Конституции, Проспект 30-летия Победы.

- Комплексная реконструкция неблагоустроенного малоэтажного района в районе ул. Литке - ликвидация ветхого фонда, вынос промышленно-коммунальных зон и использование освободившихся территорий для комплексного жилищного строительства.

- Строительство в северном секторе по ул. Литке на пересечении с Пр. Мира многоэтажного современного комплекса с развитой инфраструктурой обслуживания.

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства в южном планировочном секторе с полным инженерным оборудованием территории, строительством транспортной инфраструктуры и объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон, инженерным благоустройством овражной сети, развитием использования природоохранных территорий, созданием археологического парка, спортивно-оздоровительной зоны в районе санатория,  благоустройством  зоны отдыха Лесная. Жилищное строительство предполагается  переменной этажности с учетом ландшафтных особенностей участка – пересеченного рельефа, лесных массивов, рекреационных зон.

- Формирование развитой обслуживающей инфраструктуры как районного, так и общегородского значения.

- Формирование въезда в город со стороны Ахун. Современный уровень архитектурно-планировочных решений.

- Благоустройство прилегающих лесных массивов, устройство велосипедных и лыжных трасс, строительство спортивных комплексов, создание тематических рекреационных зон.

  - Развитие общественных территорий

Главные задачи центральных территорий города:

возможность реализации представительских функций с учетом значимости ЗАТО;

развитие деловых, коммерческих, культурных, управленческих и прочих функций.

Структура общественных территорий развивает сложившуюся композиционную организацию города. Композиционный каркас города формирует торгово-развлекательные, общественно-деловые центры. Размещение их предполагается на продолжении Пр. 30-летия Победы и по проектируемой кольцевой транспортной магистрали с формированием городских общественных узлов на основных пересечениях ее со сложившимися магистралями. Композиционную структуру общественных пространств поддерживают общественные озелененные территории.

Размещение объектов социального обслуживания в структуре города и размеры их участков

| № по генплану | Наименование учреждения | Размещение в структуре города | Емкость | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общественно-транспорт. тер. | в жил. застройке | озел. тер. |  |  |
|  | Общегородские объекты |  |  |  |  | 52,7 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 17 | Специализированная спортивная школа | - | - | + | 1 объект | 1,7 |
| 19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | - | - | + | 640 м.кв. общей пл. | 0,7 |
| 5 | Плавательный бассейн (50м) | - | - | + | 1 объект | 1,8 |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 8, 9 | Центр эстетического воспитания | - | + | + | 1 объект | 0,8 |
| 25 | Концертный зал | + | - | - | 1 объект 800 мест | 1,0 |
| 18 | Центр циркового искусства | + | - | + | 1 объект | 0,3-1,7 |
| 24 | Молодежно-развлекательный центр | + | - | - | 1 объект | 1,7 |
| 2 | Культурно-развлекательный центр | + | - | - | 1 объект | 1 |
|  | Торгово-развлекательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 14 | Торгово-развлекательный терминал | + | - | - | 2 объект | 7,0-8,0 |
| 3 | Торгово-развлекательный комплекс | - | + | + | 1 объекта | 1,5 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 20 | Детская поликлиника | - | + | - | 350 посещений в см. | 0,5 |
| 12 | Станция скорой помощи | + | - | - | 3 машины | 0,3 |
| 21 | Поликлиника | - | + | - | 700 посещений в см. | 0,5 |
| 23 | Инновационный центр оздоровительных технологий | - | - | + | 1 объект | 3,5 |
|  | Административно-деловые |  |  |  |  |  |
| 6 | Административно-офисный комплекс | + | - | - | 1 объект | 1,3 |
| 7 | Гостиничный комплекс | + | - | - | 200мест | 0,6 |
| 15 | Бизнес-инкубатор | + | - | - | 1 объект | 2 |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 10 | Учебно-производственный центр | + | - | - | 1 объект | 2,5 |
| 22 | Инновационный учебный центр (500 студентов, со спортивной территорией) | + | - | - | 1 объект | 2,5 |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |
| 13 | Пожарное депо | + | - | - | 6 машин | 1,2 |
| 16 | Многоуровневые гаражи-стоянки | - | + | - | 9 объектов по 400 м/мест | 4,5 |
| 1 | Детский парк | - | - | + | 1 объект | 10-15 |
| 4 | Храмовый комплекс | - | + | + | 1 объект | 3,5 |
|  | Объекты в структуре жилой застройки |  |  |  |  |  |
| 11 | Общественные центры микрорайонного обслуживания | - | + | - | первая очередь 1500 м.кв. | 0,5 |
| 11 | Общественные центры микрорайонного обслуживания | - | + | - | вторая очередь 1850 м.кв. | 0,8 |
| 28 | Спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания | - | + | - | 2 объекта 640м.кв. общей пл. | 0,8 |
| 26 | Общеобразовательная школа | - | - | + | 3 объекта на 600 учащихся | 2,0 |
| 27 | Детский сад | - | - | + | 4 объекта на 200 воспитанников | 0,8 |

  - Развитие промышленных и коммунально-промышленных территорий

Территории промышленности и коммунальной сферы ЗАТО г. Заречного можно разделить на две крупных промзоны: Западную (территориальный участок УПП, бывший завод ЖБИ)  и Восточную. Кроме того, остаются отдельные предприятия, ведущие деятельность в селитебной зоне города.

Большая часть предприятий, расположенных на селитебных территориях города,   размещается с соблюдением санитарных норм.

Наибольшую проблему представляют предприятия, расположенные в северном секторе: чересполосица селитебных и промышленных территорий, нарушение санитарно-гигиенических норм.

Развитие малого и среднего бизнеса на материальной базе крупных предприятий привели к неурегулированному размещению предприятий в отношении класса вредности и профиля предприятия.

Территориальное развитие промышленных зон города основывается на развитии сложившейся планировочной структуры и направлено на совершенствование использования территорий промышленно-производственного комплекса.

В первую очередь необходимо создать условия для развития двух базовых промышленных зон – Восточной и Западной. На этих площадках в будущем предлагается концентрировать всё новое производство ЗАТО г. Заречного. Эти перспективные территории для  промышленного роста, наиболее пригодные для размещения в них новых производственных объектов, должны быть обеспечены необходимыми коммуникациями, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктурой.

В генеральном плане предусмотрены мероприятия, которые обеспечат нормальное функционирование промышленных территорий. Первоочередные из них: строительство автомобильных дорог, развитие сетей водоснабжения и водоотведения, проведение мероприятий по увеличению энерго- и газоснабжения на территории производственных зон Заречного.

Рекомендации по приведению санитарно-защитных зон предприятий к нормативным требованиям

| №п/п | Наименование предприятия | Род деятельности | Класс опасности | Размер СЗЗ | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промзона «Западная» (УПП) |
| 1. | ООО «Омега –сервис» | Производство асфальто-бетона | 2 | 500 | Перенос предприятия в той же промзоне (УПП) на нормативное расстояние от жилой застройки |
|  | ООО «Коникс»( | Производство пива |  |  | Перенос предприятия из СЗЗ ООО «Омега –сервис» |
| Промзона «Восточная» (58 квартал) |
| 2. | ДГУП НИКИРЭТ (испытательная площадка) | Научно-исследовательская и конструкторская деятельность,металлообработка | 2 | 500 | Снижение негативного влияния предприятия технологическими методами |
|  | МП «РСК» | деревообработка | 3 | 300 | Снижение негативного влияния на ЗАО Пищекомбинат (молокозавод) технологическими методами( |
|  | ИП Ястребов ИП Мещеряков( | Производство соусов | 4 | 100 | Вынос из СЗЗ предприятий 1-3 классов опасности 58 квартала |
|  | Соломонов (ООО Стройсервис) ( | Оптовая торговля: мука, крупы, корма | 5 | 50 | Вынос из СЗЗ предприятий 1-3 классов опасности 58 квартала |
|  | Селитебная зона |
| 3. | ИП Спиридонов В.Н. | производство мягкой мебели | 5 | 50 | Ограничения по развитию предприятия, вынос из школьного участка в промзону |
| 4. | МУСП "Тепличный комбинат" | Сельскохозяйственная деятельность | 4 | 100 | Снижение негативного влияния предприятия технологическими методами |
| 5. | МП "Автотранс" | транспортные перевозки, гаражное хозяйство, обслуживание автотранспорта | 4 | 100 | Снижение негативного влияния предприятия технологическими методами до уменьшения класса опасности. Ограничение территориального и мощностного развития |
| 6. | ООО «Сервисбыт» | производство корпусной мебели | 4 | 100 | Снижение негативного влияния предприятия технологическими методами (первая очередь) |
| 7. | ООО ПМП «Колбасы провинции» | производство полуфабрикатов и колбасных изделий | 3 | 300 | Ограничение объемов производства (на первую очередь). Перенос предприятия в 58 квартал, использование территории под общественную застройку (на расчетный срок) |
| 8. | МП "КБУ" | благоустройство городских территорий, гаражное хозяйство, обслуживание автоторанспорта | 4 | 100 | Перенос предприятия на территорию УПП, использование территории под общественную застройку |
| 9. | ООО "Викас" | производство стальных конструкций | 3 | 300 | Перенос предприятия в 58 квартал |

-мероприятия, связанные с оптимизацией СЗЗ предприятий пищевой промышленности

Важным условием обновления и развития планировочной структуры промышленно-коммунальных территорий является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий. В настоящее время плотность застройки промышленных территорий составляет только 25%, что ниже нормативной почти в 2 раза. Поэтому сложившиеся промышленные зоны города на первую очередь (2015 г.) предлагается в основном сохранять и развивать в сложившихся территориальных границах.

В 58 квартале сложилась территория, объединяющая группу предприятий пищевой промышленности. Предлагается создание «сектора» пищевой промышленности и концентрация в нем всех предприятий пищевой промышленности города в районе Молокозавода. В настоящее время площадь всех предприятий пищевой промышленности города составляет 14,7 га. Площадь предприятий, предлагаемых к переносу в «пищевой» сектор – 6.9 га. Площадь «пищевого» сектора  - 18.67 га.

С целью улучшения экологического состояния производственной среды промзон ЗАТО г. Заречного, в проектах расширения и реконструкции промышленных предприятий следует предусматривать максимальное озеленение промплощадок и предзаводских зон.

Коммунально-складские предприятия, прилегающие к жилой зоне, вместе с санитарно-защитной зоной создают буфер между селитебными территориями и основной промзоной. Предлагается сохранить санитарный разрыв между селитебной зоной и промзоной Восточной. Размещение новых предприятий в санитарно-защитной зоне не рекомендуется.

Объекты на площадках среди селитебной застройки подлежат технической реконструкции с целью сокращения неблагоприятного воздействия. Предприятия, не отвечающие экологическим нормативам, подлежат перепрофилированию или выносу.

Проектом предлагается постепенное перепрофилирование и реструктуризация промышленных предприятий, вынос из селитебных территорий города вредных производств, переориентация их на экологически чистые и высокотехнологичные производства. Намечено частичное территориальное перераспределение мест расположения промышленных предприятий. Предусматривается поэтапное перебазирование промышленных объектов.

Основными факторами, послужившими основанием для выноса промпредприятий или их передислокации в пределах города явились:

необходимость улучшения санитарно-гигиенического состояния города;

архитектурно–планировочные решения генплана;

отраслевое и территориальное зонирование.

Установлено, что территории промышленных и коммунально-складских зон используются неэффективно. Предлагается максимально интенсифицировать использование территорий. На первую очередь  развитие предприятий промрайона должно производиться за счет внутренних резервов, на основе интенсификации использования территорий, модернизации и интенсификации производства.

Для размещения объектов коммунально-складского  и промышленного назначения за пределами расчетного срока можно рекомендовать территории вдоль ж/дороги в промзоне Восточная и по периметру промзоны Западная. Характеристика резервных территорий для размещения предприятий различных классов вредности и коммунально-складских объектов приведена.

  - Озелененные территории

Проектная система озеленения строится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями Генерального плана.

Основными направлениями развития системы озелененных территорий г. Заречного являются:

постепенное увеличение удельной площади озелененных территорий общего пользования;

формирование единой рекреационной структуры для обеспечения разнообразных потребностей населения в отдыхе;

формирование единой градостроительной концепции «зеленых» связей и использование их как трасс велосипедного и пешеходного движения;

обеспечение развития внутриквартального и внутридворового озеленения;

формирование  озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Сложившаяся система озеленения города находится на удовлетворительном уровне, обеспечивающем природоохранные и оздоровительные функции, а также места повседневного отдыха. К недостаткам существующей системы относятся:

отсутствие единой, связанной по планировочному и рекреационному фактору структуры озелененных территорий;

отсутствие единой стратегии развития внутридворового озеленения, насыщения дворовых пространств физкультурными устройствами, детскими зонами, прогулочными зонами; необходимо максимальное сохранение ценных сосновых массивов в  кварталах нового строительства, создание внтриквартальных скверов;

благоустройство и дизайн озелененных территорий общего пользования находится на недостаточно высоком уровне;

недостаточное наличие площадей питомников и теплично-оранжерейного хозяйства для целей озеленения города и выращивания посадочного материала.

К особо охраняемым природным территориям относятся:

памятник природы «Зареченский лес»;

территория курорта «Заречье»;

памятник археологии «Ахунское городище».

Для развития планировочной структуры озелененных территорий общего пользования планируется:

создание на базе существующей зоны отдыха «Лесная» городской зоны отдыха с парковым благоустройством;

организация Детского парка на озелененной территории в квартале между улицами Строителей – Ленина - Конституции СССР - пр. Демакова;

формирование парка со спортивными и рекреационными функциями на базе зоны отдыха «Солнечная»;

организация городского парка с размещением «Инновационного центра оздоровительных технологий» на территории городского леса, прилегающего к территории курорта «Заречье»;

создание благоустроенной парковой территории вокруг торгово-развлекательного центра при въезде на территорию ЗАТО г. Заречного;

создание непрерывных зеленых коридоров, соединяющих массивы естественного леса с новой жилой застройкой;

в районах новой застройки - организация ландшафтных территорий общего пользования.

Архитектурно-планировочная структура города предусматривает организацию «зеленых» связей вдоль основных планировочных осей («зеленый крест» бульваров по ул. Ленина и пр. 30-летия Победы) с «нанизыванием» на них парков и скверов, объединенных в единую систему.

Озелененные территории общего пользования

| № | Виды использования территории | Площади территорий, га. | Площади территорий м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние | Проектное предложение (2025 г.) | Существующее состояние | Проектное предложение (2025 г.) |
| 1. | Озелененные территории, лесные массивы в границах города, в том числе: | 2070,0 | 1496,1 | 318,5 | 229,0 |
|  | - общегородского значения (парки, скверы, бульвары) | 48,3 | 201,4 | 7,4 | 30,8 |

Вокруг зоны охраны курорта местного значения «Заречье» предлагается создание городского оздоровительного парка «Заречье». В районе археологического памятника «Городище» создание парковой зоны (возможно с использованием исторической тематики).

На части территории городской зоны отдыха «Лесная» планируется высокий уровень благоустройства, организация пляжей у водоема, создание развлекательной инфраструктуры. Основная цель организации этой территории – сохранение лесных массивов с созданием прогулочной  дорожной сети, организацией благоустроенных мест для отдыха и любительского спорта.

Основные направления развития рекреационных зон

Основные мероприятия, намеченные Генеральным планом в направлении развития рекреационных зон, тесно увязаны с  положениями по развитию планировочной структуры озелененных территорий города и предусматривают:

сохранение и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования, реабилитацию сложившихся элементов системы озеленения и рекреации;

ландшафтную и дизайнерскую реконструкцию существующих городских парков (Центрального, Лермонтовского, зоны отдыха «Лесная», а также детского парка по пр. Демакова) с развитием активных видов взрослого и детского отдыха;

создание непрерывной системы зеленых насаждений общего пользования, парковых рекреационных зон в новых планировочных районах, озеленение и благоустройство планируемых бульваров с созданием пешеходных и  велодорожек, мест кратковременного отдыха;

формирование на вновь осваиваемых территориях зеленых насаждений общего пользования:

  - лесопарковой зоны «Молодежная» с организацией пассивного прогулочного отдыха, сезонной системы обслуживания, дорожек для велопрогулок и лыжных трасс;

  - лесопарковой зоны «Сосновая» с развитой сетью рекреационных услуг для кратковременного отдыха, с организацией лыжных трасс, велосипедных маршрутов, и в русле оврага - горнолыжной трассы;

формирование крупных обслуживающих рекреационных центров вокруг охранной зоны курорта «Заречье», зоны отдыха «Лесная», на базе «Ахунского городища», в лесопарковой зоне «Сосновая».

  - Функциональное зонирование и планировочная организация

Сложившаяся функционально-планировочная организация города характеризуется четко выделенными зонами: жилой, общественной, промышленной, коммунальной. Пространственное размещение зон отвечает принципам градостроительного проектирования, сложившимся к середине 60-х годов 20 века и представляющим лучшее, что было в советской градостроительной практике. Это – связь промышленной и  жилой  зон  через территории общественного и коммунального обслуживания, равноудаленное размещение торговых и общественных территорий в жилой застройке, композиционно выделенный административно-деловой центр, некрупные, хорошо озелененные кварталы и микрорайоны, определяющие уютную, «человеческую» городскую среду, внутриквартальная структура пешеходных связей.

Планировочная структура города представляет собой прямоугольную сетку улиц, с двумя главными взаимно перпендикулярными улицами (ул. Ленина и пр. 30-летия Победы), образующими главные композиционные оси. Формируют их основные административные, торговые, зрелищные здания и парковые территории.

Территориально город развивался в основном по генеральному плану: в соответствии с предложениями развивалась селитебная территория и основные промышленные территории. Не получила планируемого развития зона, обозначенная в настоящем документе как северный сектор города. По генплану территория в границах Пр.Мира и границы города с севера планировалась как промышленно-коммунальная. В настоящее время эта территория представляет собой многофункциональное градостроительное образование: сохранилась и продолжает развиваться жилая застройка, возникли промышленно-коммунальные территории, по Пр.Мира получила развитие застройка общественными зданиями, в соответствии с генпланом возник большой комплекс гаражных кооперативов, рядом с проходной получил развитие тепличный комплекс. В результате территория характеризуется функциональной чересполосицей, жилая застройка находиться в зоне действия промышленных предприятий, парковая и жилая территории пересечены ВЛЭП 110 кВ и 35 кВ.

Западная промышленная зона и кладбище по генплану 1976 года  находились за пределами городской черты. В настоящее время эти территории находятся за пределами режимной зоны, а граница городской черты охватывает эти территории и прилегающие лесные массивы.

Структура общественных центров города сформирована не полностью. В соответствии с генеральным планом 1976 года общегородской центр планировался на пересечении главных магистралей, получая линейное развитие по ул. Ленина и занимал квартал. В настоящее время квартал отведен под центральный парк. В настоящее время сложился фрагмент общественной застройки в центральном парке (административные здание, гостиница), центральная зона по ул. Ленина сместилась в северном направлении в сторону проходной. Планируемый общественный центр в зоне отдыха культурно-досугового и спортивного назначения не получил развития.

Генеральный план 1976 года реализован по многим позициям, и существенно повлиял на формирование планировочной структуры города.

Городская среда Заречного характеризуется рядом ценных  пространственных особенностей:

архитектурно-планировочная и композиционная целостность города, его центральной части;

высокая экологичность городской среды связана  с изначальными  принципами формирования Заречного:  каждый квартал или микрорайон города сохранил естественный лес, имеет невысокую плотность застройки, высокий уровень благоустройства;

положительным свойством городской среды Заречного является наличие крупных естественных лесных массивов, преимущественно высокого качества;

городской ландшафт в целом обладает живописным рельефом, сочетанием выразительных озелененных пространств;

транспортная структура города имеет большие возможности для реконструкции и дальнейшего развития, для организации надежных и кратчайших по времени транспортных корреспонденций между различными районами города.

При градостроительном развитии возникает необходимость удовлетворения жителей в различных жилищных условиях, в том числе и высокой комфортности, высокого социального статуса. Рост потребности в новых территориях зависит не только от увеличения численности населения на расчетный срок, но и от повышения нормы жилищной обеспеченности, развития типов жилища. Город практически не имеет резервов территории для свободного выбора типов жилья, том числе – коттеджного. Возможности развития селитебных территорий видятся в необходимости корректуры городской черты Заречного.

Развитие архитектурно-планировочной организации территории

В генплане предлагается формирование  планировочной  структуры путем развития существующих городских магистралей  в южном направлении и  дополнительной окружной магистрали.  Развитие основных планировочных районов будет осуществляться по основным сложившимся транспортным направлениям. Предлагается организация дополнительной проходной в сторону Ахун и организация через нее троллейбусного сообщения с Пензой.

Развитие города на резервных территориях требует максимально бережного отношения к природной среде с соблюдением заложенной плотности застройки рассчитанной исходя из градоэкологических требований.

Предполагается развитие жилых  зон, общественных центров, благоустроенных парков, развитие спортивно-рекреационного комплекса со строительством 50-метрового плавательного бассейна, двух культурно-развлекательных центров, учебного научно-производственного комплекса, объектов обслуживания личных автомобилей. Большое внимание уделяется формированию структуры детских дошкольных и школьных учреждений.

Качественное улучшение транспортного обслуживания жителей Заречного предполагается за счет комплексного развития всех составляющих его инфраструктуры: системы общественного транспорта, магистральной улично-дорожной сети, транспортных сооружений для хранения автотранспорта – автостоянок, подземных и манежных гаражей и др.

Для решения транспортных проблем города генпланом предусматривается строительство внешних  дорог, которые значительно повысят качество междугородних корреспонденций. Кроме того, для улучшения  ситуации необходимо провести реконструкцию сети существующих городских улиц и дорог, направленную на прогнозируемый уровень автомобилизации.

Генеральный план предполагает появление новых транспортных магистралей, строительство двухуровневой развязки на Ахунском переезде, что создаст более надежную и короткую связь города с транспортными центрами Пензы и, в частности,  районом Арбеково.

В основу планировочного решения положен принцип формирования города как единого, удобного для жизни пространства. В проекте генерального плана отражены тенденции увеличения  доли индивидуального жилищного строительства, предусматривается развитие различных типов многоэтажного  жилья, в том числе – социально направленного. Проектом предлагается строительство новых микрорайонов многоэтажной и индивидуальной застройки. Предусмотрено развитие и обустройство озелененных территорий, разрабатывается принципиальная схема формирования физкультурно-оздоровительной среды от дворовых территорий до специализированных городских зон.

Планирование развития города Заречного, как уникального научно-производственного закрытого Российского города, предъявляет особые, повышенные требования к формированию архитектурных качеств застройки и уровню благоустройства городской среды.

Положения Генерального плана города Заречного основаны на преемственности развития города, его архитектурно-планировочной структуры, принципиального зонирования. В проекте учтены территории с охранным статусом – зоны охраны объектов санаторно-курортных объектов, природных объектов, археологического и культурного наследия. Выделенные для комплексного градостроительного анализа структурные элементы (секторы) города имеют различный градостроительный потенциал, степень освоения и требуют соответствующих градостроительных мероприятий по их функциональному и планировочному развитию.

Характеристика территории западного сектора

Общая характеристика территории:

производственные площадки сложились к началу разработки генплана 1974 года, были намечены генпланом к дальнейшему развитию, в настоящее время составляют 42 га, включают предприятия 3-4 класса вредности;

территория кладбища занимает пограничное положение, ресурсов для дальнейшего расширения не имеет;

30% территории «изрезано» автомобильными дорогами, ж/д ветками;

имеются площадки для размещения нового строительства, ограничения на функциональное использование  распространяются на ¼ часть свободных территорий по санитарным требованиям;

высокий градостроительный потенциал развития в связи с выгодным местоположением и отсутствием режима на въезд.

Проблемы развития:

неоптимальная транспортно-коммуникационная система, отсутствие единых коридоров транспортной и инженерной инфраструктур;

ограниченные энергетические ресурсы;

развитие процессов оврагообразования.

Перспективы развития:

возможно дальнейшее развитие производственных территорий и территорий коммунального назначения не выше 4 класса вредности с площадью территории не более 30 % от рассматриваемой;

запрет на развитие территории кладбища;

использование территории под развитие коммерческих функций, привлекающих приезжее население, либо коммерческих функций транспортно-коммуникационного назначения, возможно размещение многоэтажных гаражей-стоянок;

возможности использования пассажирских платформ железной дороги для связи Пензы с данным участком территории;

повышение привлекательности территории путем упорядочения планировочной структуры, строительства современных зданий и сооружений общественного назначения при въезде в город;

необходимо формирование современной среды контрольно-пропускных пунктов.

Характеристика территории северного сектора

Общая характеристика территории:

структура территории сложилась практически к началу разработки генплана 1974 года, была намечена генпланом к дальнейшему развитию в качестве промышленно-коммунальной зоны;

по Пр. Мира получили развитие общественные территории;

сложился благоустроенный парк с водоемом;

получила развитие территория усадебной застройки, одновременно развивалась намеченная генпланом 1976 года промышленно-коммунальная застройка на той же территории, результатом явилась функциональная чересполосица и неблагоприятные условия проживания по экологическим и эстетическим факторам;

часть усадебной застройки находится в зоне шумового дискомфорта ж/дороги, часть в зоне влияния автодороги с грузовым движением, в общей сложности до 30% застройки частного сектора находятся в зоне действия санитарных разрывов от источников вредного воздействия;

сложился большой массив индивидуальных капитальных боксовых гаражей,  20% территории;

планировочная структура хаотичная, неравномерная плотность улично-дорожной сети, по ул.Литке – движение грузового автотранспорта;

с центральным районом  территория композиционно связана только через вход в парк, ул.Литке и территория усадебной застройки  композиционно оторвана от центрального района города;

инженерная инфраструктура представлена магистральными сетями газопровода, ВЛЭП 110 и 35 кВ, проходят по зеленому массиву через всю территорию;

территория не выполняет представительской роли главного въезда в город, важный градостроительный узел на пересечении ул. Мира и ул. Литке «встречает» комплексом боксовых гаражей, ул. Литке не сформирована как городская и не имеет композиционной связи с основной застройкой города;

градостроительный потенциал развития высокий, территория должна формировать въезд в город, представительскую среду при въезде на предзаводскую территорию «ПО «Старт».

Проблемы развития:

несформированная архитектурно-планировочная структура, функциональная чересполосица, наблюдаемая как чередование жилых, общественных и промышленных зон и фрагментарное вкрапление мелких по размеру производственных и коммунальных площадок в жилую застройку, отсутствие единой концепции развития;

неоптимальная транспортно-коммуникационная система, предельные параметры УДС по пропускной способности;

усадебная застройка старая с большим процентом физического износа;

часть территории находится в зоне действия котельной;

социально-градостроительные проблемы выноса гаражных кооперативов;

отсутствие функциональных и композиционных центров.

Перспективы развития:

ориентация  дальнейшего  развития на формирование селитебной  зоны – развитие жилых и общественных территорий, постепенный вынос коммунально-промышленных предприятий 2,3 классов вредности;

реконструкция и повышение уровня благоустройства территории усадебной застройки;

поэтапный вынос гаражей;

вынос ВЛЭП, замена на кабельные сети;

формирование современной многоэтажной жилой застройки по ул. Литке;

реконструкция пассажирской  платформы на  железной дороге и организация комфортной связи станции Селикса с городом;

формирование композиционных узлов на пересечениях Пр. Мира и ул. Литке.

Характеристика территории центрального сектора

Общая характеристика территории:

планировочная структура территории сформирована до разработки генплана 1974 года, генпланом 1976 г. заложено развитие, поддерживающее основные положения сформированной структуры, территория планировалась под формирование жилых кварталов;

общественный центр города сложился на взаимно перпендикулярных направлениях - по улице Ленина и Проспекту 30-летия Победы;

по Проспекту 30-летия Победы сформирована главная площадь города;

застройка территории более раннего периода (к северу от ул.Ленина) имеет характер строчной застройки жилыми домами массовых серий преимущественно в 5 этажей, более новая застройка сформирована группами жилых домов 5, 9, 12, 14 этажей;

композиционная структура основана на прямоугольной сетке улиц, композиционными узлами являются территория центрального парка, пересечения улиц  перпендикулярных улице Ленина - возле универмага, библиотеки, развязка;

положено начало формированию зоны отдыха Лесная, начато строительство 18 микрорайона, корректировка ПДП которого выполнена в 1998 году.

Проблемы развития:

ограниченные возможности инженерной инфраструктуры;

несформированный городской центр;

не выраженная средовыми качествами структура пешеходных связей;

низкая плотность застройки отдельных кварталов.

Перспективы развития:

возможна уплотнительная застройка;

формирование структуры общегородского центра путем включения общественной застройки на новых территориях с обязательной композиционной связью со сложившимися территориями;

комплексное благоустройство и средовой дизайн главных улиц, скверов, бульваров, парков.

Характеристика территории южного сектора

Общая характеристика территории:

планировалось развитие жилых территорий и зоны отдыха в % соотношении 40 : 60, территория зоны отдыха располагалась на наиболее неприспособленных участках для строительства;

практически свободная от застройки территория, % застройки на сегодняшний день составляет 5,6%, в целом может рассматриваться как резерв для жилищного и общественного строительства, т.е. резерв развития селитебной зоны города;

25% территории занято лесными массивами высокого качества, сохранение которых  необходимо;

15% территории  – это территории со сложным рельефом (овражная сеть).

Проблемы развития:

полное отсутствие инженерной инфраструктуры;

неразвитая транспортная сеть;

пересеченная местность, сложный рельеф;

наличие ценных лесных массивов требует учета градоэкологической емкости территории.

Перспективы развития:

развитие селитебной зоны города, ее планировочной структуры и композиции;

сохранение крупного естественного массива леса, возможность организации перспективной рекреации;

формирование новых территорий общественной застройки;

использование сложного рельефа  под организацию многоэтажных гаражей-стоянок.

По генеральному плану западный сектор выделяется в качестве в качестве развития коммерческих функций для привлечения инвесторов и соответственно пополнения доходов местного бюджета. Особенности этой территории связаны с отсутствием режима и в связи с этим возможностью посещения ее жителями Пензы и соседних населенных пунктов. Территория планируется под место размещения уникальных в масштабе города и региона учреждений. Эта урбанизированная часть городской территории в будущем рассматривается как общественный и культурный центр не только Заречного, но и Пензенского региона. Производственная функция сохраняется с незначительным расширением территории.

Северный район планируется к изменению в связи со свои местоположением на въезде в город с центральной КПП. Для этого требуется осуществление детального зонирования, упорядочения территории, вынос объектов производственного и коммунального использования размещение объектов торгового, развлекательного и спортивного назначения, благоустройство озелененных территорий. Особого внимания требует композиционная структура района для организации представительного въезда в город.

Центральный сектор в целом сложился и требует дальнейших преобразований в части благоустройства и дизайна среды, частичного уплотнения жилых территорий, развитие коммерческих функций, формирование структуры озеленения.

Южный сектор рассматривается как резервная территория для развития селитебной зоны.

Восточный сектор сохраняет в основном функции промзоны. Жилая застройка располагается вдоль Ахунской дороги, формирует въезд в город с новой проектируемой проходной. Проходная проектируется с учетом планируемой связи с городом Пензой. Предлагается развития троллейбусного сообщения до ахунской проходной.

Основные мероприятия в области территориального развития по городу в целом.

Проектируемое функциональное зонирование города предлагается в развитии сложившегося. Сохранятся основные производственные территории, селитебная территория развивается в южном направлении на резервных территориях. Развивается сложившееся строительное зонирование по принципу приближения наиболее плотно застроенных территорий к городским магистралям.

На реконструируемых территориях:

повышение  эффективности использования жилых территорий путем частичного уплотнения застройки, модернизации пятиэтажной застройки 50-60 годов;

повышение интенсификации использования промышленных территории путем увеличения плотности застройки упорядочение структуры предприятий по классу вредности; развитие промышленных предприятий без территориального развития промышленных зон;

реконструкция существующей транспортной инфраструктуры с учетом возрастающего уровня автомобилизации.

На осваиваемых территориях:

развитие функционально планировочной структуры с учетом ограниченных территориальных резервов и сложившейся планировочной структуры;

развитие застройки на основе охранного природопользования, экологических параметров среды;

развитие общественных территорий;

развитие транспортно-инженерной инфраструктуры с учетом сложившейся структуры и возрастающими требованиями.

  - Развитие улично-дорожной сети и транспорта

Внешний транспорт

Основные проектные решения Генерального плана:

- использование на перспективу существующих железнодорожных путей для внутригородских пассажирских перевозок;

- строительство двухуровневых развязок со съездами федеральной дороги (Нижний Новгород – Саратов) с существующими автодорогами – въездами в город  (5КПП и 11 КПП) и  с автодорогой на Ахуны;

- реконструкция 3 контрольно-пропускных пунктов в селитебной зоне города.

Улично-дорожная сеть

Проектом предлагается развитие магистральной улично-дорожной сети г.Заречного. Магистральная сеть города решена с учетом сложившейся застройки и проектных предложений по освоению новых территорий, перспективных потоков автотранспорта.

Предполагаемый рост численности населения города и значительный рост уровня автомобилизации повлечет за собой увеличение загрузки транспортной сети города.

Основное предложение касается реконструкции магистралей, образующих кольцо (улицы Строителей, Заречная, Озерская, Ахунская, Заводская, Литке, дорога № 20), по периметру существующих жилых кварталов. Это обеспечит надежность транспортных связей между городскими районами,  четырьмя  КПП, снимет часть нагрузки с существующей  магистральной сети. Магистральная сеть улиц внутри «кольца» частично получит разгрузку от общественного транспорта, поперечный профиль этих улиц получит развитие в части создания общегородских бульваров.

Формируются новые магистрали для развития застройки в южном направлении – улицы №1*, 1**, 2**, 3**, 4**; реконструируется Ахунский КПП для пропуска общественного транспорта.

Формирование КПП (Ахунского) позволит разгрузить существующие въезды в город, реорганизовать городские транспортные потоки, а также  совершенствовать транспортное обслуживание путем организации троллейбусного маршрута «Заречный - Ахуны – центр Пензы» по возводимому в г.Пензе новому мосту через р.Суру.

Параметры  улично-дорожной сети приняты в соответствии с расчетами и  рекомендациями СНиП 2.07.01-89*. Рекомендуемые поперечные профили приведены на схеме «Развитие улично-дорожной  сети».

Рекомендуемая ширина проезжей части новых и реконструируемых улиц и дорог приведена в таблице 2.7-1.

Основу предлагаемой проектом магистральной сети города составляют:

- магистрали общегородского значения (часть улиц районного значения переходит в ранг общегородских): ул. Ленина, Пр.Мира, ул. Литке, а/д.№20, ул.Заводская (а/д №8),  улицы Ахунская, Строителей, Заречная, Озерская, Пр.30-летия Победы (между ул.Заречной и ул. Ленина);

- магистрали в промзоне (районного значения): ул. Транспортная, Индустриальная, а/д №1, новая дорога между а/д №1 и ул. Индустриальная.

Общегородские  магистрали Ахунская с выходом на КПП, Заводская, Литке с выходом на КПП №6;  выполняют роль грузовых магистралей.

Сеть магистральных улиц районного значения представлена в сложившейся  застройке улицами: Комсомольская, Коммунальная, Конституции СССР, Светлая, Любовина. Территории новой застройки (южная часть города) планируются на основе магистралей районного значения: ул.№1*, №2* (продолжение Пр.30-летия Победы), №1**, №3**, №4**.

Магистральные улицы  общегородского значения реконструируются, их проезжая часть доводится до нормативных параметров  в соответствии с требованиями СНиП и расчетами: ул. Литке, а/д№20, Заводская (№8), Ахунская.  В промзоне расширяются улицы – Индустриальная, Транспортная, а/д№1.

Реконструируются развязки:

- на пересечении а/д 20 и Пр.Мира;

- у 6 КПП;

- на пересечении ул. Заводская, Литке и Индустриальная.

Устраиваются  новые развязки на пересечении Пр. 30-летия Победы и ул. Заречная  и Озерская,  также у Ахунского КПП – на пересечении  ул. Ахунская с ул. №3**.

Основные параметры улиц и дорог

Таблица 2.7-1

| № п/п | Категория улиц и дорог (основное назначение улиц ) | Улицы и дороги г.Заречного | Существующие параметры улиц и дорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м | Ширина проезжей части, м | Всего полос движения, ед. |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги, пересечения в одном уровне) | ул. Ленина | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | Пр.30-летия Победы (южная часть) | 3,75 | 7,5+7,5 | 2+2 |
|  |  | Проспект Мира (от 5КПП до а/д 20) | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | Проспект Мира (от а/д 20 до а/д 8) | 3,5 | 10 | 3 |
|  |  | ул.Строителей | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | ул. Литке | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | Дорога №20 | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | Дорога №8 (ул. Заводская) | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | ул. Ахунская | 3,75 | 15 | 4 |
| 2. | Магистральные улицы районного значения: транспортно-пешеходные (транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, между жилыми и промышленными районами, общественными центрами); | ул. Конституции СССР (от ул. Ленина до ул. Комсомольская) | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | Пр.30-летия Победы (центральная часть) | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | ул. Конституции СССР (от ул. Комсомольская до пр. Мира) | 3,5 | 10 | 3 |
|  |  | ул. Светлая | 3,0 | 9 | 3 |
|  |  | ул. Коммунальная | 3,5 | 7 | 2 |
|  |  | ул. Озерская | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | ул. Заречная | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | ул. №1* | 3,5 | 10,5 | 3 |
|  |  | ул. №1** | 3,5 | 10,5 | 3 |
|  |  | ул. №2* | 3,5 | 10,5 | 3 |
|  |  | ул. №3** | 3,5 | 10,5 | 3 |
|  |  | ул. №4** | 3,5 | 10,5 | 3 |
| 3. | Магистральные улицы районного значения: пешеходно-транспортные (пешеходная и транспортная связи (преимущественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района) | ул. Зелёная | 3,5 | 7 | 2 |
|  |  | ул.Любовина | 3,0 | 9 | 3 |
|  |  | ул. Западная | 3,0 | 9 | 3 |
|  |  | ул. Комсомольская (от ул. Спортивная до ул. Транспортная) | 3,0 | 9 | 3 |
| 4. | Улицы и дороги местного значения в жилой застройке: Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы регулируемого движения. | Пр. 30-летия Победы (в северной части города) | 3 | 6+6 | 2+2 |
|  |  | ул. Комсомольская (от ул. Конституции СССР до ул. Спортивная) | 3,5 | 7 | 2 |
|  |  | ул. Спортивная | 3,5 | 7 | 2 |
|  |  | ул.Братская | 3,0 | 6 | 2 |
|  |  | ул. Демакова (одностор. движ.) | 3,0 | 6 | 2 |
|  |  | ул. адм.Макарова | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | ул.Моховая | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | ул..Станционная | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | ул.Фадеева | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | ул.Лесная | 3,5 | 3,5 | 1 |
| 5. | улицы и дороги местного значения в научно-производственных, коммунально-складских зонах (транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в переделах зон, выходы на магистральные городские дороги) | ул.Торговая | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | ул. Школьная | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | ул.Восточная | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | ул. Индустриальная | 3,0 | 6 | 2 |
|  |  | ул. Транспортная | 3,0 | 6 | 2 |
|  |  | ул. Промышленная | 3,0 | 6 | 2 |
|  |  | ул. №3** - ул. №4** | 3 | 6 | 2 |
| 6. | Проезды (Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов) | пр. Адм. Макарова | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | пр. Литке | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | пр. Моховой | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | пр. Молодежный | 3,0 | 6 | 2 |
|  |  | пр. Дежнева | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | пр. Станционный | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | пр. Фадеева | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | пр. Руднева | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | Школьный пер.1 | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | Школьный пер.2 | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | пр. Индустриальный | 3,0 | 6 | 2 |
| 7. | Велосипедные дорожки (Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам) | отсутствуют | - | - | - |
| 8. | Парковые дороги (транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей) | В структуре парков, лесопарков и др.зон отдыха | - | - | - |
| 9. | Внешние дороги | Автодорога Гражданской обороны | 3,0 | 6 | 2 |
|  |  | Путепровод (у ст. Селикса) | 3,75 | 15 | 4 |
|  |  | Автодорога к Н.Ф.С (от ул. Ахунская до Ахунской КПП) | 3,5 | 7 | 2 |
|  |  | Автодорога в Пензу (от 5КПП до ж/д переезда) | 3,5 | 7 | 2 |
|  |  | Автодорога в Пензу (от 11КПП до ж/д переезда) | 3,5 | 7 | 2 |
|  |  | Автодорога к очистным сооружениям | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | Автодорога на городское кладбище | 3,5 | 3,5 | 1 |
|  |  | Автодорога на заводскую КПП | 3,5 | 3,5 | 1 |

При строительстве улиц в новых районах необходимо выполнить засыпку оврагов (глубина до 5м) в местах пересечения их с улицами  с устройством водоотводных систем.

Общая протяженность улично-дорожной сети по отношению к 2008 году (88 км, в т.ч. магистральных – 26,92 км) к 2015 году увеличилась до  94,5 км, в том числе магистральных – 29, 22;  на 2025 – 107,9 км, в том числе магистральных – 32,82.

Объём нового строительства улиц и дорог на территории города составит 20 км, в том числе на 1-ю очередь – 2,66  км.  Реконструкция (на первую очередь) – 10,5 км.

Пассажирский транспорт

Городская транспортная система должна отвечать следующим требованиям:

Представлять собой сбалансированную совокупность общественного и индивидуального транспорта.

Учитывать особенности функционирования города Заречного, непосредственно граничащего с крупным городом и практически включенного в его планировочную структуру.

Учитывать социально-экономические, технические и экологические возможности города и существующие ограничения его территориального развития.

Быть удобной, надежной, безопасной и рациональной в использовании ресурсов.

Расчет объема работы пассажирского транспорта.

Расчет объема работы пассажирского транспорта выполнен на основе расчета корреспонденций между транспортными районами.

Результат расчетов представлен в виде картограмм прогнозируемой интенсивности движения автотранспортных средств на 2015 и 2025 годы.

Рисунок 14. Картограмма прогнозируемой интенсивности движения автотранспортных средств на 2015 год

Рисунок 15. Картограмма прогнозируемой интенсивности движения автотранспортных средств на 2025 год

Градостроительные преобразования должны способствовать развитию пассажирского транспорта. Перевозки пассажиров общественным транспортом в 2025 году должны составить ¾ от общего объёма перевозок.

Плотность сети маршрутов пассажирского транспорта общего пользования на застроенных территориях предположительно составит 3,0 км/кв. км.

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт должны обеспечивать передвижения по территории города и в г.Пензу со средними затратами времени не более 35 минут для основной части населения.

Таблица 2.7-4

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2008 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. | 62,0 | 62,4 | 65.3 |
| 2. | Подвижность на общественном транспорте | Поездок на 1 жителя в год | 151.6 | 157 | 154 |
| 3. | Число пассажиров | Млн.чел./год | 9,4 | 9,5 | 10,0 |
| 4. | Средняя дальность поездки по городу/по городу и в Пензу | км | 1.6 4,62 | 1,65 4.65 | 1,8 4,8 |

Распределение маршрутов общественного транспорта по территории города связано с необходимостью обслуживания населения уже сложившихся районов города, а также территорий нового освоения.

В целях развития пассажирского транспорта общего пользования в 2006 году Пензенской городской Думой было принято решение о строительстве троллейбусной линии «Пенза–Ахуны–Заречный» в период с 2009 по 2013 годы. Троллейбусная линия будет связывать центральную часть города Пензы (ул. Либерсона – Урицкого, по новому мосту через р.Суру, ул. Измайлова) с районом  Ахуны и далее – с Ахунской проходной города Заречного. Разворотная площадка для троллейбуса запланирована на подъезде к Ахунской проходной вне городской черты, троллейбусное депо – в Пензе.  Дальнейшее распределение пассажирских потоков по городу будет производиться автобусами.

Автомобилизация  и количество личных автомобилей на перспективу

Анализ тенденций развития автомобилизации в различных странах Европы позволяет сделать вывод о стабильном повышении числа автомобилей на 1000 жителей. Этот объективный процесс в последние годы проявляется и в городах России с различной численностью населения. Уровень автомобилизации в городах России значительно отстает от соответствующих показателей в других странах. Однако и в отечественных городах показатель автомобилизации сильно различается.

Уровень автомобилизации в г.Заречном принят:

на 1-ю очередь – 250 автомобилей на 1000 жителей,

на расчетный срок - 330 автомобилей на 1000 жителей,

на дальнюю перспективу – 450 автомобилей на 1000 жителей.

Общее число автомобилей индивидуальных владельцев на первую очередь – 15375 единиц, к концу расчетного срока – 21549 единиц, в пределах 2040 года – 31500 единиц.

Расчет автомобилизации на перспективу

Таблица 2.7-5

| Показатели | Существ. положение 2008 год | 1-я очередь 2015 год | Расчетный срок 2025 год | Дальняя перспектива 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 62 тыс.чел. | 62,4 тыс.чел. | 65,3тыс.чел. | 70 тыс.чел. |
| Сложившиеся тенденции 184 авт/1000 жит. | 11 394 |  |  |  |
| Согласно СНиП, 200-250 авт/1000 жит. |  | 15350 |  |  |
| Согласно МГСН, 270-330 авт/1000 жит. |  |  | 21550 |  |
| По экстраполяции, 450 авт./1000жит. |  |  |  | 31500 |

Гаражи

Длительное хранение автомобилей предусматривается производить в многоэтажных гаражах-стоянках, во встроенных и пристроенных гаражах (в районах индивидуальной застройки), в подземных этажах многоэтажной застройки. Одноэтажные боксовые гаражи не должны получить дальнейшего развития в городе., тем не менее, часть из них сохраняется на расчетный срок.

Типовая многоэтажная стоянка представляет собой 3-7 этажное сооружение на земельном участке площадью 0,5-0,6 га. Вместимость такой стоянки 300-500 машиномест.

При условии сохранения существующих параметров обеспеченности гаражами в Заречном (91%) необходимое количество машиномест составит: на первую очередь – 13991 ед., на расчетный срок – 19610 ед., на дальнюю перспективу – 28665 ед.

Индивидуальные боксовые  гаражи частично подвергаются сносу.  из эксплуатации должно выбыть 3920 боксовых гаражей, сохраняемые гаражи боксового типа составляют 6970 единиц. На расчетный срок  требуется   всего 19610 машиномест. С учетом сохраняемых к 2025году потребуется 12640  (19610 – 6970) машиномест.

Проектом принято  общая площадь открытых стоянок длительного хранения  3,5 га (существует на сегодняшний день), что составит  1400 машиномест, обеспеченность гаражами частного сектора  составляет около 2600, подземные гаражи-стоянки в  многоэтажном жилом фонде - примерно 2100 машиномест.

Таким образом,  необходимо создать 7500 мест хранения  индивидуального автотранспорта. При вместимости многоэтажного  гаража – 500 мест необходимо выделить участки на 15 гаражей к 2025 году из них на первую очередь – 5, общей площадью 9 га (первая очередь – 3.0 га).

Места размещения выбраны с учетом минимизации поездок  через селитебную территорию при выезде из города, на основных магистральных улицах.

Боксовые гаражи, размещенные в местах развития жилых территорий, предлагаются к сносу. Это гаражи по Пр. Мира (ГК№1), а/д №20 (ГК №2. №3), ул.Торговая (ГК №5), Любовина  (ГК «Металлист»).

Автосервис

Ремонт автотранспорта

Ремонт автотранспорта производится на станциях автосервиса, расположенных при въезде в город (дорога № 20, северная сторона), на территории восточной промзоны, в зоне частной одноэтажной застройки на севере города,- т.е. на периферийных территориях города, рядом с ГСК.

Согласно  СНиП 2.07.01–89*, станции технического обслуживания автомобилей проектируются в расчете один пост на 200 легковых автомобилей. Т.о. нормативная потребность в постах составляет  20955 авт. / 200  = 105 постов. В основном ремонт автотранспорта и его техническое обслуживание производится на станциях автосервиса,  расположенных в г. Пенза. С учетом существующих СТО (28 шт.), учитывая коммерческий характер предприятий обслуживания,  предлагается дополнительные СТО планировать в зависимости от спроса и размещать их только в промзонах.

АЗС

Существующее количество топливораздаточных колонок – 18шт. Согласно СНиП 2.07.01 – 89* для обслуживания имеющегося в городе количества автомобилей необходимо иметь 18 топливораздаточных колонок, из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей (т.е. 20955/1200=17,46, или 18 шт.). Таким образом, существующее количество и ёмкость АЗС для г.Заречного соответствует прогнозируемому уровню автомобилизации.

Тем не менее, в связи с увеличением автомобильного парка Генплан предполагает на расчетный срок размещение дополнительных АЗС по ул. Ахунская.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

  - Водоснабжение и водоотведение. Проектные решения

Проектные решения (см. также раздел «”Водоснабжение и водоотведение. Проектные решения на периоды до 2015 года (I очередь) и до 2025 года (II очередь). Обосновывающая часть»,   сведены в таблицу.

Проектируемые сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, а также основные сооружения приведены на «Планах сетей водоснабжения и водоотведения. Существующее положение и проектное решение. Графическая документация».

Основанием и техническим заданием для выполнения раздела является схема генерального плана с расположением типа и характера жилищно-коммунальной застройки и с указанием прогнозируемой численности жителей на периоды планирования.

Технико-экономические показатели и основные мероприятия для развития системы водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Заречный

| Показатель | Существующее положение | 1-я очередь (2009-2015) | 2-я очередь (2015-2025) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 62 000 | 62 400 | 65 300 |  |
| Норма обеспеченности жилой площадью | 19,4 | 27 | 34 |  |
| Площадь селитебной застройки, га | 294,4 | 381 | 480,5 |  |
| Водоснабжение |
| Протяженность магистральных сетей водоснабжения, км | 223,0 | 7,46 | 8,47 |  |
| Протяженность сетей водоснабжения, подлежащих модернизации, км/год | 74 % износ, | 11,15 | 11,15 | замена на современные типы труб и изоляции |
| Количество и производительность (м3/сут) водозаборных сооружений | 2 Сурский (100 000) Куриловский (35 000 резервный ) | - | - |  |
| Количество и производительность (м3/сут) водоочистных сооружений | 1, пос. Ахуны Мощность 75 000 +10 000 (консервация), Фактическая 42 003,5 (2008 г.) | Фактическая 51 259 | Фактическая 54 272 |  |
| Количество сооружений системы водоснабжения, подлежащих модернизации | 71 % износ | 1.Резервуар чистой воды V=3000 м3 2. Перевод системы обеззараживания очистных сооружений на новый дезинфектант |  |  |
| Водопотребление, общее, м3/сут | 34 001 | 46 346 | 49 271 |  |
| Водопотребление, на хозяйственно питьевые нужды, м3/сут | 21 482 | 31 949 | 33 434 |  |
| Водопотребление, производственные нужды | 12 519 | 14 397 | 15 837 |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация |
| Протяженность магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации, км | 285 | 11,54 | 8,37 |  |
| Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации, подлежащих модернизации, км/год | 76 % износ | 14,25 | 14,25 | замена на современные типы труб и изоляции |
| Количество и производительность (м3/сут) канализационных очистных сооружений | 1, пос. Монтажный Мощность 40 000 +10 000 (консервация) Факт. 29 808 | Факт. 39 085 | Факт. 41 449,5 |  |
| Количество канализационных насосных сооружений | 2 | 1 | 3 |  |
| Количество сооружений системы хозяйственно-бытовой канализации, подлежащих модернизации | 63,3 % износ | 1. Строительство блока доочистки 2. Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка | 1. Увеличение производительности КОС на 2000 м3/сут |  |
| Водоотведение, общее, м3/сут | 27 225 | 36 502 | 38 866,5 |  |
| Водоотведение, хозяйственно-бытовая канализация, м3/сут | 16 375 | 24 024 | 25 140,5 |  |
| Водоотведение, производственная канализация | 10850 | 12 478 | 13 726 |  |
| Дождевая канализация |
| Протяженность магистральных сетей дождевой канализации, км | 52,7 | 12,1 | 6,8 |  |
| Протяженность сетей дождевой канализации, подлежащих модернизации, км/год | 66,2 % износ |  |  | замена на современные типы труб и изоляции |
| Количество и объем аккумулирующих емкостей (м3) | - | 2 W=25707 W=10081 | 1 W=5800 |  |
| Очистные сооружения для поверхностного стока | - | 2 | 1 |  |

  - Электроснабжение

Проектируемые сети электроснабжения и основные сооружения приведены на «Плане сетей электроснабжения. Существующее положение и проектное решение».

Основанием и техническим заданием для выполнения раздела является схема генерального плана с расположением типа и характера жилищно-коммунальной застройки и с указанием прогнозируемой численности жителей на периоды планирования.

Технико-экономические показатели и основные мероприятия для развития системы электроснабжения ЗАТО г. Заречный

| Показатель | Существующее положение | 1я очередь (2009-2015) | 2я очередь (2015-2025) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 62 000 | 62 400 | 65 300 |  |
| Норма обеспеченности жилой площадью | 19,4 | 27 | 34 |  |
| Площадь селитебной застройки, га | 294,4 | 381 | 480,5 |  |
| Протяженность ВЛ 110/35 кВ, км | 11 / 16,5 | - | 3/5 | С учетом выноса или замены на кабель по отдельному обоснованию |
| Протяженность кабельных сетей 6 кВ, км | 172 | 222 | 280 | Горэлектросеть |
| Протяженность кабельных сетей 6 кВ, требующих замены, км | 117 | По мере износа | По мере износа | Горэлектросеть |
| Протяженность кабельных сетей 0,4 кВ, км | 372 | 480 | 607 | Горэлектросеть |
| Протяженность кабельных сетей 0,4 кВ, требующих замены, км | 75 (20%) | По мере износа | По мере износа |  |
| Протяженность ВЛ 0,4 кВ, км | 15 км | 10 | 0 | Горэлектросеть |
| Количество ГПП | 3 (общая Р = 90 МВА) | 4 (3+1), 2013 г. | 4 | Ввод в эксплуатацию нового городского центра питания |
| Количество ГПП, требующих модернизации (в т.ч.) | - | 1 (ГПП-2) , 2011 г. | - | Замена силовых трансформаторов на с 10000 кВА на два по 16000 кВА, замена и модернизация подстанционного оборудования |
| Количество ЦРП | 6 | Нет прогноза | Нет прогноза | (ПО СТАРТ) |
| Количество ТП 6-0,4 кВ | 93 | Нет прогноза | Нет прогноза | (ПО СТАРТ) |
| Количество узловых РП | 5 | 8 (5+3) | 11 (8+3) | Горэлектросеть |
| Количество РП, требующих модернизации (в т.ч.) | - | 1 (РП Ф-1) | - | Горэлектросеть |
| Количество ТП 6-0,4 кВ | 124 | 160 | 202 | Горэлектросеть |
| Количество ТП 6-0,4 кВ РП, требующих модернизации (в т.ч.) | 13 (10%) | По мере износа | По мере износа | Горэлектросеть |
| Мощность, общая, МВт | 15,99 | 22.0 | 28,6 | Фактически передаваемая мощность в городские сети (нормальный режим) |
| Потребление, общее (город), кВт час/год | 86 137 (2008 г.) | 115 668 – 122 354 | 150 000 – 165 000 | Выделенная мощность на городских потребителей |
| О Т Д Е Л Ь Н Ы Е М Е Р О П Р И Я Т И Я |
| Модернизация и планомерная замена устаревшего оборудования городских распределительных сетей 6-0,4 кВ (включая ТП, РП и кабельные сети) | 2009 – 2012 г.г. |  |  |
| При проектировании внутригородской распределительной сети новых районов использовать сочетание петлевых линий напряжением 6 кВ, обеспечивающих двухстороннее питание каждой ТП, и петлевых линий напряжением 0,4 кВ для питания конечных потребителей. Применение двулучевых (многолучевых) схем с устройством АВР на шинах напряжением 0,4 кВ ТП. Предусмотреть резервирование (дублирование) между питающими центрами ГПП-1,2,3,4 на напряжении 6кВ. Для жилых и общественных зданий с электрическими плитами и всех зданий высотой 9 этажей и более предусматривать резервирование (дублирование) по сети напряжением 6 кВ (или 0,4кВ) от других ТП. | 2010 - 2015 г.г |  |  |
| Установка приборов учёта электроэнергии потребляемой многоквартирными домами | 2009 - 2010 г.г. |  |  |
| Внедрение городской автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ): верхний уровень | 2014-2015 г.г.. |  |  |
| Освоение развивающихся электрических сетей новых районов городской застройки и перераспределение электрических нагрузок по центрам питания (приоритет - на второй этап расчётного периода). | 2009-2025 г.г. |  |
| Реконструкция сетей и подстанций в границах сложившейся жилой зоны с внедрением в электрических сетях 110,35,6 кВ систем противоаварийной автоматики и средств телеуправления | 2009-2025 г.г. (приоритет - на второй этап расчётного периода) |  |
| Модернизация ячеек типа КРУ и КСО путём замены выключателей и сохранения ячеек в эксплуатации («ретрофит») | 2009-2025 г.г. |  |
| Внедрение в городских высоковольтных электрических сетях 6 кВ современных устройств компенсации ёмкостных токов с использованием устройств компенсации с непрерывным отслеживанием изменения ёмкостного тока сети | 2009-2025 г.г. |  |
| Внедрение действующих самонесущих изолированных проводов (СИП) | 2009-2025 г.г. |  |
| Планомерная замена устаревшего трансформаторного оборудования с внедрением, где это целесообразно, сухих силовых трансформаторов и трансформаторов с литой изоляцией | 2009-2025 г.г. |  |

  - Теплоснабжение

Проектные решения (см. также раздел «Теплоснабжение. Проектные решения на периоды до 2015 года (I очередь) и до 2025 года (II очередь). Обосновывающая часть»)  сведены в таблицу.

Проектируемые сети теплоснабжения и основные сооружения приведены на «Плане сетей теплоснабжения. Существующее положение и проектное решение».

Основанием и техническим заданием для выполнения раздела является схема генерального плана с расположением типа и характера жилищно-коммунальной застройки и с указанием прогнозируемой численности жителей на периоды планирования.

Технико-экономические показатели и основные мероприятия для развития системы теплоснабжения  ЗАТО г. Заречный

(селитебная застройка)

| Показатель | Существующее положение | 1-я очередь (2009-2015) | 2-я очередь (2015-2025) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 62 000 | 62 400 | 65 300 |  |
| Норма обеспеченности жилой площадью | 19,4 | 27 | 34 |  |
| Площадь селитебной застройки, га | 294,4 | 381 | 480,5 |  |
| Протяженность магистральных тепловых сетей (без учета внутриквартальной разводки), км | 27,7 | 27,7 + 7,94 = 35,64 | 35,64 + 2,63 = 38,27 | Двухтрубное исполнение |
| Протяженность полная тепловых сетей, км | 78 | 101 | 127 | Двухтрубное исполнение |
| Протяженность тепловых сетей, подлежащих модернизации, км/год | 3-4 износ до 30% - 24,65 км, износ до 60% - 36,98 км, износ более 60% - 60,62 км. | 3-4 | 3-4 | Двухтрубное исполнение Замена на современные типы труб и изоляции (бесканальная прокладка) |
| Мероприятия по реконструкции и замене котлов и другого оборудования | износ оборудования котельных – 46 %. - | Замена 2-х котлоагрегатов ДКВр 20/13 (паровая котельная, зд 9) и 3-х котлов КВГМ-50 (зд 585) | По мере износа |  |
| Мероприятия по реконструкции другого оборудования | - | Реконструкция системы химводоподготовки паровой котельной | По мере износа |  |
| Количество муниципальных котельных | 3 шт. 150 Гкал/час (зд. 540) 200 Гкал/час (зд. 585) 100 Гкал/час (зд. 9) | 4 (3 + 1) | - | Строительство новой котельной тепловой мощностью 85 Гкал/час |
| Строительство автономных котельных с собственной тепловой сетью, шт. | 43 (10.10.2009 г.) | Нет данных | Нет данных | Частные инвестиции |
| Потребление тепла, Гкал/год | 429 201 (2008 г.) |  |  |  |

  - Газоснабжение

Проектные решения (см. также раздел «Газоснабжение. Проектные решения на периоды до 2015 года (I очередь) и до 2025 года (II очередь). Обосновывающая часть» сведены в таблицу.

Проектируемые сети газоснабжения среднего давления и основные газораспределительные сооружения приведены на «Плане сетей газоснабжения. Существующее положение и проектное решение».

Основанием и техническим заданием для выполнения раздела является схема генерального плана с расположением типа и характера жилищно-коммунальной застройки и с указанием прогнозируемой численности жителей на периоды планирования.

Таблица

Газоснабжение. Проектные решения (основные показатели)

| Показатель | Существующее положение | 1-я очередь (2009-2015) | 2-я очередь (2015-2025) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 62 000 | 62 400 | 65 300 |  |
| Норма обеспеченности жилой площадью | 19,4 | 27 | 34 |  |
| Удельная норма газопотребления на одного жителя в год | 156 м3/год (2009 г.) | 170 м3/год (2015 г.) | 180 м3/год (2025 г.) | Справка МП ГОРГАЗ |
| Протяженность сетей газа среднего давления, км | 35.48 | 14.1 | 4.8 | Принято по схеме «План сетей газоснабжения» |
| Протяженность сетей газа низкого давления, км | 77.37 | ?? | ?? | Принято по статистическим показателям |
| Протяженность сетей газа, требующих диагностики или замены, км | 20 (2008-2009 г.г.) | 30 (2009-2015 г.г.) | 15 (2015-2025 г.г.) | Сведения МП ГОРГАЗ |
| Количество ГРП | 10 | (+) 4 | (+) 3 | Сведения МП ГОРГАЗ |
| Количество ГРП, нуждающихся в диагностике или модернизации | 2 | 5 | 9 | В том числе, устройство пристроев для аппаратных АСУ ТП РГ |
| Количество ГРПШ (в т.ч. ремонт, ежегодно) | 40 (4) | Не прогнозируется | Не прогнозируется | Сведения МП ГОРГАЗ |
| Расход газа, общий, тыс м3/год | 115 239 (2009 г) | 120 608 (2015 г.) | 131 754 (2025 г.) | Справка МП ГОРГАЗ |
| В т.ч. промышленный, коммунально-бытовой секторы, в т.ч. котельные | 105 567 (2009 г) | 110 000 (2015 г.) | 120 000 (2025 г.) | Справка МП ГОРГАЗ |
| В т.ч. жилищный сектор | 9 672 (2009 г) | 10 608 (2015 г.) | 11 754 (2025 г.) | Справка МП ГОРГАЗ |
| Станции электрохимической защиты подземных коммуникаций | 4 | (+) 1 | (+) 3 | Сведения МП ГОРГАЗ |
| Станции электрохимической защиты подземных коммуникаций, требующие модернизации оборудования | 2 | 2 | 1 | Сведения МП ГОРГАЗ |
| Строительство газопровода-отвода (резервная нитка) | - | + | - | Со стороны пос. Ахуны (г. Пенза) |

  - Связь и телекоммуникация

Проектные решения (см. также раздел «Системы связи. Проектные решения на периоды до 2015 года (I очередь) и до 2025 года (II очередь). Обосновывающая часть» сведены в таблицу.

Проектируемые сети связи и основные сооружения связи приведены на «Плане сетей систем связи. Существующее положение и проектное решение».

Основанием и техническим заданием для выполнения раздела является схема генерального плана с расположением типа и характера развития жилищно-коммунальной застройки и с указанием прогнозируемой численности жителей на периоды планирования.

Системы связи.  Существующее положение и проектные решения

| Показатель | Существующее положение, 2009 г. | 1я очередь (2009-2015) | 2я очередь (2015-2025) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 62 000 | 62 400 | 65 300 |  |
| Норма обеспеченности жилой площадью | 19,4 | 27 | 34 |  |
| Телефонная фиксированная связь |  |  |  |  |
| Протяженность сетей, км | 70 | 75 | 80 |  |
| В т.ч. подлежащих замене, км | 20 (30%) | По истечении срока эксплуатации | По истечении срока эксплуатации |  |
| Протяженность сетей ВОЛС, км | 4 | 4 | 4 |  |
| Технически возможная емкость ТС | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |
| Монтированная емкость ТС | 23 450 | 25 000 | 25 000 |  |
| Показатель удовлетворения фиксированной телефонной связью населения (телефонизация квартир) | 97 % | 100 % | 100 % |  |
| Показатель удовлетворения связью населения (плотность телефонизации, тел./100 чел) | 38 | 40 | 45 |  |
| Показатель удовлетворения связью юр.лиц, % от квартирного сектора | Нет данных | Нет данных | 30% |  |
| Количество пользователей Интернет, порт | 1 136 | Прогноз невозможен | Прогноз невозможен |  |
| Монтированная емкость сети передачи данных, порт | 1 200 | Прогноз невозможен | Прогноз невозможен |  |
| Количество ЭАК | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество выносных концентраторов и узлов передачи данных | 3 | 5 (+2) | 8 (+3) |  |
| Количество шкафов | 72 | Прогноз невозможен | Прогноз невозможен |  |
| Проводное и эфирное вещание |  |  |  |  |
| Количество узлов вещания | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество уличных динамиков | По нормам ГО | По нормам ГО | По нормам ГО |  |
| Охват населения услугами проводного вещания | 70% | Прогноз невозможен | Прогноз невозможен | Тенденция снижения |
| Системы кабельного телевидения Количество узлов вещания | 2 | Прогноз невозможен | Прогноз невозможен | Тенденция увеличения |
| Системы подвижной радиотелефонной связи | Регистрация в городе операторов - отсутствует | Прогноз невозможен | Прогноз невозможен |  |
| Почтовая связь, количество узлов почтовой связи | 6 | 7 (6+1) | 8 (6+2) |  |

- Мероприятия по улучшению экологической ситуации и охране окружающей среды

Основной целью генерального плана  ЗАТО г. Заречного является создание комфортной среды проживания, существенной составляющей  которой являются  вопросы экологической безопасности и здоровья населения, сохранения и развития природного потенциала территории.

Проектом рассматриваются мероприятия, позволяющие снизить негативное воздействие факторов антропогенной деятельности на природную среду (атмосферный воздух, водные объекты, почвы, «зеленый» природный комплекс, уровни шума, др.). В качестве основных предлагаются планировочные градостроительные мероприятия, направленные на создание благоприятных санитарно-гигиенических условий в местах проживания населения.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, разработанные предложения требуют  взаимоувязанного решения вопросов:

- рационального формирования и реконструкции планировочной структуры;

- совершенствования параметров улично-дорожной сети и оптимизации движения автотранспорта, совершенствования системы хранения и обслуживания автотранспортных средств;

- сохранения и развития системы зеленых зон, природного комплекса;

- формирования современной системы инженерной инфраструктуры и  инженерного благоустройства территорий;

- рационального зонирования территорий производственных зон;

- создания, упорядочения и благоустройства санитарно-защитных зон, создания требуемых санитарных разрывов;

- решения проблемы захоронений.

Эти вопросы раскрыты в соответствующих разделах генерального плана, разработанные предложения опираются на приоритет экологических требований.

Защита  воздушного бассейна

В целях улучшения санитарного состояния окружающей среды, в частности, воздушного бассейна, Генеральным планом предлагаются мероприятия по упорядочению и  благоустройству территорий промышленных зон, организации и оптимизации санитарно-защитных зон, оптимизации движения автотранспорта, совершенствованию системы хранения и обслуживания автотранспортных средств, организации системы зеленых территорий.

Оптимизация  структуры промышленных территорий и организация их санитарно-защитных зон

Проектное предложение по развитию промышленных зон города основывается на базе сложившейся планировочной структуры промышленных и коммунально-складских территорий.

Территория ЗАТО по расположению промышленных предприятий делится на следующие территориальные участки:

территориальный участок УПП (бывший завод ЖБИ);

территориальный участок 58 квартала;

территориальный участок градообразующего предприятия;

предприятия, ведущие деятельность в селитебной зоне города.

Величина СЗЗ назначена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предприятия города не имеют проектов СЗЗ.

Предприятия 1-3 класса опасности и их СЗЗ приведены в таблице.

Предприятия города и их санитарно-защитные зоны

Перечень предприятий, осуществляющих деятельность на территории УПП (бывший ЖБИ) ЗАТО г. Заречный

| № п/п | Наименование | Юридический адрес | Фактический адрес | Величина СЗЗ | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ООО "Омега-сервис" | г. Заречный, пр. Молодежный, 9-18 | территория УПП | 500 | производство асфальтобетона |
| 2. | ООО "Коникс" | г. Заречный, "ЖБИ" Район завода | территория УПП | 300 | производство пива |
| 3. | ООО "Орион" | Пенза, ул. Кулакова 8/2-11 | территория УПП | 300 | производство асфальтобетона |
| 4. | ООО мебельная компания "Лером" |  | территория УПП | 300 | производство корпусной мебели |
| 5. | ООО ПКФ "Термодом" г.Заречный | г. Заречный, ул. Ленина, 2-108 | территория УПП | 300 | Производство строительных материалов |
| 6. | ООО ПУС завод ЖБИ |  | территория УПП | 300 | Производство желез-бетонных конструкций |

Перечень предприятий, осуществляющих деятельность в  промзоне «Восточная»

(территория градообразующего предприятия)

| № п/п | Наименование | Юридический адрес | Фактический адрес | Величина СЗЗ | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ДГУП НИКИРЭТ | г. Заречный, Пр-кт Мира, корпус 1 | Пр-кт Мира, корпус 1 | 500 | Научно-исследовательский и конструкторский |
| 2. | ФГУП ПО "Старт" площадка №2 | г. Заречный, пр-кт Мира, 1,2 | Пр. Мира, 1 | 1470 | По расчету |
| 3. | ООО "Ацетиленовая станция" | г. Заречный, ул. Зеленая, 22, 10 | 58 квартал | 1000 | производство ацетилена |

Перечень предприятий, осуществляющих деятельность на территории 58 квартала ЗАТО г. Заречный

| № п/п | Наименование | Юридический адрес | Фактический адрес | Величина СЗЗ | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жуков А.М. | г. Заречный, ул. Ленина, 41, 29 | 58 квартал | 500 | производство металлических конструкций |
| 2. | Холопов А.К. | г. Заречный, ул. Зеленая, 21, 18 | 58 квартал | 300 | производство металлических конструкций |
| 3. | ЗАО СМСУ-83 "Промэлектромонтаж" | г. Заречный, 58 квартал | 58 квартал | 500 | производство металлических конструкций |
| 4. | ОАО "МСУ-66 "Гидромонтаж" | г. Заречный, ул. Литке, 1 | 58 квартал | 300 | монтажные работы |
| 5. | ООО "Сотекс" | г. Заречный, 58 кв. | 58 квартал | 300 | производство металлических конструкций |
| 6. | ООО "Пензчермет" | г. Пенза, ул. Литвинова, 56 | ул. Литке, 58 | 300 | прием и сбор лома цветных и черных металлов |
| 7. | ООО «Деревообрабатывающий завод» | г. Заречный, ул. Литке, 58 кв. | г.Заречный, Ул. Литке, 58 кв. | 300 | деревообрабатывающее производство |
| 8. | Родионова И.А. | г. Заречный, ул. Зеленая, 22-17 | 58 квартал | 300 | производство дверей |
| 9. | Родькин Р.И. | г. Заречный, ул. Конституции, 29-1 | 58 квартал | 300 | деревообрабатывающее производство |

Перечень предприятий, осуществляющих деятельность на территории селитебной зоны ЗАТО г. Заречный

| № п/п | Наименование | Юридический адрес | Фактический адрес | Величина СЗЗ | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | МП "РСК" | г. Заречный, Ул. Литке, 31 | Ул. Литке, 31 | 300 | Производство железобетонных конструкций и ремонт зданий |
| 2. | ООО "Викас" | г. Заречный, пр.30-летия Победы 30-121 | ул. Литке, 33 | 300 | производство стальных конструкций |
| 3. | ООО ПМП «Колбасы провинции» | г. Заречный, ул. Литке, 29 | ул. Литке, 29 | 300 | Производство полуфабрикатов и колбасных изделий |
| 21. | ООО «Мистраль» | г. Заречный, ул. Коммунальная, 6 | ул. Коммунальная, 6 | 50 | Металлообработка |

Общая площадь санитарно-защитных зон в границах города составляет 1849,9 га. Санитарно–защитные зоны от предприятий города Заречного за границами города составляют 542,0 га. В том числе территория УПП в границах города 202,0 га за границами 8,6 га. Территория ФГУП «ПО СТАРТ» и предприятий 58 квартала 1547,1 га, за границей 533,4 га. Предприятия в районе Тепличного комбината 73,3 га. Предприятия в селитебной зоне 27,5 га.

Сложившаяся структура производства и размещение зон по отношению к селитебной территории определяют необходимость развития двух промышленных зон – Восточной и Западной, на которых размещается  98% предприятий и промышленно-коммунальных территорий.

В этих зонах в перспективе предлагается размещать новое производство ЗАТО г. Заречного.

Эти территории по своему размещению в структуре города наиболее пригодны для развития промышленного производства с точки зрения организации транспортного обслуживания  (без пересечения селитебной зоны), развития инженерных коммуникаций, размещения новых предприятий по отношению к господствующим ветрам, организации инженерного благоустройства. Учитывая пространственный фактор отраслевой специализации и расстояние до жилой застройки в сложившихся промышленных зонах, принципы перспективного использования  территориальных резервов следующие:

- на территории УПП (Западная промзона) размещаются предприятия обрабатывающих производств, производств строительных материалов и изделий с классом вредности не выше 3;

- сохраняется территория, выделенная под крематорий, с обоснованием его санитарной зоны, строительство планируется на 2-ую очередь;

- на территории УПП вводится запрет на развитие предприятий пищевой промышленности;

- территория 58 квартала может включать предприятия различной специализации и различного класса вредности с соблюдением нормативных требований к взаимному размещению предприятий и организации их СЗЗ; возможно в перспективе выделение сектора пищевой промышленности. При размещении предприятий 1-2 класса вредности у восточной границы города необходимо согласование с администрацией Пензенского района;

- территория за градообразующим предприятием может осваиваться  только с учетом интересов развития ФГУП «ПО СТАРТ»;

- размещение предприятий на всех резервных территориях ведется по принципу включения объектов с низким классом вредности в зону влияния объектов более высокого класса.

Для размещения объектов коммунального назначения,  обеспечивающих жизнедеятельность планируемой жилой застройки, выделяется коммунальный сектор площадью 8,5 га, у южной границы города, возле Ахунской проходной. Состав сектора – городская понизительная подстанция (ГПП), котельная  на 85 Гкал/час, газораспределительный пункт. Отведенная территория включает территорию предприятий и их СЗЗ.

Характеристика резервных территорий для размещения предприятий и коммунально-складских объектов на расчетный срок и перспективу приведена в таблице.

Характеристика резервных территорий для размещения промышленных предприятий и коммунально-складских объектов

| Район расположения | Площадь резервных территорий, предлагаемых к освоению (га) | Предлагаемое функциональное использование | Возможность ж/д обслуживания | Допустимый класс опасности размещаемых предприятий | Наличие инженерного обеспечения | Вид существующего использования территории по кадастру | Срок освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПП | 48,3 | Размещение предприятий различных отраслей промышленности (кроме пищевой) | да | 5-4 | да | Территория городских лесов | Расчётный срок, перспектива |
|  |  | Крематорий | нет | 1 | да | Территория крематория | Расчётный срок |
| 58 квартал | 76,1 | Размещение предприятий различных отраслей промышленности, возможно выделение сектора пищевой промышленности | да | 5-1 | да | Территория городских лесов Территории улиц и проездов | Расчётный срок, перспектива |
| Территория градообразующего предприятия | 71,4 | ФГУП ПО Старт | да | 5-1 | нет | Территория градообразующего предприятия | Расчётный срок, перспектива |
| Коммунальный сектор у Ахунской проходной | 8,5 | Коммунальные предприятия | нет | 5 | нет | Территория городских лесов | Первая очередь |
| Итого | 204,3 |  |  |  |  |  |  |

Необходимо проведение мероприятий по опережающему развитию инженерной инфраструктуры, что позволит сделать территории привлекательными  для инвесторов и создаст благоприятные условия для реализации проектов.

Развитие новых промышленных и коммунальных предприятий в двух сложившихся производственных зонах  является наиболее оптимальным решением с точки зрения сохранения благоприятной экологической ситуации в селитебной зоне города.

Планировочное решение зон должно предусматривать, во-первых, уплотнение застройки и, во-вторых, освоение новых территорий с соблюдением зонирования промышленных предприятий по классу вредности с исключением ущерба для населения. Анализ территорий в пределах городской черты показывает, что территории промышленных и коммунально-складских зон используются неэффективно. Предлагается максимально интенсифицировать использование территорий.

На первую очередь развитие предприятий промзон должно производиться за счет внутренних резервов, на основе интенсификации использования территорий, модернизации производства. В настоящее время плотность застройки промышленных территорий составляет около 25%, что ниже нормативной почти в 2 раза. Поэтому сложившиеся промышленные зоны города на первую очередь (2015 г.) предлагается в основном сохранять и развивать в современных территориальных границах.

Предприятия, размещаемые на новых площадках, должны отвечать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

С целью улучшения экологического состояния среды промзон ЗАТО г. Заречного, в проектах расширения и реконструкции промышленных предприятий в дальнейшем  следует предусматривать озеленение промплощадок и предзаводских зон.

Упорядочение структуры промышленных зон необходимо в связи со следующими основными проблемами:

- наличием предприятий пищевой промышленности, находящихся в  пределах санитарно-защитных зон промышленных предприятий 1 – 3 классов вредности;

- хаотичным развитием мелких и средних предприятий, складских зон;

- наличием пустующих территорий.

Упорядочение структуры промышленных зон должно осуществляться через подробную инвентаризацию промышленных предприятий и  территорий с последующей разработкой проекта.

Необходимо:

- вывести предприятия пищевой промышленности, находящиеся в  пределах санитарно-защитных зон промышленных предприятий 1 – 3 классов вредности, либо снизить негативное влияние предприятий, в СЗЗ которого находится пищевое предприятие;

- исключить хаотичное развитие мелких и средних предприятий, объединить их в подзоны по профилю и классу вредности;

- в первую очередь развивать пустующие территории;

- сформировать рациональную транспортную инфраструктуру.

Организация санитарно-защитных зон в генеральном плане предлагается на основании требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Рекомендации по приведению санитарно-защитных зон предприятий к нормативным требованиям

| №п/п | Наименование предприятия | Род деятельности | Класс опасности | Размер СЗЗ | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промзона «Западная» (УПП) |
| 1. | ООО «Омега –сервис» | Производство асфальто-бетона | 2 | 500 | Перенос предприятия в той же промзоне (УПП) на нормативное расстояние от жилой застройки |
|  | ООО «Коникс»( | Производство пива |  |  | Перенос предприятия из СЗЗ ООО «Омега –сервис» |
| Промзона «Восточная» (58 квартал) |
| 2. | ДГУП НИКИРЭТ (испытательная площадка) | Научно-исследовательская и конструкторская деятельность,металлообработка | 2 | 500 | Снижение негативного влияния предприятия технологическими методами |
|  | МП «РСК» | деревообработка | 3 | 300 | Снижение негативного влияния на ЗАО Пищекомбинат (молокозавод) технологическими методами( |
|  | ИП Ястребов ИП Мещеряков( | Производство соусов | 4 | 100 | Вынос из СЗЗ предприятий 1-3 классов опасности 58 квартала |
|  | Соломонов (ООО Стройсервис) ( | Оптовая торговля: мука, крупы, корма | 5 | 50 | Вынос из СЗЗ предприятий 1-3 классов опасности 58 квартала |
|  | Селитебная зона |
| 3. | ИП Спиридонов В.Н. | производство мягкой мебели | 5 | 50 | Ограничения по развитию предприятия, вынос из школьного участка в промзону |
| 4. | МУСП "Тепличный комбинат" | Сельскохозяйственная деятельность | 4 | 100 | Снижение негативного влияния предприятия технологическими методами |
| 5. | МП "Автотранс" | транспортные перевозки, гаражное хозяйство, обслуживание автотранспорта | 4 | 100 | Снижение негативного влияния предприятия технологическими методами до уменьшения класса опасности. Ограничение территориального и мощностного развития |
| 6. | ООО «Сервисбыт» | производство корпусной мебели | 4 | 100 | Снижение негативного влияния предприятия технологическими методами (первая очередь) |
| 7. | ООО ПМП «Колбасы провинции» | производство полуфабрикатов и колбасных изделий | 3 | 300 | Ограничение объемов производства (на первую очередь). Перенос предприятия в 58 квартал, использование территории под общественную застройку (на расчетный срок) |
| 8. | МП "КБУ" | благоустройство городских территорий, гаражное хозяйство, обслуживание автоторанспорта | 4 | 100 | Перенос предприятия на территорию УПП, использование территории под общественную застройку |
| 9. | ООО "Викас" | производство стальных конструкций | 3 | 300 | Перенос предприятия в 58 квартал |

-мероприятия, связанные с оптимизацией СЗЗ предприятий пищевой промышленности

Для оценки жилого сектора, попавшего в СЗЗ предприятий необходимо провести инвентаризацию жилой застройки, расположенной в СЗЗ и ввести регламент использования территории:

- запрет на строительство нового жилого фонда;

- разработку и введение ряда административных мероприятий (возможно увеличение норм жилищного обеспечения, уменьшение тарифов оплаты за жилье, компенсации ущерба здоровью, др.).

Размеры СЗЗ могут быть уменьшены в соответствии СанПиН:

- при объективном доказательстве стабильного уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами (в рамках ниже нормативных требований) по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия, связанным с этим изменением класса опасности.

Генеральным планом предусматривается озеленение территории СЗЗ.

Необходимо максимально уменьшить влияние сложившихся  сохраняемых промышленных предприятий в селитебной зоне города путем:

- сокращения выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников промышленных предприятий (использование высокоэффективного пыле-, газоочистного оборудования)

- запрещения развития промышленных мощностей на предприятиях с низким классом вредности, улучшения их архитектурно-художественного облика и благоустройства территорий;

- создания и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями.

Нецелесообразно увеличение объемов производства на территории предприятий, расположенных внутри жилой застройки центральной части города.

Генплан предусматривает мероприятия по разработке проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для промышленных предприятий, оформлению разрешений на выброс, согласование и утверждение их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для территории промышленных зон (Западной и Восточной) необходимо разработать и утвердить единую расчетную санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.3.13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Кроме того, Генплан предусматривает следующие первоочередные мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников промышленных предприятий;

- внедрение воздухоочистительных установок на основных энергетических, промышленных и коммунальных объектах.

Новые объекты коммунального хозяйства, размещаемые в процессе развития города на новых территориях и  требующие организации СЗЗ и санитарных разрывов, перечислены в таблице.

Организация санитарно-защитных зон  планируемых объектов

Таблица 2.8.1-7

| №№ п/п | Планируемые объекты промышленности, коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи - | Размер СЗЗ, ЗСО | Размещение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водоводы ( до 1000 мм (2Ø700 мм, Ø600 мм, Ø300 мм) | 10 м от границ крайних водоводов | По Ахунской дороге от проходной до распределительной камеры | Существующее |
|  | Распределительная камера | 15 м* | Автодорога №8 | Существующее |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |
|  | Канализационные насосные станции при производительности от 5 до 50 тыс. м 3 /сутки | 20 м** | КНС1, КНС2 – юго-западная жилая зона у Ахунской проходной; КНС3 – у ж/д на промзону УПП; КНС4 – у автодороги Н.Новгород-Саратов | Первая очередь до 2015 г. Вторая очередь |
| 3. | Ливневая канализация |  |  |  |
|  | Очистные сооружения | 50 м** | ОС1- в комплексе с КНС1; ОС2 – промзона УПП. | Первая очередь до 2015 г. Вторая очередь |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Централизованная котельная 85 ГКал | 50 м** | В новой коммунальной зоне у Ахунской проходной | Первая очередь до 2015 г. |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | ГРС 3-4 | 50 м | За пределами границ города |  |
|  | ГРП | 50м | ГРП11 – жилой микрорайон на ул.Озерской; ГРП12 – в районе автодороги №8; ГРП15, ГРП 17 - юго-западная жилая зона у Ахунской проходной. | Первая очередь до 2015 г. |
|  |  |  | ГРП13, ГРП14, ГРП16. | Вторая очередь |
| 6. | Электроснабжение |  |  |  |
|  | ГПП-4: 2 х 25 000 кВА (при отдельном обосновании - 2 х 16 000 кВА) |  | В новой коммунальной зоне у Ахунской проходной | Первая очередь до 2015 г. |
| 7. | Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Гаражи многоэтажные | По расчетам** | В местах дислокации многоэтажных гаражей стоянок см. Схема развития улично-дорожной сети | Первая и вторая очередь |
| 8. | Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | Крематорий | 1000 м** | На территории промзоны УПП бывший ЖБИ | Вторая очередь |

* СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

Оптимизация движения автотранспорта, совершенствование системы хранения и обслуживания автотранспортных средств

С целью улучшения состояния воздушного бассейна города в Генеральном плане разработан комплекс мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры, направленных на снижение выбросов автомобильного транспорта.

Основными из них являются:

- реконструкция и расширение дорог  с основными потоками грузового движения, размещение их  вне селитебной территории (ул. Ахунская – Ахунский КПП;  ул.Литке -  6 КПП – путепровод; ул.Транспортная, дорога №6 – Заводской КПП);

- увеличение параметров основных магистральных улиц;

- организация пересечений улиц с саморегулируемым движением транспорта в одном уровне (Пр. 30-летия Победы и ул. Озерская, ул. Ахунская и ул. Озерская, Автодорога №8 - ул. Ахунская и ул. Литке);

- развитие городского пассажирского транспорта, в т.ч. электротранспорта (создание троллейбусного маршрута Пенза–Заречный, до Ахунской проходной);

- организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в многоуровневых гаражах (см. схему размещения объектов транспортной инфраструктуры).

Планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение выбросов автомобильного транспорта:

- перевод  части автомобильного транспорта на газовое топливо;

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень европейских стандартов (ЕВРО-3 и ЕВРО-4) по выбросам загрязняющих веществ от двигателей;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- создание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Необходима разработка целевой программы по снижению воздействия автотранспортных средств на воздушный бассейн города.

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты города с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий (первая очередь);

- вынос основных потоков грузового автотранспорта за пределы селитебной территории и  расширение автомагистрали грузового значения (на улицы – Ахунская, Литке, в промзону);

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог;

- применение шумозащитных полос зеленых насаждений;

- совершенствование организации уличного движения;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт, улучшение качества дорожного покрытия;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц, применение экранирующей застройки нежилого назначения.

Рациональное использование и охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод, охрана  подземных вод

Помимо санитарно-защитных зон градостроительные ограничения на использование территории города накладывает наличие прибрежных защитных полос. На территории города несколько существующих искусственно созданных прудов, планируется создание  второго водоема в зоне отдыха «Лесная»:

- в парке Лермонтова – пруд с пляжем – 1,7 га;

- каскад прудов, общей площадью – 0.2 + 0,1+0,2 = 0,5 га;

- в рекреационной зоне  Лесная  – существующий водоем с пляжем – 4,2 га;

- проектируемый водоем – 4,0 га.

Ширина прибрежных защитных полос принята 50 м.

На территории планируемой малоэтажной застройки, на новых территориях предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями.

Необходимо проведение дополнительных изысканий с целью обустройства скважин в связи с новым строительством коттеджного жилого микрорайона.

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения от подземных источников предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения  в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зона подземного источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Границы первой зоны охраны поземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора или от крайних водозаборных сооружений группового сооружения на расстояниях 30 м при использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго и третьего поясов подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом.

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Источниками загрязнения подземных вод являются селитебные и промышленные территории, места накопления сточных вод (отстойники, очистные сооружения, др.), свалки ТБО и промышленных отходов, а также загрязнённая атмосфера, из которой в почву, грунты, грунтовые воды поступают загрязняющие компоненты.

В целях защиты подземных вод от истощения и загрязнения необходимо

по территории децентрализованного водоснабжения:

- оборудовать все скважины, в т.ч. используемые для децентрализованного водоснабжения, контрольно-измерительной аппаратурой и вести строгий учёт отбираемой воды;

- своевременно ликвидировать пришедшие в негодность скважины;

- создать вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО);

- обеспечить отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения;

- обеспечить отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- не допускать использование подземных вод для технических целей;

- не допускать водоотбор выше и снижение уровней воды ниже расчётных показателей;

- на всех крупных накопителях отходов создать сеть наблюдательных скважин и обеспечить систематический химико-аналитический контроль за качеством подземных вод;

- обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод;

- выполнять ежемесячно бактериологические и ежеквартально – химические анализы воды, подаваемой потребителю;

- организовать сеть наблюдательных скважин,  обеспечивающих мониторинговые наблюдения за качеством подземных вод;

- не допускать использование пресных подземных вод для технических целей; не допускать водоотбор выше  и снижение уровней воды ниже расчётных показателей;

- наложить запрет на выдачу земельных отводов в районе предполагаемых скважин до разработки проекта.

в целом по городу:

- обеспечить очистку  сточных вод промпредприятий, автотранспортных предприятий, предприятий ЖКХ, по возможности перевести предприятия на оборотное водоснабжение, вести строгий учёт количества и химического состава сбрасываемых в накопители сточных вод и твёрдых отходов;

- обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод;

- обеспечить организацию и очистку поверхностного стока, охватывающую весь город, включая промышленную зону  (см. раздел «Водоснабжение и водоотведение (ливневая канализация);

- продолжить благоустройство жилых кварталов;

- регламентировать использование органических и азотных удобрений на территориях производства сельскохозяйственной продукции, подсобных хозяйствах.

по промышленным и коммунально-промышленным предприятиям:

- создать эффективные локальные очистные сооружения на предприятиях, сбрасывающих свои стоки в городскую канализацию и имеющие загрязнения в стоках, которые превышают нормативно допустимые «Правилами приёма сточных вод в систему канализации»;

- разработать «Проекты норм предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в водный объект со сточными водами», оформить разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты.

Генеральным планом предусматривается развитие системы дождевой канализации. Существующая система ливневой канализации охватывает половину территории города и не имеет очистных сооружений.

Предлагается следующая схема  для каждого сектора канализования: дождевые и талые стоки с территории собираются дождеприемниками и сетью дождевой канализации поступают в аккумулирующую ёмкость,  далее погружными насосами перекачиваются на очистные сооружения поверхностных стоков. Состав очистных сооружений (очистные сооружения ливнестоков - «Fortex»): отстойник с блоком тонкослойного отстаивания; сорбционный фильтр; сорбционные колонны.

Охрана  почв

Основные мероприятия по охране почв связаны с охраной их от загрязнения и механического разрушения. Комплекс мероприятий по охране и рациональному использованию почв:

из мероприятий по охране воздушного бассейна (см. раздел «Защита воздушного бассейна»):

  - снижение объема загрязняющих веществ, поступающих из воздушной среды за счет проведения воздухоохранных мероприятий на основных источниках загрязнения воздушной атмосферы города;

  - «экологизация» автомобильного транспорта (переход на экологически чистые виды топлива и др.), контроль технического состояния  транспорта;

  - организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

  - внедрение комплекса мероприятий для предотвращения загрязнения окружающей среды от  АЗС и СТО, исключающих выброс паров в атмосферу и проливы бензина на землю.

Мероприятия по предотвращению разрушения почвенного покрова предусматриваются в связи с большим объемом планируемого строительства. При рекомендуемой преобладающей плотности – 5000 кв. м на 1 га территории, определенной, в том числе, для сохранения в жилых кварталах естественного соснового леса, актуальность сохранения почвенного покрова велика.  Необходимо также решить вопросы утилизации строительного мусора. При соответствующем обосновании возможно использование его для засыпки устьев оврагов с дальнейшей рекультивацией территории. Это мероприятие может в определенной степени способствовать решению проблемы с несанкционированными свалками бытовых отходов, для которых населением используются склоны оврагов.  Таким образом, в ближайшей перспективе необходимо:

- соблюдение экологических требований к производству строительных работ - проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей, контроль их качества и своевременности выполнения;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- организация санитарной очистки   территории   города   и   предупреждение возникновения несанкционированных свалок (см. раздел ниже «Отходы производства и потребления»).

Обращение отходов производства и потребления

Проблема обращения с отходами занимает  первое место среди экологических проблем. Несвоевременное и нерегулярное удаление твердых бытовых отходов (ТБО) с городских территорий приводит к загрязнению окружающей среды, создает опасную эколого-эпидемиологическую ситуацию, негативным образом отражается на  эстетическом виде города.  Основные задачи при  выработке решений по обращению с отходами являются:

- разработка системы управления отходами исходя из конкретной  экономической  и  градостроительной ситуации;

- применение наиболее прогрессивных способов сбора, удаления, обезвреживания и использования твердых и жидких отходов;

- комплексная механизация трудоемких процессов и экономия материальных, сырьевых и  энергетических ресурсов;

- санитарная очистка и уборка города.

В Заречном разработана Муниципальная долгосрочная целевая программа «Селективный метод сбора отходов на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2010 – 2012 годы». Стратегическими задачами программы поставлены:

- минимизация количества отходов, вывозимых на полигон ТБО;

- максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация, как техногенного сырья;

- минимизация затрат на санитарную очистку города.

Предприятиям рекомендовать наладить переработку собственных отходов (по возможности), с учетом:

- производства из отходов необходимой для Пензенской области и соседних регионов продукции;

- использования отходов или продукции из них для нужд предприятия;

- переноса затрат по переработке отходов (частично или полностью) на себестоимость основной продукции.

Для более эффективной реализации вторичного сырья возможна кооперация производств районного, областного или регионального уровня на основе создания «информационного банка отходов».

Для Заречного предлагаются следующие методы переработки отходов:

-  сортировка ТБО с извлечением ценных компонентов для вторичного использования;

- размещение на полигонах с последующей биотермической переработкой (аэробное компостирование).

По данным генерального плана Пензы  полигон ТБО (Чемодановка) будет функционировать до 2019 года.

В г.Пензе разработан проект мусороперерабатывающего завода, который находится на стадии согласования. Проектом заложено использование завода г. Пензой и соседними населенными пунктами.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории Заречного:

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

- участие в консолидированном  проектировании и строительстве объектов по утилизации и переработке отходов;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Ориентировочные расчёты образования ТБО (СНиП-2.07.01-89*)

Таблица 2.8.4-1

| Население | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Числен, насел, (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов | Проектн. кол-во отходов | Числен, насел, тыс.чел | Нормативное кол-во отходов кг/на 1чел. в год | Проектн. кол-во отходов тыс.тонн/год тыс.м3 |
|  |  | ТБО кг/на 1чел. в год | ЖБО л/на 1чел. в год | ТБО тыс.тонн/год тыс.м3 | ЖБО тыс.л/ год |  |  |  |
| Проживающее в капитальной застройке (благоустроенный фонд) | 62,4 | 280 | 3500 | 17,47/87,36 | 6825 | 65,3 | 300 | 19,60/ 97,95 |
| С учётом отбора утильной фракции | 62,4 |  |  | 13,98/69,88 | 6825 | 65,3 |  | 7,83/ 39,18 |

Расчёт прогнозных объёмов образования отходов ТБО в жилищном секторе исходил из удельных нормативов образования отходов согласно СНиП-2.07.01-89* Москва 2004г. приложение 11.

В настоящее время в городе Заречном нет жилищного фонда неблагоустроенного центральным отоплением. В ориентировочных расчетах образования ТБО принято 100 % населения. Частный сектор неблагоустроен системой канализации, на первую очередь производится расчет ЖБО от усадебной застройки, на расчетный срок расчет ЖБО не производится, так как в мероприятиях первой очереди реализации генерального плана заложено благоустройство частного сектора системой канализации.

Ориентировочные расчёты количество уборочных машин (СНиП 11-60-75 )

Таблица 2.8.4-2

| Типы машин | Норматив СНиП | Число машин |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| Уборочные | 60 на 1 млн.м2 площади покрытия | 34 | 38 |
| Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей | 13 | 13 |
| Малогоборитные тротуароуборочные | 25 на 1 млн.м2 площади покрытия | 10 | 12 |
| Всего |  | 57 | 63 |

Для города на расчетный срок потребуется база уборочного транспорта – 63 машины. Хранение машин предусматривается в транспортном парке МП «КБУ» в 58 квартале.

Охрана окружающей среды от воздействия физических факторов

Защита от шума

Предлагаемые мероприятия организационного характера:

рационализация движения транспортных потоков путем оптимизации транспортного каркаса  и функционального зонирования города;

ограничение времени и места движения грузовых автомобилей;

вынесение шумных предприятий из селитебных территорий (вынос МП «КБУ», ООО «Теплокор» в промзону);

создание полос зеленых насаждений с шумозащитными свойствами;

разработка шумовой карты.

Снижение последствий радиационного загрязнения территории

Необходима разработка мероприятий по проведению реабилитационных мероприятий, направленных на уменьшение факторов воздействия радиационного загрязнения.

Планируемые мероприятия:

мониторинг за уровнем радиационного фона на территории г. Заречный;

разработка и ежегодная корректировка радиационно-гигиенического паспорта города  и устранение нарушений;

оценка радиационной безопасности в районах перспективной застройки;

учитывая близость ФГУП ПО «Старт», создание специализированного радиоэкологического мониторинга (растения, почвы, вода, донные отложения).

Формирование природно-экологического каркаса территории.

Генеральный план предусматривает следующие направления сохранения и развития природного комплекса:

- развитие озелененных территорий общего пользования, обеспечение нормативных показателей, улучшение качества озеленения и благоустройства существующих озелененных территорий;

- территориальное развитие лесопарков с учетом ландшафтных особенностей города;

- функциональное зонирование территорий природного комплекса с учетом особоохраняемых природных территорий, водоохранных зон и установление специальных режимов использования этих территорий;

- формирование системы рекреационных зон.

Система озеленения рассматривается  в комплексе с архитектурно- планировочными решениями Генерального плана.

При разработке раздела были учтены следующие документы:

- сведения о зеленых насаждениях МП «КБУ»  г. Заречного на 01.01.2008;

- данные статистики г.Заречного на 01.01.2007;

- постановление Правительства Пензенской области от 04 мая 2007 г. №312-пП;

- границы и режим округа санитарной охраны курорта местного значения «Заречье» в городе Заречный Пензенской области;

- Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. №176 «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения»;

- Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 14.07.2000 г.         № 587-25/23 ЗС  «О включении зеленой зоны г.Заречного (лесные кварталы 44,56 площадью 50га) в состав памятника природы областного значения «Зареченский лес».

Основными направлениями развития системы озелененных территорий г. Заречного являются:

- постепенное увеличение удельной площади озелененных территорий общего пользования;

- формирование рекреационной структуры для обеспечения разнообразных потребностей населения в отдыхе;

- формирование единой градостроительной концепции с организацией «зеленых» связей и использование их как трасс велосипедного и пешеходного движения;

- обеспечение развития внутриквартального и внутридворового озеленения; формирование  озеленения санитарно-защитных зон пром. предприятий.

Для развития планировочной структуры озелененных территорий общего пользования планируется:

- Создание на базе существующей зоны отдыха «Лесная» городской зоны отдыха с парковым благоустройством.

- Организация озелененной территории в квартале между улицами Строителей – Ленина - Конституции СССР - пр. Демакова как Детского парка.

- Формирование лесного массива за зоной отдыха «Солнечная», как парка со спортивными и рекреационными функциями.

- Организация территории городского леса прилегающей к территории курорта «Заречье» как городского парка с размещением на ней по ул. Любовина «Инновационного центра оздоровительных технологий».

- Создание благоустроенной парковой территории вокруг торгово-развлекательного центра при въезде на территорию ЗАТО г.Заречного и вокруг торгово-развлекательного центра по автодороге №20.

- Создание непрерывных зеленых коридоров соединяющих массивы естественного леса с новой жилой застройкой.

- В районах новой застройки организация объектов территорий общего пользования.

Архитектурно-планировочная структура города предусматривает создание компактного города с организацией зеленых связей вдоль основных планировочных осей - «зеленый крест» бульваров по ул. Ленина и Пр. 30-летия Победы с «нанизыванием» парков и скверов, с выходом в лесопарк.

Расчет потребности новой (проектной) застройки в озелененных территориях.

Таблица 2.8.7-1

| Озелененные территории | нормативная потребность | принято генеральным планом |
| --- | --- | --- |
|  | м2/чел | 1 очередь, га (62,4 т.чел.) | расчетный срок, га | 1 очередь | расчетный срок |
|  |  |  |  | м2/чел | га | м2/чел | га |
| - Общего пользования (парки, бульвары, скверы) | 8,0 | 15,2 | 17,3 | 50,3 | 95,5 | 93,0 | 201,4 |
| - Жилых кварталов | 6,0 | 11,4 | 13,0 | по нормативу |
| - Лесопарки | 5,0 | 9,5 | 10,8 | - | - | 32,9 | 71,3 |

Озелененные территории общего пользования

Планировочными предпосылками формирования новых озелененных территорий общего пользования явились существующие городские леса, городская зона отдыха «Лесная», зоны охраны курорта местного значения «Заречье» и археологического памятника «Городище». Вокруг зоны охраны курорта местного значения «Заречье» предлагается создание городского оздоровительного парка «Заречье». В районе археологического памятника «Городище» и среднего овражного рукава - так же создание парковой зоны (возможно с использованием исторической тематики), с проведением предварительных мероприятий по  уполаживанию и террасированию склонов оврага для функционального и декоративного использования.

По основному массиву оврага планируется резервирование территории с сохранением функции городских лесов. В зоне крайнего овражного рукава – так же сохранение городского леса и создание бульварной полосы с парковым благоустройством.

На большей части территории городской зоны отдыха «Лесная» планируется организация парка с высоким уровнем благоустройства, организация благоустроенных пляжей, создание развлекательной инфраструктуры. На остальной территории – сохранение лесных массивов с созданием лесопаркового уровня благоустройства: создание дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных  форм, организация благоустроенных мест для пикников, кемпингов. Организация лесопарков и парков на базе лесных массивов требует рубок ухода и формирования.

Городу необходимо сохранить в целостности (большими массивами) городские лесопарки, как рекреационные и экологически значимые для города фитоценозы, поддерживающие общий экологический баланс и являющиеся ядром природно-экологического каркаса города. Для улучшения состава лесных насаждений, их санитарно-гигиенических свойств, повышения декоративно-эстетических качеств лесных ландшафтов, создание лучших условий для рекреационного использования в лесопарках рубки ухода отличаются спецификой. Так должны сохраняться древесные породы с наивысшей декоративностью и устойчивостью, следует  формировать групповой и куртинный второй ярус и подлесок, для разнообразия природного ландшафта должны создаваться чистые сосновые, дубовые, березовые и другие рощи с пониженной сомкнутостью.

При проектировании скверов необходимо учесть, что оздоровительно-санирующий эффект озелененных территорий наблюдается при параметрах объекта не менее 1га., что учтено в генеральном плане.

Предусматривается:

- законодательное обеспечение сохранности зеленых насаждений через комплекс увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования, природопользования;

- запрещение строительства зданий и сооружений на территориях, занятых зелеными насаждениями общего и ограниченного пользования.

Распределение озелененных территорий общего пользования на расчетный срок

Таблица  2.8.7-5

| № п/п | Планировочные районы | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Парки | скверы, бульвары | Лесопарки | ИТОГО: по районам |
| 1 | Центральный район | 87,4 | 17,0 |  | 104,4 |
| 3 | Южный район | 24,2 | 4,1 | 71,3 | 99,6 |
| 4 | Западный район | 24,1 | 8,2 |  | 32,3 |
| 5 | Северный район | 15,0 | 8,7 |  | 23,7 |
| 6 | Восточный пром.район | 0,0 | 12,8 |  | 12,8 |
|  | ИТОГО: | 150,7 | 50,8 | 71,3 | 272,8 |

Размещение кварталов новой жилой застройки предусмотрено на участках с территориями естественного леса.

Необходимая площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок определяется согласно СНиП и для населения 65,3  тыс. чел. составит 273 га при нормативной обеспеченности 42 м2/чел.

На первую очередь планируется:

реконструкция с дальнейшим благоустройством Бульваров по Пр. 30-летия Победы и ул. Ленина.

Создание парка  «Заречье» на базе Инновационного Центра оздоровления с организацией аллей для оздоровительного бега и прогулок.

Формирование территории прилегающей к храмовому комплексу как городского парка, реконструкция и благоустройство городской полифункциональной зоны отдыха "Лесная" с пляжем, площадками для пикников, семейными игровыми площадками и озером для купания.

Формирование в зоне главного «рукава» оврага полифункционального парка «Молодежного».

Распределение объектов озеленения общего пользования на 1 очередь в г.Заречный

Таблица  2.8.7-6

| № п/п | Планировочные районы | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 80,5 |
| 3 | Южный район | 15,0 |
| 4 | Западный район | 0,0 |
| 5 | Северный район | 0,0 |
| 6 | Восточный пром.район | 0,0 |
|  | Итого по городу: | 95,5 |

Озелененные территории ограниченного пользования

Помимо создания развитой системы территорий общего пользования, следует особое внимание уделить созданию системы озеленения на территориях жилых кварталов. Первичным элементами системы озеленения города являются озелененный двор – внутриквартальный сквер. Это звено системы озеленения  в значительной мере определяет уровень озелененности города и должно составлять примерно третью часть площадей городских насаждений.  Принимаем по расчету внутриквартальное  озеленение новых территорий  22 га.

Озелененные территории специального назначения

Основными принципами и подходами  в отношении озеленения СЗЗ пром.предприятий, являются следующие:

- улучшение экологического состояния производственной среды промзон ЗАТО г. Заречный через максимальное озеленение промплощадок и предзаводских зон;

- сохранение санитарного разрыва между селитебной зоной и Восточным промрайоном. Создание буферной зоны между селитебными территориями и основной промзоной, размещение в ней  коммунально-складские предприятий.  Озеленение санитарно-защитных зон не менее 40-60%.

На расчетный срок предлагается расширение промзон, в том числе, за счет озеленененных территорий СЗЗ.

Территория кладбища увеличивается с 16,5 га до 20га с сохранением существующей СЗЗ, размером 300м. Согласно СанПиН  III класс вредности предполагает озеленение СЗЗ не менее 50%, что превышается за счет естественного озеленения территории. Общая площадь кладбища и СЗЗ увеличивается на 8,3 га. Дальнейшее увеличение площади, потребует увеличения СЗЗ до 500 м.

Для формирования системы озеленения города предлагается увеличить существующий питомник в 2 раза до 3.5 га. Кроме этого город использует для своих нужд удаленный питомник в Пензе.

Основные направления развития рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической среды обитания и включают территории парков, садов, скверов, бульваров, городского леса, лесопарков, пляжей.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

- сохранение и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования, восстановление и реабилитацию сложившихся главных структурных элементов системы озеленения и рекреации;

- реконструкцию существующих городских парков с организацией высокого паркового благоустройства - Центрального, Лермонтовского, зоны отдыха «Лесная», а также детского парка по пр. Демакова;

- создание непрерывной системы зеленых насаждений общего пользования, парковых рекреационных зон в новых планировочных районах, озеленение и благоустройство планируемых бульваров с созданием велодорожек;

- формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования: лесопарковой зоны «Молодежная» с благоустроенным бульваром, примыкающим к высотной застройке, и дорожно-тропиночной сетью по основной территории, лесопарковой зоны «Сосновая» с организацией лыжных трасс, велодорожек, и в основном русле оврага – горнолыжной трассы;

- формирование крупных рекреационных центров на базе существующих – вокруг охранной зоны курорта «Заречье», зоны отдыха «Лесная» и на базе «Ахунского городища».

- Инженерная подготовка территории

Проектные решения (см. также раздел «”Инженерная подготовка. Проектные решения на периоды до 2015 года (I очередь) и до 2025 года (II очередь). Обосновывающая часть»)  сведены в таблицу.

Существующее состояние и проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории приведены на схеме «Графическая документация. План-схема инженерной подготовки территории. Существующее состояние и проектные решения».

Основанием и техническим заданием для выполнения раздела является схема генерального плана с расположением типа и характера жилищно-коммунальной застройки и с указанием прогнозируемой численности жителей на периоды планирования.

Технико-экономические показатели и основные мероприятия по инженерной подготовки территории  ЗАТО г. Заречный

(селитебная застройка)

| Показатель | Существующее положение | 1-я очередь (2009-2015) | 2-я очередь (2015-2025) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 62 000 | 62 400 | 65 300 |  |
| Норма обеспеченности жилой площадью | 19,4 | 27 | 34 |  |
| Площадь селитебной застройки, га | 294,4 | 381 | 480,5 |  |
| Вырубка леса, корчевание пней. | - | По отдельным проектам | По отдельным проектам | Максимальное сохранение зеленых насаждений |
| Понижение уровня грунтовых вод путем устройства дренажей | - | По отдельным проектам | По отдельным проектам | тип дренажа определить конкретным проектом. |
| Устройство закрытой сети ливневой канализации. | - | - | - | См. раздел «Водоснабжение и водоотведение» |
| Устройство перехватов поверхностных стоков Устройство организованного открытого стока по склонам и дну оврагов | - | По отдельным проектам | По отдельным проектам | При необходимости |
| Укрепление оврагов. | - | По отдельным проектам | По отдельным проектам | Строительство зданий не рекомендуется ближе 10-20 м от бровки неукрепленных оврагов. |
| Устройство 5-ти дамб в местах пересечения оврагов проектируемыми улицами. Для пропуска инженерных коммуникаций в местах пересечения ими оврагов также требуется устройство соответствующих сооружений. | - | 3 | 2 |  |
| Устройство 2-го пруда в з/о «Лесная», благоустройство прилегающей к прудам территории, прокладка дополнительного водовода для подпитки (по отдельному проекту) | - | + | Текущий ремонт |  |
| Благоустройство территории парка им. М.Ю. Лермонтова, в т.ч. водоем | - | Текущий ремонт | Текущий ремонт |  |
| Вертикальная планировка | - | По отдельным проектам | По отдельным проектам |  |

- Основные технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 21.

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008г. | Расчетный срок, 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 2851/460 | 2851/437 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га/% | 294,4 / 10,5 | 480,5/16,8 |
|  | из них: | га/%(от ж.з.) |  |  |
|  | многоэтажная застройка (от 5 эт. и выше) | -"- | 251,8 / 85 | 345,4/72 |
|  | малоэтажная квартирная застройка (2-4эт.) | -"- | 5,7/2 | 19,1/4 |
|  | малоэтажная застройка | -"- | 36,9/13 | 58/24 |
|  | в том числе: | га/%(от м-эт.ж.з.) |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | 18/31 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 36,9/100 | 40/69 |
|  | общественно-деловых зон | -"- | 71,0/2,3 | 123,7/4,3 |
|  | производственных и производственно-коммунальных зон | -"- | 332,8/11,7 | 564/19,8 |
|  | рекреационных зон | -"- | 378,5 / 13,2 | 495,5/17,4 |
|  | зон специального назначения | -"- | 121,4 / 4,2 | 121,4/4,2 |
|  | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования, | -"- | 214,6/7,5 | 521/18,3 |
|  | из них | га/%(от терр.общ.п.) |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 64,3/30 | 254,9/50 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 56/26 | 98/18,8 |
|  | прочие территории общего пользования (внутрикв.озел.,2типа общ террит., спорт. объектов,гор.лес,лесопарк) | -"- | 94,3/44 | 168,1/31,2 |
| 1.2 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | 67,2/2,4 | - |
|  | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории резерва для развития поселения | -"- | 1194/41,8 | - |
|  | Из общего количества земель городского, сельского поселения: | га |  |  |
|  | земли федеральной собственности | -"- | 333/12 |  |
|  | земли субъекта Российской Федерации | -"- |  |  |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | 2415/87,4 |  |
|  | земли частной собственности | -"- | 13/0,6 |  |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 62 | 65,3 |
|  | В том числе собственно города | -"- | 62 | 65,3 |
|  | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | прирост | чел./тыс.чел | 8 | 13,1 |
|  | убыль | -"- | 11,6 | 6,5 |
| 2.1 | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | прирост | -"- | 54 | 1500 |
|  | убыль | -"- | 193 | - |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 8,4/13,6 | 10,2/16 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 40,3/65 | 36,2/57 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 113,3/21,4 | 17,1/27 |
| 2.4 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 20,1 | 21,5 |
|  | Из них в материальной сфере В том числе: | тыс. чел./% числ.занятого насел. | 10,9/54,2 | 11,5/53,4 |
| 2.5 | промышленность | -"- | 9,1/45,2 | 10,5/48,8 |
|  | строительство | -"- | 1,4/7 | 2,1/9,8 |
|  | сельское хозяйство | -"- | 0,1/0,5 | 0,1/0,5 |
|  | прочие | -"- | 0,3/1,5 | 0,3/1,5 |
| 2.6 | В обслуживающей сфере | -"- | 9,2/45,8 | 10,0/46,5 |
| 2.7 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 21490 | 19840 |
|  | В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | -"- | 3000 | - |
| 2.8 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. | - |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 1199,8 | 2220 |
|  | В том числе: государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | 323,9/27 |  |
|  | частной собственности | -"- | 875,9/73 |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах свыше 9 этажей | -"- | 48,1/4 | 95,4 /4,3 |
|  | 4-5-9 этажных домах | -"- | 1126,7/93 | 1885,5/85 |
|  | в малоэтажных домах квартирных | -"- | 4,7/0,6 | 73,9/3,3 |
|  | в малоэтажных домах |  | 20,5/2,4 | 82,6/3,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажные жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- | - | 23,8/1,1 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 25,2/2,1 | 58,8/2,6 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | 0,6/0,05 | 11,1/0,5 |
|  | В том числе государственный и муниципальный фонд | -"- |  |  |
|  | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | 0,6/0,05 |  |
| 3.4 | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | -"- |  |  |
|  | частной собственности | -"- | 0,6/0,05 |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: | тыс. м2 общей площади квартир/% к объему убыли |  |  |
|  | техническому состоянию | жилищного фонда |  | 11,1/0,5 |
|  | реконструкции | -"- |  |  |
|  | другим причинам (организация | -"- |  |  |
|  | санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  |  |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 1199,8/100 |  |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- |  | 1020 |
|  | В том числе: за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства |  | 306 |
|  | за счет средств населения | -"- |  | 714 |
| 3.8 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | -"- |  | 900/90 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | -"- |  | 120/10 |
| 3.9 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | канализацией | -"- | 100 | 100 |
|  | электроплитами | -"- | 4 | 4 |
|  | газовыми плитами | -"- | 96 | 96 |
|  | теплом | -"- | 100 | 100 |
|  | горячей водой | -"- | 40 | 80 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,38 | 34,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 2869/46,3 | 3560/54,5 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 9040/146 | 9800/150 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 722 | 900 |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | 500 |
| 4.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 550/8,8 | 860/13,6 |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 1817/29,3 | 2220/35 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | сумма посадочных мест в залах | 2770/44,7 | 3770/57,7 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | пропускная способность,чел. | 4300/69,4 | 6350/97,2 |
| 4.9 | Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | Вместимость,чел. | 450/7,3 | 600/9,4 |
| 4.10 | Учреждения социального обеспечения - всего/1000 чел. | -"- | 120/1,9 | 200/3,0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | автобус | -"- | 177,4 | 201,5 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 58 | 73,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | -"- | 33 | 47,9 |
|  | магистральных улиц районного значения | -"- | 20 | 25,2 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | -"- | 88 | 104,8 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 88 | 104,8 |
|  | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 1,7 |  |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |
|  | в пределах застроенных территорий | км/км2 | 6,4 | 7,0 |
|  | в пределах центральных районов городского поселения | -"- |  |  |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 2 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 20 | 20 |
| 5.7 | Аэропорты | единиц |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | международного значения | -"- |  | 1 |
|  | федерального значения | -"- | 1(Пенза) |  |
|  | местного значения | -"- |  |  |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 184 | 330 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 41,16 | 49,30 |
| 6.1 | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 28,64 | 30,19 |
|  | на производственные нужды | -"- | 12,51 | 15,84 |
|  | Вторичное использование воды | % |  |  |
|  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 75.0 | 75,0 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | - | - |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. |  | 798 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  | 312 |
|  | Протяженность сетей | км | 215 | 226,9 |
|  | Канализация |  |  |  |
| 6.2 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 34,72 | 38,90 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- |  |  |
|  | производственные сточные воды | -"- | 10,85 |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 40,0 | 40,0 |
|  | Протяженность сетей | км | 285 | 306,8 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год | 94,9 | 192 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- | 49,3 | 102 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 45,6 | 90 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 1530 | 2940 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 735 | 1378 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 14,79 | 31,27 |
|  | Протяженность сетей | км | 576,2 | 1218 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла (отпуск потребителям) всего: | Гкал/год | 600065,25 | 583957,52 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 583957,52 | 583957,52 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения |  |  |  |
|  | водогрейная котельная зд.540 | Гкал/год | 150 | 150 |
|  | водогрейная котельная зд.585 | Гкал/год | 200 | 200 |
|  | паровая котельная зд.9 | тонн/час | 118 | 118 |
|  | проектируемая водогрейная котельная всего: | Гкал/год |
|  | в том числе | Гкал/год |  | 43,80 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения всего: | Гкал/год |  |
|  | на автономное теплоснабжение | Гкал/год |  | 3,876 |
|  | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчеслении от проетируемой котельной | км | 3,839 | 9,459 |
|  | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчеслении от существующей котельной | км |  | 3,18 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 100 | 100 |
|  | Потребление газа - всего | млн. м3/год | 111,0 | 120,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 1,69 | 7,0 |
|  | на производственные нужды | -"- | 104,0 | 113,0 |
|  | Источники подачи газа | -"- |  |  |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 98 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 220 | 370 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 16 | 30 |
|  | Общее количество крематориев | единиц | - | 1 |
| 8. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
|  | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | -"- | 0,4 |  |
|  | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | 3100 | - |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | -"- | Не требуется |  |
| 9. | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб |  | 7500 |