О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной                  существующей производственной территорией, завершением улицы Ленина,                      железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599  в городе Заречном Пензенской области

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации           местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом  26 части 1 статьи  2.1, статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального          образования города Заречного Пензенской области, решением Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 30.07.2010 № 199 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО г.Заречный Пензенской области», решением Собрания представителей г.Заречного Пензенской области от 24.12.2012 № 375 «Об утверждении правил землепользования и       застройки закрытого административно-территориального образования г.Заречный         Пензенской области», на основании письма общества с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой» вх.№ 10-54/10289 от 12.08.2020 Администрация ЗАТО г.Заречного          Пензенской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой»                подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной              существующей производственной территорией, завершением улицы Ленина,                      железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599  в городе Заречном Пензенской области, согласно схеме границ                подготовки документации по планировке территории (приложение № 1);

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой»:

- обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории,             ограниченной существующей производственной территорией, завершением улицы Ленина, железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599  в городе Заречном Пензенской области;

- после разработки проекта планировки и проекта межевания территории,                        ограниченной существующей производственной территорией, завершением улицы Ленина, железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599  в городе Заречном Пензенской области, обратиться в Администрацию г.Заречного Пензенской области для их утверждения.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для           подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной              существующей производственной территорией, завершением улицы Ленина,                    железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599  в городе Заречном Пензенской области (приложение № 2).

3. Утвердить техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта            планировки и проекта межевания территории, ограниченной существующей                     производственной территорией, завершением улицы Ленина, железнодорожными             подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599  в городе Заречном Пензенской области (приложение № 3).

4. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и                содержании проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной                 существующей производственной территорией, завершением улицы Ленина,                      железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599  в городе Заречном Пензенской области,  могут представляться в         Администрацию города Заречного со дня опубликования настоящего постановления в     течение 2 месяцев.

5. Срок действия настоящего постановления составляет 9 месяцев.

6. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости               Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации г.Заречного в сети             Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г.Заречного С.А.Воронянского.

Приложение №1

к постановлению Администрации г.Заречного Пензенской области

от 18.08.2020 № 1358

Схема границ подготовки документации по планировки территории

(проект планировки и проект межевания)

Приложение №2

Утверждено

постановлением Администрации

г. Заречного Пензенской области

от 18.08.2020 № 1358

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной существующей производственной          территорией, завершением улицы Ленина, железнодорожными подъездными путями,        земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599  в городе Заречном  Пензенской области

| 1 | Наименование объекта | Промышленный комплекс по производству строительных материалов на территории г.Заречный Пензенской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение объекта | Пензенская область, г.Заречный, кадастровый квартал 58:34:0010134, территория, ограниченная существующей производственной территорией, завершением улицы Ленина, железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599 в городе Заречном Пензенской области |
| 3 | Основания для выполнения работ | Договор, заключаемый между заказчиком и исполнителем в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
| 4 | Вид градостроительной деятельности | Планировка территории: разработка проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной существующей производственной территорией, завершением улицы Ленина, железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599 в городе Заречном Пензенской области |
| 5 | Идентификационные сведения о заказчике | Общество с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой» ОГРН 1195835009479 ИНН/КПП 5838013984/583801001 Адрес: 442961, Пензенская область, г.Заречный, ул.Транспортная, здание 31, корпус 2, оф.25 |
| Инженерно-геодезические изыскания |
| 1 | Стадия проектирования | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Номер градостроительного плана | Нет |
| 4 | Сведения о ранее произведенных изысканиях | Нет |
| 5 | Топографическая съемка участка | Выполнить в масштабе 1:500 Сечение рельефа 0,5м. Границы съемки указаны на прилагаемой картограмме Площадь съемки –11,3 га |
| 6 | Цели инженерных изысканий | Получение исходной топогеодезической подосновы для проектирования и строительства |
| 7 | Виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические |
| 8 | Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий | Уточнить программой |
| 9 | Требования к выполнению работ | В процессе топографической съемки, в пределах территории выполнить обследование коммуникаций с указанием их назначения. Выполнение топографической съемки по основным техническим показателям должно соответствовать действующему законодательству и требованиям: -СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» от 01.01.1998; -ГКИНП 02-033-83 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» от 01.01.1983; - ГК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - №221-ФЗ от 27.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости» |
| 10 | Требования к отчетным материалам | Топографические планы существующих коммуникаций необходимо согласовать с эксплуатирующими организациями Технический отчет в бумажном виде передается заказчику в 3-х (трех) экземплярах Электронные копии документации передаются заказчику в 1-ом экземпляре |
| Инженерно-экологические изыскания |
| 1 | Идентификационные сведения об исполнителе | ООО «Формула» |
| 2 | Цели и задачи инженерных изысканий | Комплексное изучение природных и техногенных условий территории с целью получения информации необходимой для разработок оптимальных вариантов экономико-технических решений во время проектирования, строительства сооружений и зданий |
| 3 | Этапы выполнения инженерных изысканий | Подготовительный, полевой, камеральный. |
| 4 | Виды инженерных изысканий | Инженерно-экологические изыскания |
| 5 | Идентификационные сведения об объекте: назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и сооружений | «Промышленный комплекс по производству строительных материалов на территории г. Заречный Пензенской области» |
| 6 | Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду; | Образование отходов потребления. |
| 7 | Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность) | Общая площадь землеотвода под строительство: 13 886 м2; 22 466 м2; 175 м2; 3 983 м2; 3 192 м2; 1 938 м2; 7 555 м2; 4 988 м2 Глубина намечаемых земляных работ 3,0 м |
| 8 | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Размеры здания в плане: 132х66 м; 26,5х12м; 96х24м; 87х24м; 108х24м; 72х24м; 10х5м; 10х5м; 176х48м; 4х4м; |
| 9 | Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения | Нет |
| 10 | Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта | Определить изысканиями |
| 11 | Требование о необходимости научного сопровождения инженерных и проведения дополнительных исследований | Нет |
| 12 | Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения; | Нет |
| 13 | Требования к составлению прогноза изменения природных условий | Нет |
| 14 | Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния; | Нет |
| Инженерно-геологические изыскания |
| Инженерно-геологические работы выполнить на участке строительства следующих сооружений: |
| 1 | Техническая характеристика зданий и сооружений (Цех по производству железобетонных изделий) | Наименование зданий и сооружений (номер по генплану) |
| 1.1 | Класс сооружения | КС-2 |
| 1.2 | Размер в плане, м | Размеры в осях 132 м х 66 м. Три пролета шириной 24х24х18м. Шаг колонн 6,0 м. |
| 1.3 | Этажность, эт. | нет |
| 1.4 | Общая высота, м | 9 |
| 1.5 | Материал стен | Цех по производству железобетонных изделий принять с каркасом из сборных железобетонных колонн и ферм, с межпролетными кранбалками. Высоту до низа кранбалок принять 5м. Стеновые ограждающие конструкции принять из сэндвич-панелей, покрытие принять из сборных железобетонных плит |
| 1.6 | Наличие подвала и его глубина, м | нет |
| 1.7 | Тип фундамента: | стаканного типа, сваи – в зависимости от геологических условий |
| 1.8 | Площадь застройки | ( 8 712 м2 |
| 1.9 | Нагрузка на фундамент (т, т/м) | 40 т на стакан |
| 1.10 | Наличие динамических нагрузок | От кран-балок 10т |
| 2 | Техническая характеристика зданий и сооружений (АБК «административно бытовой комплекс» (часть зданий 6,2,3,12)) | Наименование зданий и сооружений (номер по генплану) |
| 2.1 | Класс сооружения | КС-2 |
| 2.2 | Размер в плане, м | Здание 2-этажное с размерами в плане 26,5х12м. Высота этажа h=3,3 м. |
| 2.3 | Этажность, эт. | 2 |
| 2.4 | Общая высота, м | 25 |
| 2.5 | Материал стен | АБК принять с продольными несущими стенами из силикатного кирпича, сборными железобетонными плитами, |
| 2.6 | Наличие подвала и его глубина, м | нет |
| 2.7 | Тип фундамента: | ленточный |
| 2.8 | Площадь застройки | - |
| 2.9 | Нагрузка на фундамент (т, т/м) | 22 т/м |
| 2.10 | Наличие динамических нагрузок | Нет |
| 3 | Техническая характеристика зданий и сооружений (Цех по производству гнутых элементов и фасадных систем, цех по производству деревянных изделий, цех по производству пластиковых и алюминиевых конструкций, цех по производству пенополистирола) | Наименование зданий и сооружений (номер по генплану) |
| 3.1 | Класс сооружения | КС-2 |
| 3.2 | Размер в плане, м | 96х24; 87х24; 108х24; 72х24 |
| 3.3 | Этажность, эт. | 1 |
| 3.4 | Общая высота, м | 8 |
| 3.5 | Материал стен | Предусмотреть ангарного типа из стального каркаса, с покрытием из сэндвич-панелей по профилированному листу или аналогичные модульного производства |
| 3.6 | Наличие подвала и его глубина, м | нет |
| 3.7 | Тип фундамента: | стаканного типа, сваи – в зависимости от геологических условий |
| 3.8 | Площадь застройки | 2304 м2; 2088 м2;2592 м2; 1728 м2 |
| 3.9 | Нагрузка на фундамент (т, т/м) | 20 т |
| 3.10 | Наличие динамических нагрузок | Нет |
| 4 | Техническая характеристика зданий и сооружений (Склад инертных материалов) | Наименование зданий и сооружений (номер по генплану) |
| 4.1 | Класс сооружения | - |
| 4.2 | Размер в плане, м | - |
| 4.3 | Этажность, эт. | - |
| 4.4 | Общая высота, м | - |
| 4.5 | Материал стен | - |
| 4.6 | Наличие подвала и его глубина, м | - |
| 4.7 | Тип фундамента: | - |
| 4.8 | Площадь застройки | - |
| 4.9 | Нагрузка на фундамент (т, т/м) | - |
| 4.10 | Наличие динамических нагрузок | - |
| 5 | Техническая характеристика зданий и сооружений (КПП) | Наименование зданий и сооружений (номер по генплану) |
| 5.1 | Класс сооружения | КС-2 |
| 5.2 | Размер в плане, м | Здание 1 этажное с размерами в плане 10х5м |
| 5.3 | Этажность, эт. | 1 |
| 5.4 | Общая высота, м | 4 |
| 5.5 | Материал стен | КПП принять с продольными несущими стенами из силикатного кирпича, сборными железобетонными плитами |
| 5.6 | Наличие подвала и его глубина, м | нет |
| 5.7 | Тип фундамента: | ленточный |
| 5.8 | Площадь застройки | 50 м2 |
| 5.9 | Нагрузка на фундамент (т, т/м) | 9 |
| 5.10 | Наличие динамических нагрузок | Нет |
| 6 | Техническая характеристика зданий и сооружений (Котельная и трансформаторная подстанция ) | Наименование зданий и сооружений (номер по генплану) |
| 6.1 | Класс сооружения | - |
| 6.2 | Размер в плане, м | Здание 1 этажное с размерами в плане 10х5м ТП 4х4 |
| 6.3 | Этажность, эт. | 1 |
| 6.4 | Общая высота, м | - |
| 6.5 | Материал стен | Модульного исполнения |
| 6.6 | Наличие подвала и его глубина, м | нет |
| 6.7 | Тип фундамента: | - |
| 6.8 | Площадь застройки | 50 м2; 16 м2; |
| 6.9 | Нагрузка на фундамент (т, т/м) | - |
| 6.10 | Наличие динамических нагрузок | Нет |
| 7 | Техническая характеристика зданий и сооружений (Склады готовой продукции) | Наименование зданий и сооружений (номер по генплану) |
| 7.1 | Класс сооружения | - |
| 7.2 | Размер в плане, м | 176х48 |
| 7.3 | Этажность, эт. | - |
| 7.4 | Общая высота, м | - |
| 7.5 | Материал стен | - |
| 7.6 | Наличие подвала и его глубина, м | нет |
| 7.7 | Тип фундамента: | - |
| 7.8 | Площадь застройки | 8448 м2 |
| 7.9 | Нагрузка на фундамент (т, т/м) | - |
| 7.10 | Наличие динамических нагрузок | Нет |
| Произвести статистическое зондирование: |
| 1 | Количество | Согласно ГОСТ и СНиП |
| 2 | Ориентировочная длина свай | 7-8 м |
| 3 | Нагрузка на сваю | 40 т на сваю |
| 4 | Допустимая осадка сооружения по СНиП | 12 см |
| III. Произвести изыскания по трассам инженерных коммуникаций с указанием их протяженности, глубины укладки и материала труб: |
| 1 | водопровода | нет |
| 2 | канализации | нет |
| 3 | теплофикации | нет |
| 4 | газопровода | нет |
| 5 | кабеля связи | нет |
| 6 | электрокабеля | нет |
| 7 | ливневая канализация | нет |
| IV. Произвести коррозийные исследования грунтов и грунтовых вод (указать по отношению к какому материалу): бетонные, железобетонные конструкции, алюминий, сталь, медь а) на участке площадью ____ б) по трассам коммуникаций (наименование товара): нет |
| V. Выполнить гидрогеологические изыскания: нет |
| VI. Сроки и очередность представления технической документации: в одну очередь |
| VII. Примечание: Выполнить отчет в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде |

Приложение №3

Утверждено

постановлением Администрации

г.  Заречного Пензенской области

от 18.08.2020 № 1358

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной существующей производственной территорией, завершением улицы Ленина, железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599  в городе Заречном Пензенской области

| 1 | Вид разрабатываемой документации по планировке территории | Проект планировки территории, содержащий в своем составе проект межевания |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование документации по планировке территории | Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной существующей производственной территорией, завершением улицы Ленина, железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599 в городе Заречном Пензенской области |
| 3 | Информация об инициаторе разработки документации по планировке территории (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства физического лица, полное наименование, юридический адрес юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой» ОГРН 1195835009479 ИНН/КПП 5838013984/583801001 Адрес: 442961, Пензенская область, г.Заречный, ул.Транспортная, здание 31, корпус 2, оф.25 |
| 4 | Исполнитель работ по подготовке документации по планировке территории | Общество с ограниченной ответственностью «ИнтЭкс» (ООО «ИнтЭкс») ОГРН 1185835017378; ИНН/КПП 5829004670/582901001 Адрес: 440514, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул.Светлая, д.7, эт.13 |
| 5 | Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории | Средства инициатора разработки документации по планировке территории |
| 6 | Основание для подготовки документации по планировке территории | Статья 42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 7 | Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства | На участках планируется размещение производственных зданий, объектов инженерной инфраструктуры, административного здания, именуемых вместе: «Промышленный комплекс по производству строительных материалов на территории г.Заречный Пензенской области» |
| 8 | Основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства | Территория ограниченна существующей производственной территорией, завершением ул.Ленина, железнодорожными подъездными путями, земельным участком с кадастровым номером 58:34:0010134:601 и границей, проходящей по земельному участку с кадастровым номером 58:34:0010134:599. Площадь территории ориентировочно составляет 11,3 га. |
| 9 | Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы Пензенской области, субъекты Российской Федерации, в отношении которых осуществляется подготовка документации по планировке территории | ЗАТО г. Заречный Пензенской области |
| 10 | Содержание, состав проекта планировки | Основная часть проекта планировки территории включает в себя: чертеж или чертежи планировки территории на которых отображаются: а) красные линии б)границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; в)границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: карту (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры: схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети; схему границ территорий объектов культурного наследия; схему границ зон с особыми условиями использования территории; схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; иные материалы для обоснования положения по планировке территории |
| 11 | Содержание, состав проекта межевания | Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. На чертежах межевания территории отображаются: границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; границы зон действия публичных сервитутов. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: границы существующих земельных участков; границы зон с особыми условиями использования территорий; местоположение существующих объектов капитального строительства; границы особо охраняемых природных территорий; границы территорий объектов культурного наследия; |
| 12 | Требование к оформлению и сдаче проекта | Оформление подготовленной документации по планировке территории осуществляется Исполнителем в соответствии: - с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработке, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» |
| 13 | Требование к предоставлению документации по планировке и межеванию территории | Окончательно разработанный комплект проекта передается Заказчику: - 2 экземпляра в бумажном переплете; - 1 экземпляр в электронном виде в формате, позволяющем осуществить его размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Информацию в текстовом виде предоставить в форматах DOC, DOCX. Информацию в растровой модели в форматах PDF. Информация в векторной модели в форматах GML и SHP (в случае невозможности представления данных в указанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF). Предоставляемые пространственные данные должны иметь привязку к местной системе координат. |

# Text boxes

1358

18.08.2020